# 市政公用工程中管道施工技术分析论文_蒋培培

湖北世纪佳成水利水电工程有限公司 湖北省荆门市 448000

摘要：市政公用工程与人们的生活联系紧密，而排水管道的铺设便是其中一项重要内容，并且其是市政道路投入使用的前提。为了提升排水管道铺设质量，工作人员需要结合多种因素进行设计，进而保障工程的经济效益与社会效益。本文主要介绍了管道施工技术以及相关质量控制要求。

关键词：管道施工；市政公用工程；质量控制；技术

一、钢管安装

（一）防腐操作

依据相关标准，钢管水泥浆喷厚度为8mm，误差上下浮动不超过2mm。壁外需要进行防腐操作，具体流程包括：除去原有的锈层并涂上底防锈油，之后采用环氧沥青、玻璃纱布等进行“四油两布”操作，同时，防腐层的厚度需要大于0.6mm。

（二）管节安装

利用起重吊车将各节管道放于管槽中，依据管道中线将其逐条排放；对准管口接头，并利用点焊来实现定位，然后焊接接缝，为了明确焊缝情况，需要有专业人员实施探伤检测，只有结果符合相关标准才能进行后续的防腐工作。

（三）阀门安装

阀门安装之前需要仔细检查阀体情况，避免出现阀杆无法顺利转动、零件裂缝、重皮等现象，保证使用流畅。安装时，首先需要定位，明确安装位置。利用刚短管的方法连接管材接阀门处，钢管与铸铁管的衔接口需要采用石棉水泥接口。应注意接口材料的选用，石棉需要大于4F级，水泥标号需要超过425。在明确位置的基础上进行阀门的安装，管口应预先修齐，之后利用吊车将其放置相应地点，注意接缝的密封度，并将螺栓拧紧。

（四）闭水试验

管道安装完成后不可以立刻投入使用，需要先进行闭水试验，实验内容为：使管道中充满自来水，利用空压机等试压设施开始加压试验，如果管道所能承受的压力符合设计方案要求，并且没有出现渗水，则说明结果合格，之后缓慢减压，结束整个实验。

（五）管道冲洗与管道消毒

将原来的管道水灌注至管道中进行冲洗，当出水口流出清水时则可以关闭阀门，结束冲洗。之后在投药口将配置的药水加入管道内，再缓慢打开阀门，药水将逐渐流出，在出水口能够闻到药味时将阀门关闭。

二、给水管道建设

在建设给水管道时，需要按照以下三大步骤进行：一，测量各个分管线的中线并打桩，在给水管线施工时，以此为中心，另外，标高也可以参照次进行。二，管沟开挖，依据上一步测得的中线进行管沟开挖，在施工时注意保证人工操作与挖沟机操作的有机结合。不同工程中管沟放坡系数存在差异，其与土壤性质、管径有着密切的联系。因此需要明确放坡系数，以免土层造成挠动。之后进行人工挖掘，直至设计标高。三，安装预应力钢筋混凝土，具体的施工环节包括：排管，下管，管膛、管口以及胶圈的清理、上胶圈、对口找正、顶装接口、查看高程、中线以及胶圈位置、锁管。

三、道路雨水管道建设

（一）测量放线

测量放线工作需要明确管道安装的起点、终点、高程、埋深以及安装轴线，同时保证雨水口和井处于合理的位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）开挖基坑

反铲挖掘机需要依据管道安装线路进行基坑开挖，若挖出的土质质量较好，将其临时堆放即可，在后续工作中可以作为回填土；若质量较差，则需要采取其他处理方式。堆土时，堆高应在3米以内，并且堆土与基坑边缘的距离应大于3米，这样才能实现基坑边坡的安全稳定。基坑开挖主要采取端部开挖法，人工修整与横挖作为辅助措施。

（三）管道基础的建设

在雨水管道施工时，应选取180°与120°的混凝土基础，并且标号需要大于10Mpa。在搅拌站中搅拌混凝土，然后使用机动翻斗车将其送到施工现场，利用溜槽的方法将混凝土送到对应浇筑点。为了使混凝土更加密实，需要使用插入式振动器进行振捣。

（四）管道安装

安装雨水管道之前，需要对其进行检查，保证其质量可靠。之后通过起重机来吊装，工作人员需要小心操作，避免损坏雨水管道。安放完成后需要垫好管子。正式安装时，应保持管道顺直，坡度符合相关标准。若管道质量较轻，可以进行人工搬运。如果是承插口工，那么应选用水泥砂浆（1：2.5）用于接口。

（五）检查井的建设

首先进行测量放样工作，之后需用规格相同的混凝土作为管道基础，当其强度超过2.5Mpa时才可以进行井壁砌筑。井壁砌筑采用人工操作，过程中需要注意砂浆的饱满度、灰缝的平整度等。该工作结束后，将水泥砂浆（1：2.5）均匀的涂抹至井的内外壁，厚度在2cm左右即可，避免出现空鼓、裂缝等现象。检查爬梯的安放位置是否准确、安装是否牢固。

（六）雨水口的建设

首先进行测量放样工作，之后浇筑10cm左右的混凝土基础。井壁砌筑选用人工操作，之后将水泥砂浆（1：2.5）均匀的涂抹至内壁。提前埋好雨水直管才能进行砌筑工作，将强度为10Mpa的细石混凝土涂抹至井底，厚度大约为5cm，并且形成一个偏向排水管的排水坡。

四、其它质量控制措施

（一）沟槽回填

沟槽回填之前，需要确保隐藏工作合格。在胸腔处还土时，应在两侧同步对称进行。若利用设备进行回填，施工人员需要提前在检查井附近、胸腔处管顶以上半米进行回填，然后才能利用机械设备进行大面积回填。如果管顶需要铺设道路，那么回填压实度应达到90%以上，建筑物周围的回填压实度应达到85%以上。

（二）管材安装

闭水试验成功的关键在于管材的安装。为此，在实际施工之前需要进行质量检验，如果存在孔眼漏洞或裂缝等问题，应对其修理，如果问题较为严重，无法修理，则应进行材料的更换，将达到质量要求的管材运至施工现场。下管之前，需要核对管基边线、中线和井基的大小，同时严格检查井距、井的位置、混凝土的强度等。

（三）施工测量

施工测量要求较高，并且该工作贯穿于管道施工的各个方面，对施工质量与施工时间有着直接的影响，所以要加大对施工测量的重视力度，安排专业人员从事此项工作。为了提升测量数据的准确性，需要在自检步骤中提高误差精度，通常提高一半即可。测量工程师完成施工测量工作之后，需要由其他测量工程师进行结果复核，这样能够有效减少测量误差。

五、结束语

总之，管道工程属于城市基础建设，其人们的生活息息相关，必须给予足够的重视，避免管道问题的出现。为此，市政主管单位需要注重管道施工技术的选取，加强质量控制，提升施工质量，落实责任制度，发挥管道工程的应用价值，进而改善生活质量，推动社会发展。

参考文献

[1] 田艳松.市政公用工程中管道施工技术[J].工程技术：引文版，2016（12）：00160-00160.

[2] 万子龙.市政公用工程中管道施工技术分析[J].江西建材，2016（22）：67-67.

[3] 谢国珍.浅谈市政公用工程中管道施工技术[J].城市建设理论研究：电子版，2011（23）.

论文作者:蒋培培

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2626ac7adc764d8f7fd52bd8.html