# 如何提高配网故障的抢修效率刘桂红论文_刘桂红

摘要：本文对如何提高配网故障的抢修效率进行探究，以期能够为提高配网故障抢修效率提供帮助。

关键词：配网故障；故障抢修；效率；措施

引言：随着社会经济的快速发展，服务质量的持续提升，用户对停电时长、次数、电能质量等方面都有了更高层次的要求。供电企业通过配网基建、技改大修等项目投入了大量资金进行设备改造升级，使得部分设备健康水平有所提升，但是由于外力破坏、用户监管不到位、恶劣天气等种种原因仍有一定的故障次数，因此配网故障如何快速、高效地处理成为优质服务的首要难题，直接反映出企业的服务水平，关系到供电企业的长远发展。

1.配网故障抢修效率的影响因素

1.1配网故障抢修机制的巨大差异

我国幅员辽阔，城市化发展不平衡现象非常显著，这也影响到了各地配网故障抢修机制的差异。在发达地区，配网故障抢修机制非常先进，发展也日趋合理，能够有效的应对局部区域故障抢修的挑战，但是，我国有很多地区的经济发展水平较低，配网也相对老旧，在这些地区反而没有一套科学的故障抢修机制，一批强有力的队伍，不能及时有效的完成故障抢修，通常在这些区域发生故障，存在抢修时间长，停电面积大的问题，甚至有些区域只是进行简单的处理，并没有从根本上解决问题，这就造成了一定的安全隐患，可能引发更大的配网故障，给人们的生命和财产安全造成影响。

1.2抢修环境影响

电力设施广泛地分布在自然环境、社会环境中，影响要素复杂、故障成因较多，不同地域配网所处的环境差异较大，这就给配网形成统一的应变机制造成了巨大的挑战，尤其是一些山区，由于地形复杂，在发生故障后，很难在第一时间进行抵达故障地点，严重影响抢修效率。还有一些区域由于受到环境的影响因素较大，暴风雨天气较多，所以给抢修增加了很多困难，一旦故障发生，必须等到暴风雨结束后才能进行抢修，严重影响故障的抢修效率，也影响配网的使用。

1.3抢修技术的影响

配网故障的抢修技术是影响配网故障抢修的关键因素，要求参与抢修的技术人员必须非常清晰的掌握所在区域输电情况，体系组成情况，地形和天气情况，同时还需要对电力系统的构造非常清楚，这才能在最短的时间内对故障进行判断，然后制定出有效的抢修方案，从而快速、准确的对故障进行抢修。但是，由于我国地域广阔，需要的配网抢修技术人员非常庞大，而不同的地域发展水平差异巨大，技术人员缺口严重，很多配网抢修队伍建设不完善，一旦故障发生，很多抢修方案并不是最有效和最科学的，因此会浪费大量的时间，不仅严重降低配网故障的抢修效率，而且会造成很多资源的浪费，甚至会威胁到人们的正常生活和生产，由此可见，抢修队伍的技术素养影响非常大。

2.配网故障抢修效率的提高条件

2.1准确判读故障的发生地点

随着电网领域的发展，在配网故障抢修工作中，可以利用配网自动化技术，发挥其地理定位的功能，快速、精准的找到发生故障的准确地点，同时，借助配网控制系统，对故障的种类进行区分和辨认，因此，要大力推广配网自动化在我国配网工作中的应用，与此同时，对于暂时无法实现配网自动化的地区，配网故障的抢修人员，要透彻的了解管辖范围，掌握配网的体系，清楚故障发生的原因，并结合故障申报书，对故障地点做出准确的判断，以免造成抢修工作的延误。

故障发生地的检测方法有两种：①使用电缆故障闪测仪，或是故障定位仪，或是电缆路径仪等设备，对人眼不易发现的故障进行精准定位，找到故障发生的地点。 ②通过自动化设备对其进行精准定位，具体而言，在配网线路上的开闭站，或是柱上断路器上安装自动化终端，配网故障抢修人员可利用终端的遥视功能找到故障地点，然后利用 D5000 系统核实终端找到的故障地点的准确性。

2.2掌握故障发生的范围和属性

配电网存在很多种故障，故障抢修技术人员要熟练掌握这些故障的特征及维修方法，这样在故障发生的时候，可以快速的进行故障种类的辨别，不仅能够保障故障辨别的准确性，更加关键的是能够提高故障定性的效率，从而最大化的缩短故障的分析时间，有效的节省抢修时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3提高检测设备应用能力

人工判断故障存在一定的主观性，包括对情况了解不全面或描述不清晰的情况下，会对抢修人员产生误导。提高抢修人员对检测设备的应用能力，可以很好地规避这一情况。例如，利用线路接地短路指示器协助检修工作，可以快速判断故障情况；再例如，运用故障录波仪进行故障地点定位，不仅指示准确，还能够缩短寻找时间。

3.提高配网故障抢修效率的措施

3.1促进配网自动化体系建设发展

自动化是各领域未来发展的主流方向，配网也是如此，自动化发展是电力系统不断完善发展的主要途径与方向，在配网系统中引入自动化系统，包括计算机系统、管理系统，还有控制系统，网络通信等等，在一定程度上，可以减少人工工作量，降低人工工作轻度，同时，可以切实的提高故障检测质量，提升故障应急处理的效率。 与此同时，配网自动化系统，可以对故障反馈信息进行分析， 在此基础上，准确判断出故障类型、故障原因，及故障发生的地点，从而提高配网故障的抢修效率。

具体而言，首先由专业的设计人员设计智能自动系统，在设计的程序中，编定代码程序，如果发生故障，则代码程序无法正常工作，进行将错误的生成代码传送到计算机系统当中，然后利用配网中的管理系统，对代码来源进行检测，从而找到故障地点，并对其进行分析，通过控制系统，对故障进行简单的处理，避免造成更大损失。

3.2健全配网故障应急机制

应急机制是一种典型的事前机制，根据可能出现的配网故障及造成的严重后果，制定科学的应对措施，可以将损失降到最低。除了科学规划、设计外，还应做好现实中的准备工作，包括设备、材料、人员等，日常通过事故演习的方式进行故障抢修模拟训练，在发生配网故障后，则可以在最短时间内做出反应，避免混乱、无序的状态出现。

相对而言，配网应急机制的建立需要较长的时间调查、分析，因此必须针对现有配网的运行形态有一个整体性了解。如果配网面临着升级改造，且在短期内可以实现，则要将重点放在改造后的配网形态应急机制构建上，否则会导致大量无用功的出现。同时，应急机制的形成也不是一蹴而就的，需要综合考虑社会因素、自然因素、技术条件等多个方面。

3.3提高配网故障抢修队伍的整体素质

我国目前发展的现状是各地的配网故障抢修队伍整体素质差别很大，他们处理故障的能力各不相同，因此对抢修结果造成了很大的差别，所以，应该建立健全人才队伍建设培养机制，定期的对抢修队伍进行素质教育，引进一些先进的课程，普及先进的故障诊断和抢修方法，对业务能力进行定期考察，从而有效提高团队打硬仗的素质能力。同时，要积极的吸收高素质的人才来补充故障抢修队伍，只有这样才可以将一些先进的、科学的方法在抢修队伍中进行普及，逐步的提高整个队伍的素质，将一些先进的理念和技术应用的配网的故障抢修当中来，有效的提高故障抢修效率。

3.4积极的引进先进设备和诊断算法

科技的发展为人们的生活和工作带来了极大的便利，有许多新型的科技设备诞生出来了，这些设备可以有效的提高检测、监测和诊断能力，科研人员也有很多新型的智能算法研究出来，这些算法可以有效的提高故障的诊断和辨识能力，可以积极的引进这些先进的设备和算法，将其应用于配网运行状态的监测中去，甚至可以通过先进传感技术的应用实现实时监测，这样就可以在第一时间发现故障，最大化的节省故障的诊断时间，为抢修节省时间。

4.结论

电力系统规模在不断扩大，社会整体用电需求也在大量增加，因此，要建立科学的故障抢修机制，并要逐步建设相应的抢修体系，从技术、设备及人员等方面对其进行完善。

参考文献

[1] 林文禄.如何提高配网故障的抢修效率[J].硅谷，2013(8):42

[2]李健文.基于配电网抢修指挥中快速研判故障的方法分析[J].中国新技术新产品，2016，16：94~95.

[3] 林婉欣.浅析如何提高配网故障的抢修效率 [J].电力讯息 ,2014.

论文作者:刘桂红

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/265bdb6f22387bd3fd48f63a.html