# 异形建筑幕墙施工质量控制措施研究论文_梁斌,,张宁

摘 要：建筑技术水平随着建筑业的突飞猛进已经取得了明显的进步。近年来，玻璃幕墙工程逐渐出现在人们的生活中，虽然目前工程的造型比较复杂，但是它的外观符合人们的审美观，所以异形建筑幕墙结构的种类与形式利益增多。目前异形建筑幕墙主要分为两种:回转曲面幕墙和非回转曲面幕墙。

关键词：异形建筑、幕墙、施工质量、控制措施

异形幕墙是建筑工程中的外围护墙形状为椭圆形、折线形，双曲面等各种形式，无论是超高层建筑还是场馆类建筑都可以采用异形建筑幕墙。异形建筑幕墙的常见分析模型有几何模型、结构模型和物理模型，其中几何模型可以为施工全过程提供基础数据以保证施工的精准性，结构模型主要用于荷载的力学响应与安全问题的分析，物理模型可以用来模拟实体模型在仿真风雨与地震等环境下的整体性能。下图为异形幕墙实例：

1、异形建筑幕墙施工难点

异形建筑幕墙的形态多样、构造独特，所以在建筑行业的应用比较广泛。异形建筑幕墙的结构特点决定了其施工的难点。异形建筑幕墙的表面形态决定了施工过程中材料构建的特点，如果建筑工程的外围护墙体呈曲面形，那么幕墙施工过程中所使用的幕墙型材料构建为曲线状态，只有当材料构建的特点满足异形建筑幕墙表面形态的实际需求，才可以保证构件制作与加工能够顺利开展，施工单位还需要重视对材料构建的运输与存储。由于异形建筑幕墙对其空间造型的要求较高，所以工程施工的难度较大。异形建筑幕墙工程的大型空间结构通常为钢结构和桁架结构两种形式。异形建筑幕墙的空间结构不仅体积和重比较大，而且空间的形状比较特别，所以施工单位在施工之前根据工程的实际状况对施工条件、构造安装以及关键部位构造等进行组科学、合理的方案制作。

2、异形建筑幕墙施工质量控制措施

2.1、支座点安装质量通病

异形建筑幕墙的支座点安装质量通病主要是由预埋件的安装位置与标高前后偏差过大引起，当遇埋件的安装位置与标高前后的偏差过大会导致支作点不能正常工作，而且还会对建筑幕墙的安全与承载能力产生不利的影响，所以在安装制作点的时候可以对制作节点的三维方向位置进行适当的调整，然后再对主梁进行相应的调整。工作人员在焊接制作的时候需要对其进行防腐处理，同时还需要对已损坏的防护层进行再次防腐处理，这样才能避免制作点安装引发安全隐患并保证建筑幕墙能够安全使用。

2.2、幕墙的表观质量

建筑幕墙的表面存在气泡和鼓包会直接影响其表面的密封胶缝的光滑性，如果建筑幕墙表面的密封胶缝直线度超过标准要求，那么胶缝的宽度尺寸就会有差异，所以建筑幕墙施工结束之后需要清理其表面所存在的气泡与鼓包。施工过程中需要严格控制建筑幕墙的板材与玻璃等材料的色差，施工过程中所使用的钢化玻璃必须满足要求以避免钢化玻璃由于变形较大而导致幕墙表面呈波纹状和条纹状。此外、工作人员在施工的时候还需要严格控制建筑幕墙墙面的平整度和立面垂直度以保证幕墙的观感效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下图为异形石材幕墙工程图：

2.3、放线准确

施工单位在施工的时候需要严格控制施工层间位移与沉降以保证主体结构的实际尺寸与设计尺寸一致。施工单位在制作安装建筑幕墙工程之前可以通过对整体建筑物的测量以减小建筑物结构尺寸的偏差值。建筑幕墙施工过程中必须保证其施工测量与主体工程的施工测量轴线相配合，如果两者不能有效的配合，就需要及时调整测量误差以保证幕墙的坐标轴线与建筑物的坐标轴线相互对应，同时还可以保证幕墙的构造满足规范要求。

3、质量安全保障

为了确保构件质量合格，施工单位在异形建筑幕墙施工之前需要先对幕墙进行气密性、水密性和风压试验，如果工程比较特殊，那么施工单位还需要对幕墙进行抗震性能试验以确保工程的整体性能与安全性能满足要求。异形建筑幕墙施工过程中还需要加强设计、施工、安装等方面的监控，只有加大对施工现场的指挥力度，才能有效地避免工程出现质量安全问题。

安装人员在施工材料进入现场后需要严格控制安装材料的尺寸大小，同时还需要对顾家进行适当的调整以保证累积误差不超过规定范围。工作人员自身必须具备强烈的质量意识，在施工过程中必须严格按照工艺流程进行施工，同时还需要对缝胶周围的余胶与污渍进行清理，通过加强对建筑幕墙的质量控制可以保证交缝的外观质量。采购人员将施工材料采购之后需要严格按照相关制度对材料进行评审，同时还需要对材料的质量进行跟踪和严格的检验，如果建筑幕墙的面板材料色差比较明显就需要及时更换材料以减小材料之间的色差，如果建筑幕墙的板材变形量超过标准要求，工作人员可以通过更换玻璃材料以减小幕墙四面板拆的变形量，这样才能有效的避免施工质量问题发生。加强对幕墙市面成品与半成品的保护可以有效的提高幕墙市面的外观质量。如果施工单位在施工过程中没有按照规范要求与相应的措施检验成品与半成品，就会导致幕墙四面出现质量缺陷，此外、工作人员在搬运、储存、堆放和运输施工材料的时候也需要严格按照操作规范与质量控制程序进行，这样才能更好地避免幕墙四面被污染、刮伤或者划伤。

结束语：

异形幕墙工程施工质量控制的全过程都比较复杂，加强对全过程的施工质量控制才能有效地保证各个阶段都能满足设计要求，这也是实现建筑创意的有效途径。施工单位在施工之前需要对多个方案进行比较和实体试制对比，工作人员在设计方案的时候既需要注重材料的选择，也需要注重节点细部的处理，只有这样才能保证设计效果。

参考文献：

[1]宋生华.建筑幕墙施工质量控制研究[J].中国房地产业,2011，11(03)：41-42.

[2]马丽.浅谈建筑幕墙施工质量控制的技术措施[J].建筑设计管理,2011，23(11)：70-72.

[3]麦飞龙.异形建筑幕墙工程的分析模型与应用研究[D].上海交通大学，2013,05（02）：171-172.

[4]李若芸、尚培晓.建筑幕墙施工质量控制分析[A].土木建筑学术文库（第12卷）[C]，2012、05（02）：292-292.

[5]张旺春.椭球形曲面点式玻璃幕墙施工工艺与质量控制研究[D].西安建筑科技大学，2011,20（02）：254-254.

[6]闫键、唐辉.建筑幕墙发展形势及存在的一些问题[D].科技信息，2008,20（28）：107-108.

论文作者:梁斌,,张宁

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/266bd44ed1011b475bec3f63.html