# 建筑工程后浇带施工的处理工艺之我见论文_丁超

广东亿航建设有限公司

摘要：现在建筑结构形式多种多样，在进行施工时经常要设置后浇带。后浇带指的是在对整体的钢筋混凝土结构进行浇注时留存的临时性带状裂缝，可以起到控制沉降、收缩和变形的作用。后浇带保持一段时间后，再浇筑为连续密实的结构，如果后浇带的施工质量出现问题，会影响建筑的整体结构。本文结合某高层建筑后浇带施工技术的应用案例，分析了房屋建筑工程后浇带的设置和施工技术，并总结了施工流程要求和一些注意事项。

关键词：建筑工程；后浇带施工；处理工艺

在房屋建设工程中后浇带分为三种，分别是沉降后浇带、收缩后浇带和温度后浇带。其中沉降后浇带设置是因为主楼和裙楼之间的沉降差过大而引起两者交接处混凝土开裂，收缩后浇带的设置是因为大面积的混凝土浇注和养护时，凝结收缩应力过大而产生开裂，温度后浇带设置是因为防止混凝土因为温度应力过大而开裂。现在后浇带施工处理工艺的应用越来越广泛，其设计和施工处理工艺也越来越系统化。

1工程概况

某高层建筑，为框架剪力墙结构，内墙为陶粒质混凝土和轻质隔板，总建筑面积73000平方米，占地面积4500平方米，总层数23层，地下为车库，总建筑高度73米。

该建筑的平面尺寸超过了混凝土伸缩缝的最大间距，综合考虑场地内的地基土层的土质条件、基础形式和上部结构布置等方面，场地地基持力层的土质较好，沉降变形量可控，经研究决定主楼与裙楼之间楼板的浇注采用后浇带法，将主楼和裙楼的基础进行连接施工。

2后浇带施工技术

2.1在浇注混凝土时，后浇带周围混凝土的浇注质量必须要保证，要防止在浇注混凝土时产生漏浆或者振捣不实。后浇带的两侧要用钢筋支架钢丝岗进行隔断，结构设计人员要对断面形式进行专门的深入设计。对地下室的底板进行施工时，对防水的要求较高，此处的后浇带不应设置为直搓。施工单位要派专人做好后浇带内的混凝土的浇注清洁工作，要做好混凝土的保护工作，防止区域内铺设好的钢筋被踩弯、压弯或者受到水的锈蚀。

2.2在后浇带区域内进行封闭浇注前，要将区域内的杂物清理干净，要对预先铺设的钢筋进行除锈处理，对周边两侧的混凝土进行适当的凿毛，涂刷界面剂，后浇带浇注使用的混凝土强度要高于周边两侧的混凝土强度，必要时在混凝土中加入适量的微膨胀剂，可以预防混凝土浇筑后产生收缩和变形。

2.3为了防止混凝土收缩应力太大产生开裂应设置收缩后浇带，混凝土浇注两个月后就可以进行后浇带区域的封闭浇注施工了。主楼与裙楼之间沉降差过大而引起交接处混凝土开裂设置的沉降后浇带，要等到主体结构封顶后再进行后浇带混凝土的封闭浇筑，先进行主体结构的施工，如果发现主楼和裙楼的沉降差减小，通过观测沉降确定沉降量已经很小，可以断定高层建筑结构的后续施工中，主楼与裙楼之间的沉降差在可控范围之内，可以提前对后浇带混凝土进行封闭浇筑施工。

2.4在正式进行后浇带封闭浇注之前，要在结构设计图的相应位置标明不能施工施工机具、材料等的区域，并在后浇带周围两侧建立临时支护体系，现在很多房屋建筑混凝土浇注使用的模板支护体系可以快速拆除，所以必须保证后浇带周边的支护体系的质量，只有质量过关才能防止在拆除模板时出现支撑结构的松动和变形，从而引起周边楼板结构的开裂。

2.5底板的后浇带施工

在底板的后浇带会铺设三层钢丝网做为支护体系，混凝土楼板的骨架采用的是钢筋。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有些房屋在进行楼板施工时用收口网做为侧模支护体系，在进行混凝土的浇筑时要防止漏浆影响混凝土的浇注质量。后浇带区域内的钢筋骨架不能同底板钢筋进行焊接，在进行封闭浇注前钢筋骨架不能长时间泡入水中，不能让污水、杂物等进入后浇带，要采取行之有效的临时性防护。可以在底板后浇带周边两侧砌筑砖墙，底板面和砖墙的交接处用水泥砂浆抹成圆弧状，再在砖墙上用胶合板进行封闭防护。

3后浇带施工处理工艺的具体要求

3.1对混凝土的要求

在对后浇带区域内的混凝土进行后浇施工时，要选用没有收缩性的混凝土进行浇注。抖制混凝土时要采用膨胀性水泥，也可以在水泥中掺加一些具有膨胀功能的外加剂，后浇带区域内的混凝土强度等级要高于先浇注的混凝土强度等级。

确定后浇带区域内的混凝土封闭浇注时间时，要根据设置后浇带的具体类型来确定后浇带的滞后浇注时间。为了防止高层建筑主楼与裙楼之间沉降差过大而使两者交接处的混凝土开裂而设置的后浇带，要等到主体结构的沉降稳定后再进行后浇带混凝土的浇注。

3.2施工要求

后浇带区域和周边两侧的预留接缝，要符合施工设计的具体要求。在后浇带区域对混凝土进行封闭浇注前，要清理区域内的杂物，对表面进行冲刷，保证整洁，两测的混凝土要进行凿毛，保证表面的平整。在对混凝土进行浇注时要充分进行振捣，振捣要密实均匀，要对后浇带区域内的混凝土进行合理的养护，通过养护达到设计要求的强度。

后浇带区域周围的混凝土浇注完成，要对后浇带区域顶部用特殊的遮挡工具进行遮盖，在其周围用栏杆或者砌体进行合围，这样可以最大限度的避免在正式进行后浇带区域的浇注前堆放杂物，从而产生超额的清理劳动量，在对楼板进行浇注时，后浇带区域内预埋的钢筋要防止被人为踩踏、污染和破坏。

对后浇带进行浇注时，混凝土的拌制材料要采用没有收缩性的水泥材料，在拌制时可以加入适量的减少剂，在拌制前必须进行配比试验，拌制时间要充分，浇注完成后后要对表面进行浇水处理，达到表面强化的目的。

在对后浇带区内域内的梁板结构进行封闭浇注前，后浇带周围两侧的混凝土是悬臂状态的，后浇带南区域内的混凝土浇注达到要求的强度前，不能提前拆除模板支撑体系，只有后浇带混凝土的强度达到设计强度的75%以上时，才能将模板支撑体系拆除，折除模板时要从上往下拆除。对后浇带区域内的混凝土进行浇注完成后，要采取措施进行养护，要对楼面进行沉降检测，并将检测值记录对沉降量进行分析，如果沉降量产生较大的差异，要分析产生的原因并及时进行弥补。

4进行后浇带施工时的注意事项

后浇带区域和周边两侧的楼板要预留接缝，接缝的预留位置和尺寸要严格按照结构设计图纸的要求。

对后浇带区域内的混凝土进行浇注前，要对后浇带区域两侧的混凝土进行充分的凿毛，将混凝土里面突出的石子清理掉，要对混凝土表面进行浇水处理，要保证表面湿润。

在对后浇带混凝土进行封闭浇注前，后浇带区域内跨度内的梁板的两侧会出现结构性的悬臂，为了保证结构的牢固，所以后浇带区域的混凝土进行浇注达到一定强度前，不能提前拆除跨度内的模板支撑体系。

5小结

在建筑工程施工过程中，根据设置后浇带的类型原因不同，后浇带可以分为沉降后浇带、收缩后浇带和温度后浇带。后浇带的设置和施工是否合理，关系着房屋建设工程的主体结构是否完整以及主体与周边结构是否有效连接。在进行后浇带区域的施工时要根据施工场地的具体情况进行，要综合考虑地基土体持力层的土质条件、基础形式以及上部结构特点和抗震要求等，进行合理的施工组织设计和高效的施工，只有这样才能保证房屋建筑的结构保持整体性、坚固性和美观性，才能保证工程的建设质量。

参考文献：

1、赵海峰.结合设计处理好后浇带施工过程中的常见问题[J].山西建筑，2007，33（3）.

2、汤滔。房屋建筑工程[M].成都：西南交通大学出版社，2002.

3、周青生.建筑施工现场质量控制手册[M].北京：中国建筑工业出版社，2007.

论文作者:丁超

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/267b75737b12a77e3079e168.html