# 建筑电气工程施工技术与质量控制论文_周然

天津中发机电工程有限公司 天津 300392

摘要：建筑电气工程作为建筑工程建设的重要内容。在建筑电气工程的施工过程中，必须选择科学合理的施工安装技术，同时对质量进行严格的控制，才能保证整个电气安装工程的质量。为此，本文对建筑电气安装施工技术及质量控制两方面展开简要的探究。

关键词：电气安装；施工技术；工艺；质量管理

前言：建筑工程项目的一个主要构成就是电气工程。在现今，建筑智能化有了很大的进步，电气工程在工程项目中也占据着越来越重要的地位，对于项目工程的质量、工期、投资和最终效果都有着很大的影响，且工程质量又会影响建筑物整体设施的正常稳定运行以及建筑节能性，所以必须保证电气工程的高质量。这里提到的安全性涉及的区域极广，包括电气设施、线路漏电、火灾隐患、火灾报警和联动控制系统功能的健全性，应急照明设施供电的稳定性以及保安监控系统的健全性等。

1 建筑电气安装施工技术

1.1 施工前期准备

1.1.1 电气施工相关人员的配合

在建筑电气安装工程项目的设计阶段，由电气设计人员对建筑项目安装设计提出相关的技术要求。电气安装人员应会同施工技术人员审核安装和施工的图纸，以防遗漏和发生差错的现象，电气安装工人应该学会看懂相关的施工图纸。电气安装施工前，需要详细的了解电气安装施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互问的连接方式，并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的电气安装施工相适应。

1.1.2 配合土建施工预留预埋

预埋线管、孔洞, 防雷接地焊接。在土建进行底板、结构施工时, 电器工程必须配合土建专业进行预留预埋工作, 主要包括线槽、桥架穿越楼板、剪力墙处的孔洞预埋, 动力、照明和智能化系统电气管线预埋及防雷接地的焊接。电气管线的预埋将根据电气专业管线图进行, 严格按照相关规程规范施工。

1.2 配电设备安装

配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行，墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行，而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前。根据抹灰厚度进行配电箱是接受电能和分配电能的表量，也是电力负荷在现场的直接控制器。要使工程中的动力、照明以及弱电负荷能正常工作，配电箱的工作性能至关重要。

所有配电箱不打开箱门时的防护等级不小于IP40，打开箱门后的防护等级不小于IP20，以上箱体按现场情况采用上(下)进上(下)出接线方式制作。

1.3 管路敷设技术

（1）敷设线缆原则：线槽内导线的总截面不应超过线槽内截面的3O%；强、弱电回路的设置应分槽进行敷设；同一路径不同回路的绝缘导线设置于同一线槽内。但同一线槽内强电回路必须能同时切断施工电源；不同电压回路交叉时应在分线盒处采用金属隔板的隔开处理；线缆敷设完毕，应及时的检查和检测处理。

（2）关于管路的连接、防腐、弯曲半径、跨接地线、保护层、固定盒位置、弯扁度、管口处理、标高等要求见技术交底。在管路敷设的施工过程中应认真的加强看护、并合理的保证管路的畅通-及时做好自检、互检灯处理，对于隐形的工作并及时报验监理部门，严格的保证施工符合实际和规范要求。

1.4 防雷接地的施工技术

在建筑物内需要对保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件、金属结构等相关部位进行合理的联接处理。凡使用正常不带电.绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均需要可靠与接地系统连接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在搭接焊施工时，镀锌扁钢不小于其宽度的两倍进行三面施焊处理。镀锌圆钢焊接长度为其直径的六倍，双面施焊处理；接地干线至少应在不同的两点与接地网连接处理。

2 电气安装工程施工中的质量控制要点

2.1 制定严格的技术管理制度

(1)针对电气工程的具体情况，对施工中的各项技术制定相应的技术标准，对施工程序进行严格的规定，对不按照标准进行施工的人员进行相应惩罚，对施工人员的行为进行有效的规范，促使施工人员不断提高对施工质量的重视程度，从而不断提高电气施工质量。

(2)加强工程质量监督检查的力度，严格执行日检、周检制度，坚持每月进行一次质量通报。不定期对工程的预埋线管、线材、开关、插座、灯具安装情况等工序进行拉网式检查，发现预埋和穿线工序脱节、楼板剔槽不规范、开关插座安装不到位置等质量问题，及时进行质量通报，限期整改；严格执行电气工程竣工验收规范，完善竣工验收的程序和项目，将电线连接及电线端子连接、接地线连接、避雷网埋设、引下线的连接、导线的绝缘等项目作为重要验收项目，严格执行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》中所规定质量等级标准。最后，严格执行奖惩规定。对工程质量不合格者，责令返工并视情节处罚；对于工程质量优良者，按规定给予奖励、表彰。

2.2 施工的组织设计和施工工序的控制

在电气技术施工过程当中，施工方必须对施工项目进行认真的组织设计，组织设计是电气技术施工的基本步骤，施工单位必须要认真的编写施工组织设计、施工方案、施工方法等等，并将施工方案报备给施工的监理方和业主方进行最终的审查，经过三方详细审批后才能实施施工方案。

但是，在设计方案的编写过程中，施工单位必须对自己进行严格的检查与质量把关，同时，对设计方案进行全面的自查自纠工作。检查的方面都包括对施工质量管理体系的审核，检查主要的施工组织技术措施的针对性和有效性，对关键部位、薄弱环节、质量通病的防治方面有无相应的预防及质量保证措施。严格推行规范化的施工操作程序，制定可操作的质量控制操作程序，充分的收集和整理资料，特别是对于安装施工的隐蔽工程验收资料及隐蔽签证，未经有关人员在隐蔽验收表上签字，不得进行下道工序的施工，防止监督流于形式，并严格执行施工日志记录工作。

2.3 竣工阶段的质量控制

在进行竣工验收之前，施工人员应先对建筑电气设施进行自检， 务必满足环保、设计、消防等规范标准。在完成建筑工程验收时，质检人员应对以下项目进行检查：漏电开关安装是否满足施工设计要求，回路绝缘电阻应高于0.7MΩ，接地保护线与非金属部件的连接应满足可靠性原则，电气设备、器件安装固定应牢固、整齐，进行电气设备的通电试验，对灯具进行试亮保证器具的控制性能可靠。插座、开关、终端盒等器件保证其外观良好，绝缘器件不出现裂纹，安装牢固、可靠，安装方式应当满足规范要求，并列开关、终端盒、插座、终端盒的安装、暗装产生的偏差应符合规范规定，保证弱电系统的功能完善，符合使用性能的要求，安装器具要求牢固、端正。

3 结束语

总之，随着建筑物的服务功能的不断增加和扩大，建筑电气化、自动化、智能化的标准也随着提高，进而使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大，对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高；只有质量管理人员和施工人员密切配合，才能保证和提高电气工程质量。

参考文献：

[1]耿广华. 浅谈建筑电气安装质量及技术 [J]. 科技致富向导 .2011（20）

[2]郝晶.建筑电气安装施工技术及质量管理 [J]. 科技创业家，2014，02 ： 47

论文作者:周然

论文发表刊物:《防护工程》2017年第35期

论文发表时间:2018/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26851e09bc384bad1db42448.html