# 建筑工程屋面防水施工技术探讨邱荣芳论文_邱荣芳

摘要：在建筑建设中，若是屋面防水没有达到相关的标准，渗漏的情况出现，就会给居住者的生活造成十分严重的影响。甚至会造成严重的经济损失，损害企业的市场形象，在这种情况下，要注重对屋面防水的严格管控，保证在屋面防水中各类工艺的严格操作，并加强全过程控制，让屋面防水取得不错的质量，满足建筑建设的现实需求。

关键词：建筑施工；屋面防水；技术方法

1 建筑施工中屋面防水处理重要性及思路

1.1 屋面防水的重要性

在建筑建设中屋面防水是非常关键的一个环节，其处理效果直接关系到工程的整体品质，也关系到建筑功能的实际发挥情况。尤其是在一些雨水比较充足的地区，若是屋面防水不到位，渗漏就会非常严重，这些地区通常对屋面防水的质量要求也是要更高一些，在工程中，要保证屋面防水的科学以及有效，选择合适的技术方案以及材料，降低在屋面防水中的成本，并取得非常好的防水效果。这样企业的信誉就会更好，市场也会更容易拓展。

1.2 屋面防水的总体思路

屋面防水是系统性以及综合性非常强的分部工程，在屋面防水整个过程中，要进行防水设计，选择合适的防水材料，并注重屋面防水的全过程管理。因此在屋面防水的实际工作中，要考虑到造成渗漏的各种情况。如保温屋面的构造结构防水层处于第二层，做好对屋面的多道防水，制定出合理的防水方案，让每个防水层，都是要保证合理协调、紧密配合，从而有效解决屋面防水的一些技术问题。

2 建筑屋面发生渗漏的原因

2.1 施工原因

房屋屋面发生渗漏最主要的一个原因就是施工原因，这主要指的是在房屋建设的过程当中因为相关的环节监督管理不到位，导致了房屋在投入使用不久之后就会出现房屋屋面的渗漏。实际上在建筑施工的阶段，寻找平层质量是一个非常重要的防止屋面渗漏的环节，这也是最经常被忽略的一个环节。与此同时，一旦在施工的过程当中对房屋接缝处在涂抹防水材料时没有严格的进行，导致涂层当中掺杂有石子沙子等物质的时候，就可能在使用时间不长之后就会使得粘附层出现脱落，进而发生渗漏现象。也有可能是在施工过程当中相关的技术人员没有及时发现施工隐患，对于图纸没有进行细致的揣摩，进而可能会使得施工质量难以保证。同时也要注意到有些施工单位的相关从业人员的素质普遍较低，文化水平差距比较大，所以在进行员工培训的时候可能会存在很大的问题，进而最终会影响其整个的施工过程，进而可能会导致房屋发生渗漏。

2.2 防水材料的原因

在对房屋进行防水处理的施工环节中，选用的防水材料的质量也会在很大程度上对施工的质量产生影响。因为在目前的行业规范当中还没有对防水材料的标准和配置作出具体的规定，在相关材料的购买当中，很多单位生产的防水材料质量比较差，而很多建筑单位只是出于价格的考量来进行选购，可能也会导致防水性能大大下降。目前业内使用比较多的一个防水材料就是三元乙丙橡胶。这种材料在我们国家很多的领域使用的都比较少，主要就是因为我们缺少与之配合的粘合剂，如果不使用这种粘合剂的话，可能就会导致这种防水材料在经过长时间的湿润浸泡之后可能会发生脱落，从而降低了其防水性能。与此同时，很多施工方为了能够攫取更多的利益，在施工过程当中没有严格按照相关的配比，偷工减料，使得整个工程的质量下降，屋面的防水性能也不例外。

3 建筑屋面防水处理技术分析

3.1 分隔缝施工

在屋面防水中，分隔缝是非常关键的施工环节。在分隔缝处理中，将分隔缝设立在支撑端以及屋面转折的位置。或者是将分隔缝布置在突出面以及防水层交汇的位置。然后将分隔缝与屋面板缝整齐划一。这样因为温差造成的混凝土干缩裂缝等情况，造成的防水层裂缝，就可以在分隔缝上分布，从而避免裂缝造成渗漏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对分隔缝进行设置，要注重对分隔缝间距的严格控制，若是分隔缝超6m，那么就要中间设置好V型分隔缝。另外是分隔缝深度，需要贯穿防水层。技术人员若是将分隔缝用在排气道，适当将分隔缝进行加宽，也可以单独布置排气孔，满足进出气的需要。另外是一些屋面用油毡或者是沥青作为施工材料，分隔缝上可以设置宽度在200~300mm油毡。

3.2 混凝土施工

在屋面防水中，混凝土施工是非常关键的部分，为了取得不错的防水效果，需要在混凝土施工中，做好对全过程的严格控制。首先是混凝土材料控制，在混凝土材料中，粗细骨料要达到相关的规格，水泥材料要保证收缩性合理，处于一定的范围内，让屋面防水可以达到一定的标准。另外是在混凝土浇筑施工中，为了让混凝土浇筑保持良好的质量，要注重对混凝土密实度进行严格控制，技术人员对混凝土展开振捣操作。在混凝土振捣中，保证均匀性。最后是混凝土材料的养护，也是要定期完成，让防水质量可以达到理想的程度。

3.3 节点及细部构造施工

在防水施工中，节点以及细部构造也是至关重要的。这些部位的施工，在整个屋面防水中可以说是重中之重。若是在屋面防水中，节点以及细部质量不合格，或者处理非常粗糙，就会导致屋面出现漏水的问题。为了让这些部分的施工可以达到质量的要求，在屋面防水的实际处理中，运用刚柔并济的方案，对节点进行加固。在刚性防水层的实际处理中，节点填充的材料，可以运用柔性材料，在檐沟以及防水层交汇位置会有凹槽，可以用密封膏，对凹槽展开密封处理。另外是防水层以及变形缝间，要留出30mm缝隙，也是要进行密封填充，对于屋面泛水的位置，要用卷材进行处理。

4 建筑施工中屋面防水质量控制

4.1 运用先进的施工技术

由于传统的房屋建筑防水技术对现代建筑产生局限性，采用先进的防水处理技术，有利于提高房屋质量。外墙防水技术，由于施工过程中嵌缝基层卫生处理不干净，施工的不规范，混凝土的热胀冷缩都会导致房屋建筑屋面出现裂缝，出现漏水情况。因此需要做施工前做好工序处理，施工的管理等工作，按照嵌缝深度等于缝宽的0．5～0．7倍的原则，做好构造防水。还需要重视屋面的防水，由于房屋建筑的屋面随着时间以及自然灾害的影响，使得屋面出现裂缝，时间越久，裂缝越大，造成房屋建筑的渗水漏水情况。在进行房屋建筑的屋面施工过程中，铺贴防水材料，按照坡度的大小确定铺贴方向，注意檐口与墙面的保护。在涂膜防水施工中，要按照分层施工的原则，保证涂料等级与涂膜厚度，用密封填充物将屋面接缝，板缝进行密封填充。对于密封材料的防水接层，保持规定的宽度以及深度，确保房屋建筑的防水效果。

4.2 改善建筑材料的选择

在施工过程中进行屋面防水材料的选购时，要认准符合国家标准的防水材料。尤其是现阶段中国建筑市场，防水材料的多样化，导致混乱程度严重，合格材料与不合格材料表面极其相似，但是在真材实料上仍然存在差异，在防水的特性上具有很大差距，这就需要选购工人具有专业的评判意识，避免上当受骗。当进行房屋建筑屋面防水施工时，一旦发现采购的防水材料不合格或者滥竽充数，应该及时撤下进行更换，坚决避免劣质材料应用到房屋建筑中。在施工时，工人们要避免出现偷工减料的现象，不要被一时利益蒙蔽双眼，造成严重后果。在防水材料方面，相应的监管部门也应该加大监管力度。

5 结语

总之，在建筑建设中，屋面防水的效果，直接关系到建筑能否正常使用。而屋面防水是非常复杂以及系统性的施工内容，在屋面防水中涉及到很多复杂的细节和技术问题。要注重对屋面防水的全过程控制，对于屋面防水中的各类情况，及时制定出处理方案，保证屋面防水的质量和效率。

参考文献:

［1］林川．房屋建筑屋面工程的防水技术措施研究［J］．建材与装饰，2019，(02)．

［2］郑金妹．防水技术在房建施工中的应用效果观察［J］．山东工业技术，2018，(20)．

论文作者:邱荣芳

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26be885b90d58d51a13667d8.html