# 试析节能理念在建筑施工技术中的应用论文_凌成夫,章英

绍兴三众环境建设有限公司 浙江绍兴 312000

摘要：当前我国社会经济发展迅速，城市化与现代化进程的加快为我国建筑业的发展提供了有利条件。然而建筑施工无论是在建筑材料的使用上还是施工技术上均易产生大量的能源消耗，在不可再生能源地位重要而又极为紧缺的今天，更加剧了我国能源紧张现状。在此基础上，提出将节能理念与建筑施工技术相结合，促进建筑施工节能化，节能建筑施工技术由此应运而生。本文就此围绕着节能理念在建筑施工技术中的应用展开了讨论，详细分析了如何实现建筑施工技术的节能、环保。

关键词：节能理念；建筑施工；技术；运用

引言

节能理念应用在建筑改造中能有效保护我国生态环境，且随着人们环境保护意识到提高，绿色、环保的建筑工程也越来越受到人们的关注。在可持续发展的大背景下，应用建筑施工节能技术也是大势所趋，而且，我国也出台相关的法律法规来支持节能技术在建筑改造中的应用，如《民用建筑技能设计标准》和《公共建筑节能标准》。由此可见，将节能理念应用在建筑施工技术中是非常重要的。

1建筑施工技术中节能理念的应用意义

1.1节约建筑能耗

建筑能耗十分巨大，尤其是现代大型综合商业建筑或高层建筑，不但在施工阶段需要消耗大量资源，且在竣工投入使用后，运行过程中也需要消耗大量能源。当今时代，资源能源稀缺问题正日益严重，这是全世界共同面临的问题。在社会各行各业中，节能都是必须要考虑的问题，建筑行业也不例外。而为减少建筑能耗，人们逐渐开始将节能理念应用于建筑施工技术当中，研发各种节能施工技术。以往在没有这么多节能施工技术之前，人们在建筑施工中往往只关注建筑的结构、功能、外形等，而并不在意消耗问题，换句话说，就是只要能够使建筑的结构合理、功能完善、外形美观，那么工程消耗再大也在所不惜。但是人们对资源能源的无节制消耗是不可能长久的，因为地球上的资源能源是有限的，并非取之不尽用之不竭的。随着人们对能源问题的日益重视，节能理念才开始被提及出来，并逐渐应用于建筑施工技术当中。在建筑施工技术中应用节能理念，可以在满足建筑施工需求的同时，大大节约建筑能耗，从而提高建筑的经济效益，促进建筑业的可持续发展。

1.2增强环保性能

建筑施工过程中产生的废弃物和污染物非常多，这些废弃物和污染物大大影响了城市环境。环境污染问题也是现代社会的一项重要问题，环境污染使得人类生存的家园遭到破坏，影响了人类的生存健康。所以，现在无论哪行哪业，都讲究绿色环保。而对于建筑行业而言，节能施工技术的应用不但起到了节能效果，同时也起到了环保的作用。建筑施工技术中节能理念的应用体现出了建筑行业对生态环境负责的态度，它以保护环境为基本原则，主张在建筑施工中使用无毒、无害、无污染的绿色建材，注重建筑与自然的和谐统一，以增强建筑的环保性能，打造出更加舒适、健康的建筑空间。

2节能理念在建筑施工技术中的应用途径

2.1充分利用可再生能源

无论是建筑的施工过程还是施工完毕后的运行使用过程，都需要运用很多能源，但传统的能源例如石油、天然气、煤等都属于化石能源，不但地球上的贮存量有限，且是不可再生的，早晚有用尽的一天，所以为了节省能源，实现节能施工目的，可以尽可能地利用其它可再生能源来替代这些能源。例如，利用自然光能、风能以及地热能等来发电、供暖、采光，从而既节能，又环保。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2门窗节能技术

门窗节能施工技术是房屋建筑施工节能技术的重要组成部分。实现门窗的良好的光投射性和优良的保温效果，能够有效提高房屋建筑的整体节能效果。在房屋建筑施工中，建筑企业可以采用一些经济且实用性强的建筑材料，或者是调节好门窗比例，以达到最佳的保温和透光效果。如采用高效门窗系统，这种方法是采用断桥铝合金窗框、中空玻璃通过窗框与窗洞口连接断桥节点的处理技术，来实现外窗的保温功能。中空玻璃能有效减少空气的渗漏，是一种比普通玻璃性能更高的保温玻璃，如单面镀膜Low-E中空玻璃，这种玻璃的导热系数是1.7W/m2k，而普通玻璃的导热系数是0.75W/m2k。又如玻璃幕墙施工技术，其主要原理是在原有的外墙建筑上在加筑一层玻璃幕墙，并保证两者之间留有一定的空间间隙。这种体系能发挥一个双层空气缓冲体系的作用，而且玻璃幕墙和外墙具有不同的开口形式，从而既能实现空气的有效流通又能实现隔热的效果。

2.3墙体节能技术及其应用

为了提高工民建建筑墙体的节能施工效果，通常采用空心砖作为承重墙材料，一般采用整砖平砌的方式进行施工，并垂直设置孔洞，对于长圆孔应该沿着墙体的长方向进行设置，如果空心砖不能够满足施工要求时，应该采用实心砖进行填补。同时，施工人员应该根据施工现场的具体状况，严格的按照工民建建筑工程施工图纸以及相关规范绘制有效的砌块排练图，基于节能角度，采用合理的技术措施有效的规避粉刷开裂、裂缝处渗漏以及墙体热阻值低等问题，以此保证墙体的整体节能效果。

2.4建筑屋面施工节能降耗技术

提高建筑物结构的保温性、隔热性是降低建筑能耗的关键。屋面作为建筑物的外围护结构，传热性能大约占整个建筑物围护结构的6%-10%，大于任何一面外墙或地面的耗热量。因此，在建筑屋面工程阶段应用节能技术可大大降低建筑物的能耗。建筑屋面主要是通过保温层的设立来提高保温效果的，在传统的建筑屋面结构中常用膨胀珍珠岩、矿棉、岩棉等作为保温材料，这些材料在吸收水分之后，会使导热系数增加，降低建筑的保温性能，造成能源的消耗。因此在保温层之上设置有防水层，之下设置有隔气层，从而避免出现保温材料因吸水而影响保温效果。但这种屋面结构的缺点是防水层易受外界紫外线等因素的影响，防水层一旦遭到破坏，将直接影响保温层的保温效果，缩短使用寿命。倒置式屋面节能技术是指将屋面结构中的防水层与保温层置换位置，将保温层设置在防水层之上，该结构下屋面的保温隔热性能得到保障，同时也避免了防水层遭受外界因素的影响，使其充分发挥防水性能，并且施工较为简便，工期较短，维修与检测工作也更容易进行。

2.5太阳能节能技术及其应用

太阳能是一种可循环、再生、清中，能够有效的解决能源资源短缺的问题。太阳能储量非常大，通过将太阳能发电以及太阳能热水器应用在工民建建筑工程中，通过太阳能电板，将太阳能转化成电能，供照明系统以及其他用电设备使用;通过太阳能热水器将太阳能转化成热能。通过太阳能技术能够将太阳能转化成热能与电能，这样不仅能够降低能源的消耗，还能够方便人们的生活，对于创建节能型、环保型工民建建筑工程具有非常重要的作用。

结语

节能建筑在当前形势下受到社会各界的认同，其环保、节能理念也正符合我国建设资源节约型、环境友好型社会以及可持续发展战略的实施要求。节能建筑施工不仅对节能环保意识有一定要求，且对具体的施工技术要求也较高。通过建筑屋面、墙体以及门窗的节能施工技术的应用，可以有效加强建筑房屋的保温和隔热性能，从而使建筑房屋达到冬暖夏凉的效果。人们在该建筑房屋中无需通过制冷或者制热调节温度，因而也就减少了该建筑使用的能耗，从而实现节能降耗目标。

参考文献：

[1]刘洋.工民建工程节能施工技术要点概述[J].中国科技博览,2013(25).

[2]李尚华.工民建施工节能技术的实践和探索[J].工业b,2015(14).

[3]严建文.工民建中的节能施工技巧及工艺分析[J].工程技术:引文版,2016(4).

论文作者:凌成夫,章英

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26d75affe91d1cb3a2755d4b.html