# 城市住宅管道工程的施工安装技术论文_王铭玺

中国水利水电第十二工程局有限公司 浙江省金华 310004

摘要：对于城市住宅雨污水管道工程施工安装的施工人员而言，要尽可能在保证雨污水管道安全的情况下采取合理的方式进行雨污水管道的安装，保证住户有着良好的入住体验。城市住宅雨污水管道工程安装技术要合理运用，是能够提高雨污水管道施工的整体水平，同时也是给人们的生活增加一份安全，采用科学有效的管道安装施工技术，需要工作人员对技术的不断更新。

关键词：城市住宅；管道工程；施工；安装技术

引言

住宅小区内配套设施的质量控制薄弱是当前小区建设的通病，而质量问题尤以雨污水管网最为突出，雨污水管网不通畅、漏水、堵塞等造成的后果常常超出管网本身，造成不小的损失和恶劣的影响。因此，有必要像关注住宅质量问题一样关注小区配套设施的质量，其中，关注隐蔽在地下的雨污水管网质量更显得尤为重要。

1雨污水管网安装工程施工安全目标

任何一个工程施工都必须保证安全，安全是建设工程最为重要的。一定要避免不发生任何的安全事故，杜绝地下管道线路出现事故。在雨污水管道施工过程当中必须要贯彻施工安全是第一位，预防安全事故的发生，将此作为施工安全建设的指导方针，严格执行管道建设施工中的各个安全措施和技术问题措施，让职工避免受到生命安全的威胁，同时降低施工中使用的机械设备损耗。在管道施工当中建立逐层级的施工安全保障体系结构，以项目经理为首，全面负责施工安全的工作，保证整个雨污水管网施工在安全的情况下有效开展。与此同时设置相应的工作组安全员，全方位地建立有效安全施工监督保障体系，对施工工程实施安全监控，尽量地避免出现安全事故，有效地保障人员的安全。大力地推行安全施工宣传教育、安全施工检查和出现安全事故及时报告等相关的管理制度。

要严格执行管道施工过程中的建设要求，施工人员进入工地必须佩戴相应的安全帽；上下入管道施工的沟槽中要走专门的安全通道进入；管道施工作业现场要严格地划分各个功能分区，并且设置明显相应符合规范的标志。进入雨污水管网挖掘的沟槽前，要有意识地去检查沟槽作业环境的稳定情况，避免发生塌方和滑坡，石块滚落情况，在确认沟槽安全后再有序的通过安全通道进入作业；发现沟槽有出现坍塌的现象和预告时，所有工作人员必须停止作业，快速有序的撤离沟槽危险区，然后安排相应工作人员，将其加固处理解决，确认没有安全隐患后，再进入沟槽进行雨污水管网施工作业。

2城市住宅雨污水管网工程的施工安装技术

2.1沟槽开挖及回填

如在住宅建筑施工前进行管道沟槽开挖，施工场地开阔，便于放坡和降水施工，现场土壤未经扰动，便于施工垫层和回填。如果住宅施工结束再开挖沟槽，则施工场地狭窄，建筑垃圾遍地，不便于管道的施工，降水时还要对周侧住宅的沉降进行观测。无论何时实施雨污水管道，沟槽开挖回填的质量要求都应满足《规范》，降水措施、开挖宽度、放坡要求、沟槽垫层材料和厚度、回填土材料和压实度要求，这些参数必须予以测量、记录和控制。

2.2检查井、化粪池、雨水口等附属构筑物的质量控制

检查井、化粪池、雨水口是小区雨污排水的常见构筑物，《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）（以下简称《规范》）。对相关构筑物的质量要求非常明确，但在狭窄的场地上施工较大量的地下井室，施工难度一般较大，质量控制相对困难，极易发生类似检查井被机械碾压损坏的现象。此外，检查井漏水的问题相当突出，一是井的砌筑和粉刷质量偏低，二是管道穿过井壁处理不当，《规范》要求“化学管材宜采用中介层法与动圈井壁连接”、“接入管径大于300mm时，对于砌筑井室应砌砖圈加固”。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆雨水井为方便泥沙沉淀，应设置沉淀室；污水井内为避免杂物存积在井内，应设置流槽，杂物经流槽后进入化粪池等污水处理设施。化粪池作为小型的污水处理装置，能够沉淀和初步处理生活污水，其处理容量设计应根据住宅面积和使用情况确定，出水口水质应符合城市生活污水后处理的要求。化粪池的种类较多，污水处理工艺略有差别，主要是厌氧发酵，一般宜使用装配式或整体式的化粪池，施工方便，也便于质量控制。近年来，塑料、玻璃钢制作的检查井、化粪池等新材料逐步得到了行业的认可，施工方便，工期短，不易漏水，适合住宅小区管网使用。

2.3雨污管道的闭水试验

由于得不到充分重视，加之支管和预留孔洞多，小区污水管道一般都不做闭水试验，《规范》也并未明确小区污水管道闭水试验的抽检比例。但是没有闭水这样的检测手段，管道的实际质量情况难以掌握。小区污水管道应该抽样进行试验，具体抽样比例可由设计或根据抽样试验情况确定。道路下的雨污干管宜全数进行闭水试验，防止管网漏水最终导致道路损坏。柔性管材、柔性接口，合理的施工安排和工艺，为闭水试验的成功创造了条件，闭水试验这样的功能性检测，是检验管网质量的最佳途径，需要封堵较多的支管孔洞，并及时观察管道的变化和渗漏情况，发现漏水之处及时解决。

2.4遵守雨污分流要求

雨污分流是小区雨污管道的基本要求。污水包括卫生间和厨房间的洗涤、卫生废水，流入化粪池初处理后排入市政污水管网，再经城市污水处理厂处理合格后排放。雨水则直接经市政管网排入河道。雨污合流带来的问题很多，而且后果很严重，一是雨水掺杂在污水内，排给市政污水管网，水量太大，造成污水处理厂和管网不堪重负，并增加了污水处理代价；二是化粪池这样的污水处理设施，超过了设计的污水处理量，造成污水处理时间大大缩减，臭味和各种污染物污染小区环境；三是污水和雨水混在一起排放，对小区、河道、地下水的污染非常严重。因此，雨污分流是小区雨污管网必须严格遵守的质量要求。包括阳台、屋面雨水和洗涤用水应该严格区分。

2.5城市住宅雨污水管网质量验收

为了能够全面地推进雨污水管网工程安装作业顺利地开展，一定要做好全方位的雨污水管网安全检验管控工作。重点检查雨污水管网安装设置是否遵守相关的标准规范，其中是否存在安全隐患。雨污水管网安装单位的工作人员，都需要随时学习，提升自身的安全意识和思想觉悟，一定要高度的重视雨污水管道安装完成后的检查验收工作，这是雨污水管网安装完成后必不可少的保障工作，也是安全防范最重要的步骤。是为了保证工程完工后没有安全隐患，与此同时施工单位还需要积极培养出大批验收专业工作人员，这样才能让负责雨污水管网的管理工作更加的有效，保证雨污水管网工程质量的良好提升。在强化雨污水管网安全检验工作时，需要在事先做好相应的规划管理工作，明确指导着重检测的范围，容易出现安全事故和容易忽视的地方，同时开展试运行工作做最后的检测，及时的发现雨污水管网工程安装环节中存在的不足之处，并加以改进和优化，保障施工安全有效。

结束语

雨污水管网工程安装施工过程涉及多方面的内容，需要根据城市住宅建筑的实际情况进行合理化的施工建设，并且采用较为科学的施工安装技术来提高整个雨污水管网工程整体的安装水平，降低安全隐患问题，防患未然。如今城市化不断地发展推进，在基础的建设过程中，雨污水管网安装施工跟人们的生活是最息息相关，也是最主要的基础建设项目之一。

参考文献：

[1]刘志刚.住宅小区雨污排水管道的质量控制[J].工程建设与设计，2018（12）：91-92.

[2]程之昂.住宅小区海绵城市规划设计[J].居舍，2018（14）：90-91.

[3]代红.住宅小区室外给排水管网设计分析[J].建筑设计管理，2018，35（04）：68-69+73.

[4]彭俊，戴仲怡，李瑞成.住宅小区雨污分流管网改造工程技术措施实践探析[J].给水排水，2017，53（06）：103-105.

论文作者:王铭玺

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26ecb76c29bd7364f5498879.html