# 含油污泥无害化处理技术论文_杜闰萍

摘要：油田及炼化企业在生产过程中会产生大量的含油污泥，含油污泥的无害化处理技术研究，成为近年来研究的重点。本文主要围绕含油污泥无害化处理技术进行分析，以供参考。

关键词：含油污泥；无害化；处理技术

一、含油污泥

对于各种油田来说，含油污泥生产过程中最为常见的固体废弃物，在业内被称之为遭受石油污染的土壤物质。这种土壤中含有大量的石油烃生物，这是一种毒性有害物质，因此很多国家都将含油污泥视为危险的废弃物类型。当前如何将此种废弃物进行有效的无害化处理是各个油田企业面临的共同技术问题。目前存在多种相对成熟的处理技术，但是由于实际的处理对象和无害化标准存在差异，因此在处理过程中必须要结合污泥的组成成分、污泥形态等因素选择最为合适的无害处理技术，最终才能实现环保目标。

二、含油污泥类型及来源分析

图一 含油污泥类型组织结构图

一般来说，油田企业生产过程中，常见含油污泥的类型及来源主要可归纳为以下几种。

第一种污泥类型称之为固态井场含油污泥。施工人员在进行修井作业的时候，一般会使

用塑料膜或者专用容器等防渗物质回收井筒中的流体物质，但是在回收期间流体会发生少量泄露，遗留在作业区域中，这些物质与沙层接触之后就会形成固态的井场污泥。

第二种类型被称之为脱水含油污泥。这种污泥通常是通过沉降处理、浮选处理之后，将悬浮的固体物质过滤出来从系统排出，再进行浓缩以及压滤处理之后最终形成脱水污泥。这种类型的污泥具有显著的油泥形态。

第三种类型被称之为油罐底泥。原油集输系统在生产过程中的原油储罐和油水分离罐都需要定期进行清罐处理，此时会清理出部分排除物质，这些物质中多以泥浆和沙石为主，其中含油，因此被称之为油罐底泥。

第四种类型被称之为综合污泥。其来源主要为井场、石油管道、站场或者事故泄露中清理出来的污染物质，在对其进行储存管理时，往往会混入一些杂质，其中不只有泥土，还可能包括建材垃圾、稻草或者塑料等等。

三、含油污泥无害化处理技术分析

1、生物处理技术

（1）堆肥转化处理技术

堆肥转化处理技术主要是借助自然环境种的微生物，来实现固体废弃物种的有机物降解反应，将其转化成为性质稳定的腐殖质。技术人员将含油污泥与相应的堆肥材料合理放置在一起，堆肥中的存在的微生物将会以废物中的有机物质作为生长养料，进行分解反应，将有害物质转化成为结构简单的无机物，根据转化反应过程中的氧气含量的多少，还可将此种技术细分为两种。一种为好氧堆肥转化技术，一种为厌氧堆肥转化技术。

好氧堆肥转化技术主要是借助了氧气以及好样菌种，令油泥中的微生物在有氧环境中发酵，此时有机物会被降解，期间将消耗部分氧气，产生二氧化碳和大量氮磷钾等化合物质，这些物质能够作为腐殖质供植物所利用。其反应阶段大致可分为三个阶段，第一阶段为中温阶段，第二阶段为高温阶段，第三阶段为腐熟阶段。

厌氧堆肥转化技术是指在无氧环境中，利用具有厌氧性质的微生物，来完成油泥中部分有机物质的降解反应，最终生成部分二氧化碳和水，以及硫化氢、氨以及其他有机酸性物质等。此种技术的应用时间较长，想要进行到腐熟阶段通常需要几个月。

（2）土地耕作处理技术

此种处理技术是指，将含油污泥覆盖在土地上，借助土壤中存在的微生物，对其实施降解处理，这种方式本质上也属于强化性生物修复处理技术的一种。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、物理化学处理技术

（1）热解处理技术

含油污泥的热解是在高温、缺氧的条件下，利用含油污泥中的有机物的热不稳定性而引起有机物的热分解的过程，最后得到含油污泥热解的三相产物，分别为气体、液体和固体，也被称为干化热解技术。含油污泥热解过程的温度通常控制在 100℃ ～120℃之间，进行的是物理干燥过程，主要吸收水分进行分离，没有出现可观察到的物质分解。

当前常用热解处理技术主要有微波干化处理技术，此种技术主要是借助微波对油泥实施干化处理，其本质上是使用电磁波对于热解反应进高效催化，一般来说常见热解处理波频率为2450MHz。微波之所以能够有效处理油泥，主要是基于其独有的非热效应与热效应。此种微波的电磁场处于高频变化的状态，其中存在的分析一直在进行高度运动，在这种情况下，分子之间会相互摩擦并产生大量的热能，那么此时磁场中存在的所有物质将会受到均匀的加热。一般来说，极性分子对于微波具有较强的吸收能力，在此种情况下，油泥的稳定性会在高温环境中遭到破坏，导致其脱水性大大增强。由此可见，微波干化热解处理能够显著提升油泥中液相物质分子的运动速度，在最短时间内完成油水分离处理。

（2）调质—机械分离技术

这种处理技术是一种传统油泥无害化处理技术。应用此种方式时，技术人员需要在其中加入调质剂，这样一来会打破油泥原有的稳定状态，以便加快脱水速度。此外，技术人员还可以使用冷冻熔融处理技术进行调质。油泥的调质主要是指借助专业手段，改变其中的固体粒子群体的原有排列现状和形状，令其满足不同类型的脱水条件。进行机械分离处理的时候技术人员需要借助离心机设备来完成，当前使用频率设备较高的主要为三相离心机设备。

（3）固化处理技术

固化处理技术是指借助化学或物理手段将油泥进行固化处理，或者将其包入到惰性的固化基材当中，这样一来，能够有效消除油泥中的毒性物质。之所以要将油泥进行固化处理，主要目的是将其中存在的毒性污染组分进行惰性处理，便于后续的运输及利用。当前技术人员在进行固化处理的时候，常用技术类型主要有以下三种，分别为石灰固化技术、水泥固化技术以及粉煤灰固化技术等。

（4）电脱水处理技术

如果油泥处于电场当中，电场能够使得发生乳化反应的油滴带电，此时带电油滴会发生电泳反应，油泥中存在的大分子有机物也会受到电场的影响，发生复杂的还原反应，其效果与水解酸化反应或者裂解反应相类似，此时共价键会遭到严重破坏，大分子有机物会发生化学反应，转化成为小分子，由此油泥中的含油量也会大大降低，最终实现油泥中污油降解的目标。

（5）超声波处理技术

超声波处理技术技术原理为声控化及机械振动，其中，声控化原理是指，当目标液体中有强度大于该液体空化阀的超声传播强度的时候，液体的内部会出现大量的气泡，此时在超声波的促进作用下，微小泡核会被激活，对着超声波的持续振动，气泡将会持续增大，最会破裂或者分裂，发生分裂反应的气泡会再次生长或破灭。在循环经历了振荡、增大、缩小及崩裂等一系列过程之后，超声波能够利用油泥中气泡中的压力的变化值，促进油泥中有机物质的氧化反应速率，最终破坏其有害物质的稳定结构，将其分解成为水分和二氧化碳等其他无毒物质。

（6）萃取处理技术

一般来说，含油污泥经过药物与机械脱水处理之后，含水量通常控制在百分之八十五左右，其中的水分包括游离水分子，还有大部分间隙水分子、结合水分子以及附着水分子。利用常规的技术手段很难实现固体物质和油水混合物的有效分离，此时利用萃取技术是比较合适的，其将有机溶剂作为专用萃取溶液，最终实现含油污泥的溶解处理，最终分离出的原油还可进行二次回收利用。

结语：含油污泥无害化处理工艺有效的解决了油田废弃物深度处理的难题，即保证了油气资源的再回收、再利用，又将环境污染源变废为宝，实现了油田含油污泥的有效降解，从根本上避免了油田含油污泥对周围环境的污染，保护了生态环境，提升油田污废物治理水平。

论文作者:杜闰萍

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第20期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26f3c0104902e8a72be558da.html