# 市政道路施工的排水措施分析论文_张志华

32092519880423xxxx 224000

摘要：随着我国经济的不断发展，城市化的发展越来越受到人们的重视，而市政道路施工中的排水工程，是维护城市生活正常运行的保障，同时对保证道路畅通也有着重要作用。笔者对市政道路施工中的排水问题进行了深入研究，并提出了一些建议，以更好的促进城市发展。

关键词：道路施工；排水措施；系统

实施道路施工时，排水工程的质量对维持城市正常运行有着重要作用，如果排水系统不能及时的将雨水、废水、污水排出，会对人们的生活造成严重影响。所以在施工过程中不仅需要对排水系统进行完善，还要保质保量的进行施工。因此，在排水系统施工的过程中，需要重点抓质量，进而保证排水系统可以长期的正常运行。

1排水系统简价

依据排水系统的构造特点，可以将系统分为3种类型。依据排水系统；乡镇道路与公路通常会使用明式排水系统，一般情况下会在人行横道、街道出口、入口等地方设置排水井盖；暗式系统；在地下进行排水的主要线路上，需要设置雨水井、检查排水情况井、沉淀井等；混合式系统：也就是将明式和暗式两种系统混合运用的排水形式。

2排水施工准备

2.1设计图纸

在进行排水施工前，需要对施工地区的情况进行实地考察，施工要求和相应情况对排水系统进行设计。按照设计图纸进行施工前，需要遵照排水需求，对排水系统的类型、结构、大小，以及安放的位置、社会变革进行明确。同时，高质量的完成施工，施工单位需要对以上数据进行严格要求。

2.2对图纸进行记忆

施工前需要谨记图纸的内容，避免施工时出现误差。因此，需要做到图纸需要通过工程各方的同时会审；需要对施工现场的情况进行深入了解。对图纸确定的施工测量数据进行再次测量，避免在施工中出现误差。

2.3保证材料质量

施工前需要对施工管材进行仔细检查，以保证管材的质量。如果管材质量没有达到要求，致使管材出现变形现象，并出现严重问题。因此，需要有提供方提供的合格证和各种检验报告，同时管材表面不能出现松落、蜂窝麻面等现象，并在使用之前进行再次检查，确定没有质量问题后，方可使用。

2.4放线

当可见障碍清除后，准备进行测量放线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工过程中放线是一个重要步骤，因为其对以后的施工工作具有指导作用。因此，放线之前需要做好充分准备，并利用CAD软件在电脑中输入坐标作出中线图，再根据中桩和管线的距离计算出每个井位坐标。在施工过程中人员的安全问题。

3具体排水措施

3.1明沟排

挖基坑或者是沟槽时需要在周围建堤截水流，或者是在内部挖排水沟，使水都流到集水井中，被水泵抽走。其施工顺序为测量放线；挖建集水井；将竹笼放入集水井中；装置水泵；装置排水管；实施抽水。

3.2降低水位

在开始挖基坑或者是沟槽前，需提前设置井点，以便于用抽水泵降低水位，进而进行干槽施工。（1）轻型井点：施工顺序为放线确定井点；装置高压水泵；凿孔对井点管进行掩埋设置；装置总管；将总管和井点管进行连接；安装抽水装置；实验并检查；投入使用。（2）喷射井点：施工顺序为建立泵房并安装总管（进排水）；建井（水冲方法）；装置井点管并添加过滤材料；将进水、排水的总管连接，同时还要接通高压水泵；将每个井点管的外管口与排水总管接通，使水进入循环水箱；对地下水进行抽取；将水箱中多出的水排出；对地下水位进行观测。（3）电渗井点：此井点是以井点管作为阴极，以基坑周围的钢筋（钢筋）作为阳极，并将其在井点的内侧垂直的进行掩埋，并使用电线将阴阳两级连接起来，同时对阳极增加强性的直流电流。利用电泳作用出现电渗现象，同时在真空和电渗作用下，将水集中在井点管周围，然后自井点管排出，以降低地下水位。形成了电帷幕，使地下水不能从四周进入坑内。（4）管井井点；此井点大多在砂质、渗透力强并富含地下水的地方适用，同时对于轻型不能解决，也可以使用管井井点。由于其排水量较大，水位较深，可以在基坑的周围作环状布置，或是在基坑（沟槽）的一边或两边实施直线布置。（5）深井井点：施工顺序为确定进水点的位置；挖置井口；运用安护筒钻机进行钻孔；垫井底；放置井点管；在井点管和孔壁之间添加过滤层（砾石）；清洗井；在井管内部下面设置水泵和电路（抽水控制）；实验检查；有效降水后拔现并管，并封井。

3.3控制施工质量

如果出现明沟不能畅通排水的现象，可以采取以下措施：在距搅拌桩底部大于30mm的地方，构造集水井和排水沟进行排水，并且三者需要同步实施，同时还需要排水沟中设置大约0.2%的坡度，使水更为畅通的排出；对排水沟中的淤泥进行清除；在基坑中进行盲沟的挖置，使水流进集水井，以降低水位。如果集水井不能畅通排水或是不能排水，可以实施措施以防止井壁出现坍塌现象，同时放置卵石作滤水层，并需要有专人对集水井进行清理，以保持井内的清洁。还需要有专门对集水井进行检查的工人人员，若水位到达一定高度，立即将抽水泵打开。

4结论

在市政道路施工中排水是非常重要的施工过程，排水工程与每个人都有着重要联系。因为排水状况的好坏，可以严重影响道路质量，通常在排水施工过程中，也会有道路建设工程同时进行，但排水工程比较隐蔽，所以，应加强监督管理排水工程的施工质量，在整个施工过程中尤为重要。

参考文献

[1]李其泉.高密度聚乙烯中空壁缠绕管在市政道路排水工程中应用[J]，中小企业管理与科技（下旬刊），2009（06）：161.

[2]赵友云，闵木林.真空预压法在市政道路软土路基处理中的应用[J]中国高新技术企业，2009（21）：169-170.

[3]程江.浅谈关于建筑施工安全和管理的几点措施[J]中小企业管理与科技（下旬刊），2010，（08）：52-53.

[4]邓上峰.浅谈关于建筑施工作业中的安全管理措施[J]技术与市场，2010，（11）：54-55.

[4]邓伟祥.浅谈建筑给排水工程施工监理J]中小企业管理与科技（下旬刊），2009，（04）：131-132.

论文作者:张志华

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年20期

论文发表时间:2020/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27023a321b3468183352547a.html