# 浅谈GPS高程测量技术在水利工程测量中的应用论文_张雷

西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司 陕西省 710016

摘要：水利工程作为我国重要的基础建设之一其工程测量的精准度对工程质量产生最直接的影响，而在相关技术发展的推动下，在测量中可采用的技术也逐渐的完善，其中GPS高程测量技术就是一种以GPS所具备的实时、连续等特点作为测量基准的一种技术，在此条件下本文从应用的角度出发对此种测量技术的所具备的特点进行全面的总结。

关键词：GPS高程测量技术；水利工程；工程测量

引言

目前水利工程项目在发展的过程中测量工作的要求愈发多样，原有的测量技术虽然在精准度方面可以满足工程的要求，但是其在应用中却受多种因素的影响使其实际的作业效率不高。而GPS高程测量技术则可以突破此种限制，因此对此种技术的研究具有较高的实用意义及研究价值。

1GPS高程测量技术在水利工程测量中的应用价值

1.1测量速度的优势

一般在应用GPS高程测量技术时需要以实际情况来设置相应的基站，以水利工程的特点来看其通常是设置4个基准点来进行相应的测量工作，与原有的测量技术相比，GPS高程测量技术可以对测量所获得的数据进行实时的传送，并且对被测区域进行全面的监控，使测量数据可以在最短的时间内得到传输，极大程度上提高了测量速度，使测量效率得以保证。

1.2测量精度的优势

原有的几何水准测量法在实际的测量工作中会受到环境、天气、位置等因素的影响，相应的测量结果也可能受到不同因素的影响产生一定的误差，而其所产生的误差对于水利工程来说会产生极大的影响，失准一直是工程测量工作中必须要避免的问题。而通过GPS高程测量技术的使用则可以有效规避外界因素对测量工作产生的影响，其在实际中不受天气、环境等因素的阻碍，可以对测量区域的数值进行准确的采集及反映。以现有GPS高程测量技术的发展情况来看，其测量所得参数值可以精确到以厘米为单位的测绘数据，具有较高的准确度。

1.3测量成本的优势

在上文中已经介绍了GPS高程测量技术在使用中所受制约因素非常少，在水利工程测量工作中其所需要考虑的因素及所采取的测量措施也会相应减少，因此其实际的测量周期较短且所需人力也相应减少，并且在水利工程现场一些较为复杂的区域也可以避免采用过多的测量项目而增加测量开支，这些应用优势从人力、物力、财力上有着极为明显的节约作用，减少资源的支出，使成本得到有效控制。

2GPS高程测量技术在水利工程测量中应用的实际情况

2.1重视度不高

虽然GPS高程测量技术在水利工程测量中有着较为明显的使用优势，但是由于此种技术在我国发展的年限较短，因此在工程测量工作中其一直无法占据主流位置。并且根据水利工程测量的实际需求及情况来看，测量单位原有的技术及工具设备等就可以满足相应的测量需求，虽然这些测量技术在实际的使用中较为繁琐，但是在测量经验、设备、成本等方面原有的测量技术就可以满足水利工程测量的基本需要，为此多数测量单位对GPS高程测量技术并不重视，也认为没有引进及学习的必要。

2.2专业素质不足

GPS高程测量技术作为一种工程测量中的高新技术对工作人员的个人素质及专业能力有着较高的要求，虽然此种技术可以更加方便、简单的获取测量数据，但是其在应用中却需要工作人员对其进行系统性操作及控制。一般来说在进行施工的过程中其必须要以规程标准作为依据来执行各个环节。目前在GPS高程测量技术的应用中许多工作人员对于技术内容及理念掌握不够完善，操作执行不够准确，这些因素无疑会对测量结果最终的精准度产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提升GPS高程测量技术在水利工程中应用效果的方式

3.1选择适当的基准点

在进行GPS埋点的选择时需要充分考虑周边环境等因素，在水利工程测量中其定点应以空旷、开阔的区域为佳，在定点的确定上先考察周边是否有建筑物等，并选取稳固、坚实的区域作为取点部位，保证区域内对设备的影响因素较少，以此来确保设备可以长时间留存且不被损坏。在设备的布置上要使相邻设备之间互相都在可观测范围内，同时定点周边无明显障碍物影响其测量效果。并且要注意为了避免GPS信号受到干扰需要确保周边无高频信号发射源及设备，避免GPS信号传输受到不良影响。

3.2对测绘地区进行科学观测

一般在大型水利工程测量现场需要经由3台GPS高程测量设备进行测量工作，以此来保证信号、数据的传输及接收的质量，从而对观测区域的数据进行实时的分析。在测量时间的确定上需要以水利工程的实际需求为主，选择动态或是静态测量方式。一般对测量区域进行同步观测的时长需要保持在40min之上，在动态观测中以实际需求对观测时长进行适当的延长，在测量数据的获取上以0.25min/次为基准，保证数据获取的精准性。

3.3扩大对GPS高程测量技术的宣传

为了对此种技术进行更好的应用，对其应用优势进行宣传是一种扩大其影响力的方式，因此可以通过对GPS高程测量技术的成果及在水利工程测量中的适应特点进行宣传，使此种技术在水利工程测量中的应用可以被重视起来，以此来进一步的促进GPS的应用。

4GPS高程测量技术在水利工程测量中的应用方向

4.1水利工程管线测量工作

水利工程渠道管线交错分布，是工程建设中的重点部分，因此在实际中此部分的建设需要耗费大量的资源财力，同时管线的复杂性也要求工程测量必须要适应其实际的建设条件，而GPS高程测量技术的应用可以适应多种环境且受周边环境的影响较小，可以满足多区域的全天候测量要求。在测量的过程中只需依据需求进行定点测量就可以获取周边环境的参数值，满足工程需求。

4.2水利工程堤坝测量工作

在原有的水利工程堤坝测量工作中其主要是采用分级测量的方式进行相应的作业活动，根据工程建设实际的现场环境来对堤坝的平面及高程进行测量，保证其布置工作满足测量要求，但是此种测量方式在实际的应用中必须要对相关技术进行严格的控制，否则其所测量出的实际结果将产生较大的误差，再加上分层测量其需要测绘项目繁多，易受周边环境影响，最后取值精度无法进行良好的掌控。而GPS高程测量技术的使用则可以对现场环境进行动态测量及分析，其控制点在采集数据参数时所受影响极小，相应的其最终误差值也可以控制在合理的范围内，测量精度得到有效保证。

4.3水利工程变形测量工作

对于水利工程中一些大型建筑物其一旦发生变形问题将会影响工程的实际使用功效，为此对于水利工程通常会采用适当的观测方式来对其进行监督及检查，而利用GPS则可以通过卫星定位系统来实时对水利工程的具体状态进行掌握。一般在应用此种技术时主要是根据需求来确定目标点，定点部位所产生的变化情况可以直接进行传输，假设出现某种原因而使得观测点不能够很好设置的话，那么GPS测量就可以快速方便的对基准点稳定性进行核定，不需要布置繁琐的参考网络，进而减少工作的时间，在一定程度上提高工作的效率。

结语

对于GPS高程测量技术的应用必须要遵循其技术特点及技术要求来进行科学的使用，同时还需对其在应用中的注意事项进行准确的掌控。以上对此种技术在水利工程中的应用方向已经进行了全面的介绍，并提出了其在应用中的优势及发展前景，以此来为我国水利工程的测量工作带来新的发展机遇。

参考文献：

[1]刘伯函.GPS高程测量技术在水利工程测量中的应用[J].住宅与房地产，2017，（09）：249.

[2]党碧江.GPS高程测量技术在水利工程测量中的应用[J].中国高新技术企业，2015，（15）：121-122.

[3]王兴民.GPS技术在水利工程测量中的应用[J].中国水运（下半月），2014，14（03）：245-246.

[4]李燃.GPS高程测量技术在水利工程中的应用[A]..土木建筑学术文库（第14卷）[C].：，2010：2.

论文作者:张雷

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/272ca9e92a3ab5902b334dd5.html