# 复合土工膜焊接施工常见问题研究论文_张华

身份证号码：45010319770910xxxx 广西南宁 530000

摘要：复合土工膜作为一种现科学高效的防渗漏材料，凭借自身的材料特性被广泛的使用于各类工程开发建设项目当中，其焊接施工操作将会对复合土工膜防渗的实际效果带来巨大影响。本文旨在从复合土工膜焊接施工的实际出发，在相关科学理论的指导下，对焊接过程中的常见问题进行全面分析，以保证复合土膜焊接施工的有序进行。

关键词：复合土工膜；焊接施工；问题

前言

复合土工膜由于自身分子组成结构方面的优势，使得作为一种高分子材料被广泛的运用于多个领域，逐渐成为我国防渗施工的核心构成原料，在社会经济发展的过程中扮演着十分重要的角色。与粘贴和搭接两种方式相比，焊接施工作为一种快捷的操作方式，能够在复合土工膜连接的过程中，极大地提升连接效率，降低相关工作人员的工作难度，缩短了建设周期，节约施工成本，因此逐渐成为复合土工膜安装的主流方式。但是从实际情况来看，复合土工膜在进行焊接施工作业的过程中，由于种种方面的原因，使得焊接作业难以满足实际的使用要求，造成复合土工膜防渗性能的降低。因此对复合土工膜在焊接施工过程所出现的各类问题，进行科学探讨就有着十分重要的现实意义。

1、复合土工膜焊接施工中常见的问题

复合土工膜焊接作为复合土工膜施工建设的核心构成，其对于提升复合土工膜的材料性能，保证其防渗效能的实现有巨大的促进作用。但是在焊接施工的过程中，由于各方面的原因，使得复合土工膜焊接效果难以达到实际的使用要求。因此为了增强复合土工膜焊接施工的科学性，保证施工的有序进行，就需要对复合土工膜焊接过程中常见的问题进行全面探讨，为焊接施工提供一定的借鉴，避免类似的问题的再次出现。

1.1复合土工膜焊接施工中会出现若焊问题，其对焊接施工质量提升有着极大的威胁。所谓的若焊是指复合土工膜在焊接施工的过程中，出现的焊接不牢固，焊缝的抗拉伸能力较低的情况。复合土工膜之所以在焊接施工的过程中出现若焊的情况，其原因是多样的[1]。在进行复合土工膜焊接施工的过程中，由于相关工作人员在焊接施工的准备阶段，没有及时对复合土工膜的薄膜表面进行清洁，使得复合土工膜表面附着着灰尘与颗粒物，从而导致若焊情况的出现。在焊接的过程中由于没有按照相关技术标准进行操作，使得土工膜焊接参数缺乏科学性，造成相关焊接设备的预热温度达不到使用要求，使得焊接效果满意满足实际施工要求，一些焊接设备由于长时间处于高强度的工作状态，相关设备在损耗的过程中，会造成压力杆压力不足，造成热楔温度调节难度较高，难以实现对焊接温度的有效把控，最终影响复合土工膜焊接施工的准确性[2]。有些焊接技术人员自身能力存在不足，对工作缺乏必要的责任心，使得无误操作的出现机率大大增加。正是由于在焊接施工的过程中存在这些问题，才使得若焊情况的出现，造成复合土工膜焊接施工质量的降低。

1.2复合土工膜焊接施工中会出现过焊问题，其对复合土工膜焊接施工质量有着较大危害。所谓的过焊是指在复合土工膜焊接施工的过程中出现土工膜被烧毁或者薄膜接缝多度熔接的状况[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆导致这种状况出现的原因是多方面的，一方面由于焊接施工的技术参数设置不够合理，导致焊接设备的热楔温度过高，造成复合土工膜在拼接的过程中，出现接缝熔解的现象。另一方由于相关操作人员职业素质较低，其对焊接技术缺乏必要的了解，从而使得焊接设备的行走速率较低，延长了焊接时间，使得复合土工膜焊接施工出现过焊问题。

1.3复合土工膜焊接施工中会出现褶皱问题。所谓的褶皱是指复合土工膜在焊接施工的过程中出现薄膜表面起伏，使得薄膜在焊接过程中难以固定成型，影响焊接的最终效果[4]。造成这种情况的原因是多方面的，在绝大多数情况下，是由于采购原料方面的问题，使得复合土工膜难以满足实际焊接施工要求，影响了焊接质量下降，形成复合土工膜褶皱的出现。

2、实现复合土工膜科学高效焊接的途径与方法

2.1实现复合土工膜科学高效焊接应遵循的原则

2.1.1复合土工膜科学高效焊接的实现必须要遵循科学性的原则。只有从科学的角度进行多个方面进行细致而全面的考量。只有这样才能够最大限度的保证大复合土工膜焊接施工能够满足工程建设对于防渗作业的客观要求，只有在科学精神、科学手段、科学理念的指导下，我们才能够以现有的技术条件为基础，进行复合土工膜焊接科学高效施工途径与方法的探索与研究。

2.1.2复合土工膜科学高效焊接的实现必须要遵循易操作的原则。由于进行复合土工膜焊接施工场所硬件条件十分有限，其操作环境较为简陋，难以实现焊接施工在复合土工膜规划建设的细致处理与操作，为了适应这一现实状况，在进行复合土工膜焊接施工的过程中，就要尽可能的增加复合土工膜焊接施工方案的容错率，减少外部环境对复合土工膜焊接施工实践活动的影响，同时由于焊接技术发展较为迅速，其对于相关技术人员的职业技能与水平有着较高的要求，但是从实际情况案例看，我国从事复合土工膜焊接施工的专业人员数量较少，且专业素质相对较低，而大多数复合土工膜焊接施工工作又有他们承担，所以复合土工膜焊接施工必须进行简化处理，降低操作的难度，保证焊接施工的有序进行。

2.2实现复合土工膜科学高效焊接的途径与方法

复合土工膜科学高效焊接的实现，需要我们在相关原则的指导下，从科学性与实用性的角度出发，采取多种方式，从多个层面入手，保证焊接施工在复合土工膜中的有序开展，满足复合土工膜的使用需求。为此就需要我们做好相关技术人员的培训工作，从职业道德与职业技能两方面入手，通过定期培训的方式，不断提升相关工作人员的工作责任心[5]。同时能够保证相关施工技术的正确运用，保证施工质量。同时我们也要对复合工土膜的焊接参数进行必要的选择，对热楔温度进行合理调控，对相关焊接设备进行合理维护，保证焊接设备能够满足焊接工作的实际要求。

参考文献：

[1]徐安营.复合土工膜焊接施工常见问题及对策研究[J].科技与企业，2015（2）：108-108.

[2]杨春玲.大型渠道防渗复合土工膜焊接质量影响分析与控制[J].陕西水利，2015（z1）：126-127.

[3]王年铭.解析渠道节水工程复合土工膜防渗材料的应用[J].中国科技投资，2014（A12）：209-209.

[4]李闪莹，李建华.复合土工膜焊接施工工艺试验[J].低碳世界，2013（22）：112-113.

[5]时丽科，阴学奥，赵升.渠道复合土工膜焊接机施工质量控制[J].建筑工程技术与设计，2015（12）：57-59.

论文作者:张华

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2753e7ddad6da406c0c9b7fd.html