# 建筑暖通空调安装施工技术问题分析论文_林汉芬

广西贵港市文化旅游投资发展集团有限公司 广西贵港 537100

摘要：为了更好地满足人们的日常生活需求，建筑行业引入了暖通空调来调节建筑物内部的日常温度。随着科技的进步，暖通空调的技术得到了进一步的发展，而且其功能作用也在不断丰富，给人们的日常生活带来了更多的便利。然而暖通空调对安装有着非常高的要求，为了提升暖通空调的安装质量，我们需要对其所存在的问题进行研究并提出相应的解决方案。

关键词：建筑暖通；空调安装；施工技术；问题

一、提高暖通施工安装技术在建筑施工当中的重要性

随着社会的不断发展，节能环保成为了社会发展的主题，这一主题一方面是应对中国的能源紧缺，另一方面是为了满足中国实现可持续发展。在开展建筑工程时会造成很多能源消耗，所以，尽量的减少消耗保护我国的生态环境是必要的，而在建筑工程当中，暖通施工就是最耗能的一个项目，所以，不断地提高建筑暖通施工技术，降低建筑能耗，为中国的节能环保做出贡献具有非常重要的现实意义。另外，在人们进行购房选择时，暖通设施是他们选择的重要标准之一，暖通设备的质量好坏极大地影响着人们的购买意愿，为了更好地满足人们的需求，要不断的增强暖通施工安装技术为居民提供一个良好的居住环境。只有在施工前进行认真的研究，施工时进行稳定的操作才可以保证施工后期不会出现一系列的麻烦，也不会造成资源浪费的现象。

二、暖通空调的安装问题

1、管线安装

现代化建筑工程项目的规模不断增大，后期所涉及的建筑安装工程不仅内容庞大，而且专业性非常高。无论是施工还是具体的各个项目的设计，其重点各有不同，最终使得整个建筑安装工程项目的设计图纸无法准确表述；同时在开展建筑安装工程时各个专业施工项目的管理与操作都是相互独立的，这就造成了施工中出现环节相互交错的问题。

现代化的建筑设计并不满足于现阶段的建筑设计内容，不断地追寻其功能的延展性，导致建筑越来越复杂。施工人员在进行施工时，往往会由于空间受限而无法开展作业。比如建筑项目内容中的喷淋管、冷热水管、强弱电的架设等。如果在设计图纸中，没有标示出具体的施工作业内容，就会增加后期施工安装的难度，延长施工工期，更为严重的话会造成停工或是返工的情况，给建筑单位带来经济损失。

2、中央空调施工的问题

在安装水系中央空调时其施工过程是最为重要的一个环节。如果无法确保施工质量，就会导致整个系统无法正常运行。其中设备中的冷冻水系统循环出现不畅是导致中央空调无法正常使用的主要因素之一。在进行中央空调安装时，需要避开管道内原本的复杂线路，如果无法处理好各个管线之间的相互协调，就会导致线路无法进行良性循环。而且水系统中央空调内的管路如果清洗不彻底，就会造成系统的堵塞，这两种情况都会导致水系统中央空调无法正常运行。

3、噪音问题

一些空调设备在运行过程中会产生非常大的噪声，不仅影响人们的正常生活、工作和休息，同时也会给设备的正常运行带来影响。经过对设备进行检查和分析，我们可以了解到产生的主要原因是由于设备运行过程中出现震动而导致碰撞造成的。尤其是设备在运行过程中由于自身会出现振动导致噪音出现，影响空调的使用质量。

4、结露滴水的问题

现代化的建筑在空调设备安装时，常常由于安装位置的问题增加冷凝管的长度。这不仅增加了安装的难度，同时在进行安装时很难避免管道与天花板之间的碰撞，加之管线过长导致水管无法形成有效地下坡，最终导致设备产生的冷凝水无法排出的情况，我们称之为空调的结露滴水。

三、暖通空调安装施工技术措施

1、加强管道设计的实用性

（1）加强暖通空调管线的规划。对于暖通空调管线采取统一性设计以及综合性规划，避免不同施工方的冲突。通过综合性规划提升管线安装的合理性，为后续其他工程施工打好基础。

（2）在安装空调设备前需要对墙面、机房地坪等实施整平。确保空调设备的安装方向和相应管线走向的一致性，同时预留好必要的检修养护区域。在进行风机盘管安装时，确保其和送风口的匹配性，保证排水方向和积水盘的一致性。

（3）敷管方式的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对管道结构进行设计时，可以在梁中间位置设置必要的套管，同时在穿梁上设置相应的管线。这样不但能充分地利用空间范围，节约支吊架的费用，同时也可以在门洞上方设置相应的套管。此种方式能有效减少安装时间，同时更便于加管调整。

2、噪声问题的解决措施

（1）加强暖通空调设备安装控制。在安装风机和空调设备时需要充分采用阻尼减振器，并且采取软连接的方式进行部件连接，包括：水管和风机盘管、水管和风机机组、风管与风机等。另外，也要加强空调主机房噪声控制，可以通过较好的隔声材料设置围栏来避免空调主机的噪声传播，也可以在机房中粘贴吸声材料来吸声。

（2）在进行风管安装时，可以在风机风管进出口处设置消声设备，可以在新风进口位置设置消声百叶，并且在风管转弯处设置消声弯头。可对回风管线和送风管线采取大风量、低风速的方式来增加风管直径，提升风管强度，减少振动噪声。另外，可以采用橡胶减振设备作为风管吊架来控制振动噪声。

（3）在水管安装过程中，采用弹簧减振吊架作为冷却水管线以及冷冻水管线的吊架，若是水管需要穿越墙面，需要通过套管进行保护，同时在水管和套管之间填充阻燃材料。

3、管道结露滴水问题的解决措施

（1）加强管道安装质量的监控，特别是在安装工序技术交底过程中需要加强各个安装环节质量的检测以及验收，避免不符合暖通空调安装标准的情况发生。

（2）在进行暖通空调安装过程中实施吊顶封板时，需要加强空调设备滴水情况的检测，确保其运行过程中的稳定性以及安全性。

（3）要对空调设备软件连接区域实施必要的平整性施工。

（4）若是冷冻管线需要穿墙施工，那么要保证其足够的机械强度和保温性能，防止发生损坏，确保保温层的密封性以及完整性，避免凝水问题的出现。

4、水系统水循环技术措施

（1）需要对钢管表面以及内部杂物清理干净之后再实施安装以及焊接，同时对于管口实施密封，避免异物进入其中。

（2）要在管网最低位置设置排污阀门，在进行管网安装时要设置必要的过滤设备，同时通过高压水对于管网实施彻底的清洁，完成了设备的清洗之后要对水系统循环情况进行检测，确保其有效性。通过弹簧减震吊架实施冷却水管和主干管的吊架处理，注意要将吊架固定到梁上或者梁架的钢槽梁上。

5、全面调整，稳定施工秩序

5.1优化设计

因为暖通空调系统结构较为地繁杂，在正式安装之前，相关的操作人员一定要提前做好专业合理的管线的设计等多层面的评估工作。不仅如此，还要依照施工现实的需要，对空调设备的进行逐步的优化改善，保证安装工作可以高质高效地完成。

5.2优化功能

致力于更加迅速地提升暖通空调的节能效果，有关的施工单位需要按照建筑的本身属性适时地改进建筑内部的效能，如在建筑外部装配专业化的保温材料等。

5.3优化产品

空调设备的质量水平在很大程度上影响着空调系统运行的平稳程度以及安全系数。所以，相关的施工单位务必要选用有口碑的，有质量保障的暖通空调设备。

结束语

综上所述，随着科学技术的不断进步，暖通空调安装施工技术也得到了广泛的扩大和普及，为了实现中国节能环保的要求，也为了给居民一个良好的居住体验，中国的施工团队会不断的对暖通空调安装系统的安装质量进行把控，不仅要在保持原有的水平下做出进步，还要不断的进行技术创新，适应时代的发展，满足不断变化的需求。

参考文献：

[1]梁洪标.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探讨[J].低碳世界，2017（16）：152-153.

[2]傅奇凯.当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中应用的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（03）：163-164.

论文作者:林汉芬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/275e37cc5d3389e785f5ae6d.html