# 环保水处理技术的应用与发展论文_戴晴

江苏省第一工业设计院股份有限公司 江苏省徐州市 221000

摘要：近年来，我国对环境保护给予了高度的重视，旨在为改善国民生存环境，促进社会的可持续发展。尤其是当前污水排放量不断增多，水环境污染日益加剧，当务之急只要对各类污水进行合理、有效的处理，确保污水能够达标排放。而环保型水处理技术的应用，很大程度上缓解了环境污染程度。着重对环保型水处理技术进行了深入的分析，并对其未来发展进行了探究，从而为相关领域的应用提供参考。

关键词：环保型水处理；水处理技术；应用；发展

引言

经济的发展使得人们的生活水平有了长足的发展，而人们对于身体健康也有了更为全面的认识，而企业如雨后春笋般建立并发展，水污染情况越发严重，人们急需水处理技术手段保障水质安全，确保人们的日常用水安全，不会给人们的身体带来不利影响。环保水处理技术在水处理的过程中能够减少能量的耗用，不会产生污染物破坏环境。虽然说处理水资源的技术手段并非一种，而环保水处理技术更受人们欢迎，更符合时代需求。

1环保水处理技术的应用

1.1反渗透处理技术

反渗透技术在沿海地区运用广泛，此技术的主要原理是通过海水和淡水的渗透压不同（此渗透压是因为这两种水资源具有不同的摩尔分率），在规定温度下，通过将混合水资源透过仅可以水而不易通过盐水的半透膜来达到淡水和盐水分离的目的，以此来得到适合人类使用的淡水。此技术操作相对简单，并且水处理的量较大，一定程度上缓解了我国水资源紧缺的问题，但是半透膜的耗损量较大，并且处理后的水并不能直接作为饮用水或者农田灌溉水，需要进一步的处理，因此具有一定的局限性。

1.2高级氧化处理技术

高级氧化处理技术是基于氧化还原技术衍生而来的，其能够获得极为显著的处理效果，在重工业污水处理中能够发挥出应有的效用。高级氧化处理技术工作原理是在特定条件下，将氧化剂投放到污水当中与有机污染物发生氧化分解，继而确保污水能够得到净化。高级氧化处理技术的应用对水体有一定的要求，先要确定水体的成分，然后选择有针对性的氧化剂，当前高级氧化处理技术在相关领域的应用较为广泛，其未来的发展前景较为广阔。

1.3绿色絮凝水处理技术

微生物絮凝剂主要是从微生物生成的有絮凝活性代谢产物，和无机盐、有机高分子絮凝剂比较分析，微生物絮凝剂的主要特性是具有一定的生物降解性，能够及时消除二次污染，是环保产品。而且微生物絮凝剂的脱色效果十分明显和独特。在畜产废水中，BOD值非常高，处理难度较大，而利用合成高分子絮凝剂进行处理，会出现二次污染，但是，使用NOC-1微生物絮凝剂进行处理，大约10min，上清液几乎透明，TOC和OD660都会在一定程度减少，浊度的去除率可以达到95%左右。微生物絮凝剂不仅无毒、高效，而且不会产生二次污染，可以自行降解等，这就在很大程度上克服了其他絮凝剂的不足，所以应用前景十分广阔。

1.4膜处理技术

膜处理技术发展比较早，它是采用物理方法进行水处理，是我国当前针对水处理中主要使用的技术。它与反渗透处理技术有异曲同工之处，都是通过膜对水进行净化处理，以便达到环保型水处理的目的。但是该技术采用的膜不是半透膜，它是采用超滤膜或者微滤膜实现水过滤的目的，它能够是粒径在膜孔以下的物质透过滤膜，并有效拦截了大分子物质。该技术在使用过程中，能对水中的粒径杂质进行有效拦截，对处理过程中产生的杂志起到了有效降低作用，使水质得到相对改善。膜处理技术的使用比较广泛，但是其因为无法过滤易溶于水的污染物，所以在进行膜处理技术之后，还需要对水资源在做进一步的微处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5超声波水处理技术

超声波水处理技术是近些年来发展起来的一种全新的环保水处理手段，其主要应用于对水中微有机物和微小杂质通过超声震荡的形式促使大颗粒的杂质震碎或者瓦解微生物，从而达到环保水处理的目的。当前国内农药使用频繁，水体中通常含有农药以及化肥等物质的残留，通过超声的震荡促使农药、化肥等物质在短时间内分子破坏，以自由基的形式暴露，同时超声促进了分子之间的碰撞，导致有机分子进一步的拆分，最终达到水体净化的目的。超声波水处理技术还可以增强膜生物反应器的生物活性以及有机负荷，可以有效提高有机物的净化效率。

2环保型水处理技术的发展

2.1实施膜材料改性

膜材料对膜分离技术有着藏药影响，因此选用或开发研究新型膜材料是改善或解决膜材料对膜分离效果影响的最根本方法。由于原液成分负载多样，因此应根据实际的水质特点和处理要求选择合理的膜材料。随着对膜分离技术要求的提高，工作人员应根据实际情况对膜材料进行改性，从而提高膜的耐压性和稳定性。工作人员首先应对污染物细致进行分析，之后将污染物性质与膜的性质进行比对。膜的亲水性会直接影响膜的分离效果，因此亲水性越低膜越容易被污染。在实践过程中，针对膜材料改性可利用纳米颗粒进行超滤膜改性，提高膜的通量，提高膜污染的条件，降低整体系统的损耗。

2.2满足社会发展需求

我国水资源的分布缺乏均衡性，水污染情况进一步扩大加重，想要解决水污染问题，更为科学合理的利用水资源，就需要从根本入手，解决河水污染、湖泊营养化等问题。我国运用多种手段来控制减轻水污染情况，例如工业用水排放标准的进一步提升。“十二五”期间，我国梳理了很多地区的重要水域并实施了水治理，提升了地方水污染处理厂的脱氮除磷技能，这些都增加了我国水资源治理的自信，给以后水治理增添了经验。各种标准门槛的提升，也表明了我国在经济发展的同时，对环境越发的重视，大环境推动了水处理药剂水平的提高。

2.3培养专业的技术人才

环保型水处理技术的应用效果不仅取决于技术自身的功能性，还取决于操作过程的规范性、合理性，所以保障环保型水处理技术应用的准确性也是促进污水处理质量的关键所在。为此必须要培养专业的技术应用人才，使其能够对环保型水处理技术进行有效地把控，从而为水处理的效果奠定坚实的基础。此外，还要对专业人员的职业素养进行培训，使其能够在水处理工作中能够尽职尽责。

2.4加强整体水处理效率

在环保型水处理过程中，针对重度污染的废水仅仅通过单一的水处理技术难以保障最终的出水质量，所以就必须要将两种或多种技术进行组合进行污水的处理，从而保障污水处理质量能够达标。例如：将膜处理技术与超声波处理技术或高级氧化处理技术，能够将污水中的杂质进行彻底的清除。同时还要根据污水的实际情况制定有针对性的污水处理方案，使得水处理效率得到显著的提升。

结语

我国的环保型水处理技术已取得了一定发展，但仍然处于初级阶段，在使用过程中存在着一些问题。要想使环保型水处理技术更好地在我国应用，就应该加大对其技术、资金等方面的支持。在国外先进科学技术的基础之上，根据我国的可持续发展战略目标，走有我国特色的水资源发展的道路。本文通过对目前主流的环保型水处理技术进行总结，并且对当前技术存在问题进行简单概述，对环保型水处理技术未来的发展方向进行分析，希望为国内水处理技术提供借鉴。

参考文献：

[1]许晓峰.浅议节水环保水处理技术的应用分析[J].科技创新导报，2015，12（32）：151-152.

[2]阮慧芬.环保型水处理技术与发展趋势探究[J].产业与科技论坛，2015（12）：66-67.

[3]张妹英.电厂化学水处理技术发展及应用探析[J].化工管理，2018（20）：142-143.

[4]王岱宇，蒋益豪.绿色环保水处理剂的应用及展望[J].绿色环保建材，2017（12）：36.

论文作者:戴晴

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27bf5ef3c58d54ebe838dc0f.html