# 浅析透水铺装材料在广西本土园林的应用论文_宋玉福,杨旭,何恩勇

【摘要】近年来，随着城镇化的不断推进，城市建成区越来越大的同时，城市硬化面积增加，雨水吸、渗能力下降，导致城市建设严重的内涝问题。建设海绵城市是落实习近平总书记关于海绵城市建设系列重要讲话精神的要求，南宁被列入全国首批海绵城市建设试点城市，根据《南宁市海绵城市规划设计导则》中“海绵城市设施设计指引”的相关要求除机动车道以外的硬化地面，透水铺装率不宜低于75%。当前广西园林铺装路面在透水性方面各不相同，本文重点结合广西本土的项目案例对透水铺装材料的应用方面进行探索，研究常用铺装材料的透水性能、使用效果并分析其优缺点,为合理的选择并运用透水铺装材料给出指导性的建议。

【关键词】透水、铺装材料、海绵城市、本土园林

随着时代的发展，“水泥森林”的出现，意味着吸渗、排洪能力大幅下降，透水铺装材料在园林工程的运用也愈发重要起来。透水材料按照面层材料可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装，嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。透水砖铺装和透水水泥混凝土铺装主要适用于广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路。按铺装路面结构可分为整体铺装结构和砌块铺装结构，其中整体铺装路面较有代表性的有：透水水泥混凝土及透水沥青混凝土路面、普通水泥混凝土或沥青混凝土路面。砌块铺装路面较有代表性的有：普通水泥硅砂透水砖、花岗岩面砖、陶瓷釉面砖、水泥硅砂透水砖及生态陶瓷透水砖等。透水铺装结构应符合《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）、《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T190）和《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135）的规定。

一、整体铺装路面

整体铺装路面，整体性好，承载能力大，适用范围广。既可用于机动车道也可用于人行道铺装。因此国内使用较为广泛，最具代表性的铺装结构有普通水泥混凝土路面、普通沥青混凝土路面、透水水泥混凝土路面及透水沥青混凝土路面。

1、普通水泥混凝土及沥青混凝土路面

普通水泥混凝土及沥青混凝土路面在国内应用最广，施工简单，技术成熟，施工完成后路面整体性好，承载能力大，主要用于机动车道。由于采用了非透水结构，所以较少用人行道、生态停车场等需透水、保水的场地铺装。

2、透水水泥混凝土路面及透水沥青混凝土路面

透水水泥混凝土是由粗集料及水泥基胶结料拌合形成的具有连续孔隙结构的混凝土。透水沥青混凝土是一种采用彩色沥青作为粘结材料，混合高强骨科及助剂拌制而成，颜色艳丽、持久，具有透水性和装饰性的“景观绿道”。这两种铺装路面采用的集料级配都要求严格，孔隙率较大，集料间胶结采用高黏度改性沥青或高标号水泥。由于采用了整体铺装结构，路面整体性好，透水性好，施工完成后平整度好，行走舒适好。且透水路面结构，雨天路面不积水、泛水，从路面渗透下来的雨水通过雨水收集系统可用于绿地用水，有保水节水的生态效果。

透水混凝土的色彩根据道路的路幅等级及周边用地性质，选用以红色为主，灰、橙色为辅的搭配形式，与南宁市人行道整体色调统一。

但同时这种路面的缺点也是明显的，施工技术不成熟，施工工艺复杂，损坏后维修困难，造价高，且维护费用高。因此目前国内采用这种路面结构多用于高档社区，景观要求较高的园林道路，以及对平整度及整体性要求较高的市政人行道、绿道等透水铺装路面。

二、砌块铺装路面

砌块铺装路面，顾名思义就是采用预制好的有一定规格的砌块，按照事先设计好的图案进行铺装路面。由于砌块是事先预制好的，因此施工速度快，铺装图案丰富多彩，广泛用于各种人行道、广场、停车场等不规则的铺装场地。

当前国内采用的砌块铺装路面具代表性的有：普通水泥硅砂透水砖、花岗岩面砖、陶瓷釉面砖、优质水泥硅砂透水砖及优质陶瓷透水砖。其中普通水泥硅砂透水砖、优质水泥硅砂透水砖及优质陶瓷透水砖为透水铺装路面。花岗岩面砖及陶瓷釉面砖为不透水铺装路面。

1、普通水泥硅砂透水砖

普通水泥硅砂透水砖是具有一定厚度、孔隙率及分层结构的以透水砖为面层的路面。当前国内在人行道铺装中采用最主要的透水铺装路面。由于价格低廉，砌块生产工艺简单，主要材料是水泥及机制砂。但这种砖的缺点是透水性不好，透水系数小，抗压强度及抗折强度低，耐磨性差，铺装完成后的路面易变性沉陷，使用寿命短。雨天由于透水性差，路面易积水、翻浆。

2、花岗岩面砖及陶瓷釉面砖

花岗岩面砖及陶瓷釉面砖属于不透水面砖，主要材质是花岗岩预制或陶瓷烧制而成。这种面砖材质强度大，脆而硬，受热胀冷缩影响较大，铺装时需预留温缩缝，否则易出现拱起、裂缝等病害情况。这种铺装路面造价高，雨天积水严重，防滑性不好，雨天时行人容易摔跤，容易造成行车安全隐患，因此一般仅适用于对无透水要求的广场铺装路面。

3、水泥硅砂透水砖

水泥硅砂透水砖是以透水水泥混凝土为主要骨料，面层为硅砂骨料，以粘结剂为主要粘结材料免烧结成型，具有滤水功能的路面砖。水泥硅砂透水砖与普通水泥硅砂透水砖最大的区别是抗压强度及抗折强度均有所提高，透水性得到改善，但造价较高。由于水泥砖先天性不耐磨的缺陷，造成这种透水砖部分性能指标未能得到改善，如保水性差，耐磨性较差，冻融循环强度损失率偏大等，也因此造成了它的市场上保有量低的特点。

4、陶瓷透水砖

陶瓷透水砖是指利用陶瓷原料经筛分选料，组织合理颗粒级配，添加结合剂后，经成型、烘干、高温烧结而形成的优质透水建材。陶瓷透水砖主要材质是陶瓷经高压压制和高温烧结而成。这种透水砖强度大，抗压、耐寒、耐风化、不易出现压碎及断砖，可无限次重复使用，是市场上较好的一种优质透水砖。

根据南宁市南湖公园、南宁市盛邦珑湖、南宁市五象三中等项目的调查。整体铺装结构方面透水水泥混凝土路面及透水沥青混凝土路面的透水效果较好，但也出现后期养护不到位，不及时清洁造成面层空隙堵塞从而影响透水效果及防护措施不到位机动车碾压导致面层脱落、开裂情况。砌块铺装结构方面水泥硅砂透水砖和陶瓷透水砖的使用效果，其耐久性、透水性、保水性能以及不易变形褪色等性能均优于目前市场上出现的其他类型的透水砖，且根据工程设计的需要，色彩、规格多样化，质量更有保证。但这种透水砖的主要缺点是整体价格偏高，第一次投入偏大，施工工艺要求较高，对人行道结构层做法要求及后期维护上更加严格。一是面层出现破损时应及时进行修补或更换；二是出现不均匀沉降时应进行局部整修找平；三是当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理。详见如下调研统计表：

三、结语

随着海绵城市建设的推广落实，人们对于美好环境的追求，合理的选择并运用园林景观材料能充分表达设计者的表现意图与设计理念，因此研究透水铺装材料在园林中的应用十分必要。透水铺装材料作为其中一项重要技术措施在南宁市基础设施建设中得以体现，其优点是可以减少地表径流，缓解热岛效应，符合“海绵城市”的建设理念。经过海绵化改造的南湖公园环湖路，路面可达到小雨不湿鞋、中雨不积水、大雨不内涝的效果，符合健康步道行走要求，如今成为市民休闲游玩好去处。同时透水铺装材料也在某一方面解决南宁市水资源、水安全、水环境、水生态的问题起到了积极的作用，为实施“中国绿城”、“中国水城”战略，建设中国面向东盟开放合作的区域性国际城市、宜居的壮乡首府和具有亚热带风情的生态园林城市产生了一定的影响力。

参考文献

[1] 李媛媛，秦莹，蒙戈?. 南宁“中国水城”水环境保护现状及对策研究?[J]. 湖北科协论坛，2013（31）：173~174

论文作者:宋玉福,杨旭,何恩勇

论文发表刊物:《城镇建设》2019年23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27ea3f967e9d3a5676517da8.html