# 复杂条件下大型门式钢盖梁分体式跨线（桥）施工论文_张正银

摘要：随着经济的发展，我国的铁路网建设更趋密集，线路如城市道路般高低交错、横纵互转。大型门式钢盖梁作为解决线路间高低互错的承载结构得以广泛应用。将大型跨线（桥）门式钢盖梁结构分体为钢柱、钢梁结构进行分体式吊装施工，能够有效降低结构吊装重量，减少吊装设备的选用型号，避免了对不良地质条件的大范围地基处理，并且更便于转场使用，减少了二次拼装胎架的投入，节省了施工成本，降低安全风险，提高了施工功效。

关键词：钢结构 吊装技术 大型钢盖梁

引言

大型钢结构门式盖梁越来越多的应用到铁路、公路等交通设施中，常规施工以整体式吊装为主，现场须采用650t履带吊或者更大型号的起重设备方能满足要求，这对现场现场的地质条件要求极为苛刻，须进行地基换填改良或进行硬化处理等，并要求周边不得有临近的构筑物；同时，如多榀钢盖梁不在同一区域，特别是在跨越铁路线路以及桥梁时，吊装设备的转场使用则更为复杂。因此大型门式钢盖梁整体式吊装施工成本高，安全风险大，工效低。基于上述原因，有必要针对复杂条件下大型门式钢盖梁分体式跨线（桥）施工进行研讨、论证，并总结形成一套成熟可靠的工艺以指导类似工程。

1、工程背景

新建江苏南沿江城际铁路位于苏南地区，西起南京市，终点至太仓市。其中太仓上行联络线特大桥位于27#、28#处跨越新建沪通铁路太仓工区走行线，位于45#、46#、47#、48#处跨越新建沪通铁路；太仓下行联络线特大桥位于35#处跨越新建沪通铁路太仓工区走行线路基部分。上述位置采用大型门式钢盖梁横跨既有沪通铁路。钢梁采用箱型截面，梁高2.8m，宽度3.3m，钢柱截面为箱形，外轮廓尺寸为2.6×3.3m（横桥向×顺桥向），各墩柱外包混凝土横桥向厚度均为 40cm，顺桥向厚度为 30cm。如图所示。

图1 门式墩钢箱盖梁立面图

2、总体施工方案

钢盖梁采用在工厂内卧式分节段制造，整体预拼施工，现场安装采用钢柱、钢梁独立吊装、空中无支架法焊接合拢的施工工艺。

3、关键工艺技术

3.1 钢箱梁厂内制造

根据钢盖梁结构形式，钢柱、钢梁等加工全部在工厂内完成。顶板、底板、腹板和隔板等按照板单元模式进行加工，再将板单元组拼成节段，最后完成顶、底板及腹板、隔板的焊接，形成箱型梁节段。

3.2基础预埋安装

安装前要进行基础复测,利用全站仪确定基础安装轴线，并在基础承台上画出十字线，将十字轴线分别在基础和预埋件上提前放好，胎具使用[14槽钢及钢板制作而成，支架与预埋件螺杆通过双螺母拧紧固定，确保螺栓垂直度。通过上螺母微调预埋件的标高。

3.3钢柱、钢梁吊装

钢箱梁节段利用大型构件运输车运输到现场后采用汽车吊进行钢柱、钢梁独立吊装。

首先对现场吊车走行便道及站位区进行硬化处理，达到吊装承载力要求。现场施工便道经换填夯实能够满足平板运输车、汽车起重机与起重机的通行及站位要求。

为满足钢柱吊装及梁段间现场对接施工的要求，在混凝土墩立柱顶端设置施工作业平台，作业平台由临时爬梯、围栏等组成。平台外形宽度为1.2m，围栏高度为1.5m，平台上满铺钢挑板。

单榀钢梁吊装时先安装两侧立柱段，再安装中部横梁。现场安装采用450吨汽车吊进行吊装。

为保证钢柱、钢梁单独吊装的精度控制，在钢柱底板纵肋背侧设4处钢托板，便于控制钢柱与主梁的高程；在钢柱、钢梁连接处设置匹配件，顶板的匹配件设置在上部，底板的匹配件设置在箱内，腹板的匹配件设置在箱内，底、顶板各设置3组，两侧腹板各设置2组，每个接口设置10组匹配件。

图2 钢柱、钢梁安装匹配件

钢柱安装通过全站仪建站测点，测量过程中实行复核制度，确保线路两侧的钢柱高程偏差和轴线相对位置尺寸精确。考虑混凝土柱的浇筑误差及钢柱安装时的不定因素，工厂内制作时将钢梁整体加长50mm，预留现场二次配切量，现场在钢柱安装就位后，进行实测长度以及对角线尺寸，最后进行二次配切。

为保证高空焊接质量，钢柱与钢梁的对接焊缝采用避免仰角焊缝的工艺处理：顶板对接焊缝开设在上部，底板焊缝开设在箱内，两侧腹板焊缝开设在外侧，同时在两侧采用U型挂篮，并覆盖防风棚。

4、结语

复杂条件下大型门式钢盖梁跨线（桥）采用分体式施工方法能有效解决临时设施投入大、成本高、安全风险高、场地要求高等施工难题：将大型门式钢盖梁分体为钢柱、钢梁结构进行独立吊装，再进行合拢焊接，可有效降低结构吊装重量，大大减少吊装设备的选用型号，避免了对不良地质条件的大范围地基处理，并可采用轮胎式汽车吊以便于转场使用，同时减少了二次拼装胎架的投入，节省了施工成本，降低安全风险，提高了施工功效。

参考文献

[1]《铁路钢桥制造规范》(Q/CR9211-2015);

[2]《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB 10415-2018）;

[3]穆国禹.浅谈钢结构施工的安全防护措施[J].中国建筑金属结构,2018(01);

[4]曾祥稳,贺勃涛.现代大跨度钢结构施工技术[J].低碳世界,2018(02);

[5]王永.建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J]. 绿色环保建;材,2018(11);

[6]《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR9603-2015);

[7]《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB 10752-2018）;

论文作者:张正银

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27f692165ca7e8cdb7f6dc5b.html