# 建筑工程地基施工技术与质量控制浅谈彭继永论文_彭继永

摘要：对建筑建设来说，有必要对建筑工程基础的施工质量进行分析。根据综合施工技术标准，合理分析技术工程质量标准，并充分基于施工方案情况将建设周期、技术种类以及成本等明确处理。在充分结合建筑工程地基项目实际基础上，利用实际的技术标准来确定施工技术综合标准，能够确保施工的标准，确定产品的质量安全水平，提高施工效果。通过加强施工技术水平，以合理、综合的技术水平加强最终施工和施工质量的技术安全管理，完成对建筑施工基础性考量。

关键词：建筑工程；地基；施工技术；质量控制

1建筑工程地基施工的特点

如何有效地保证建筑施工质量，是建筑行业面临的一个关键问题，也是技术人员在施工过程中应该探索的问题。严格管理施工过程，可以确保建筑质量，保证建筑的安全和稳定。它节约了后续维护和管理的开销，从而大大降低了整个工程的成本。在建筑的施工过程中，地基的建造管理是施工管理过程中最关键、最核心的部分。在目前许多地基的施工过程中，地基施工的技术管理没有得到足够的重视，施工过程中涉及的基础工程较多。施工技术控制的重要性还不够。在施工的同时，监测和管理很少加强，各种施工技术没有到位，最终导致建筑工程施工质量较差。此外，地基条件不佳，特别是在一些山区和土地比较湿润的地区，松软地基较多，对建筑工程有较大影响。在建筑施工过程中，要积极解决基础施工的难点和重点，提高基础的稳定性，为施工安全打下坚实的基础。

2地基施工中可能遇到的问题

2.1强度控制问题

由于地基承载力的原因，其不能达到地基建设规范。这就需要通过控制基础强度，防止在结构上出现错乱，影响基础设施不平衡，避免应基础强度不足而造成严重后果。

2.2地基变形问题

软土、膨胀土等的作用会引起地基出现沉降。类似各种荷载变形问题，会导致地基变形。这种变形是一种不可恢复变形，如果不采取有效措施予以控制将会危害建筑安全，导致生产事故的发生。

2.3地基沉降问题

在地基沉降事故中，通常是地基受到水蚀或侵入的影响，导致结构产生变形。当地基进入水中后，会出现很多变形问题，导致地基在短时间内迅速沉降。大量的沉降会造成墙体产生严重裂隙，迫使建筑严重倾斜。沉降破坏了原地下管线的施工标准。排水管道受压力影响，严重的渗漏会增加建筑物的沉降水平，严重影响周围建筑结构的稳定性，从而对人身安全造成巨大威胁。

3建筑工程地基施工技术

3.1有关地基强度方面的技术

地基强度是地基能够承受的最大重量。通常其表示为每单位面积上地基所受到的压力。对有关文献研究发现，由于各种因素所致影响建筑工程地基承载力因子众多，比如土壤性质、地下水等。在这种情况下我们要想准确地计算出其最大承载力的话，应根据建筑物的实际结构特征综合分析各种影响因素，以获得最合适的结果。拿深丘地区举例，地势复杂且陡，植被更换频繁。由于降水频繁，地质循环非常剧烈，造成了大量水资源与土壤被带走，亦或是土层崩离。因此，土壤不断被侵蚀和更新，使其长期处于幼年期。由此可见，在这种土壤条件对于基础设施建设是非常困难的。

3.2应对地基变形的施工技术

地基变形一般是指建筑物承受过大荷载引起的变形。如果地基的形变程度过于严重，在这种情况下除了建筑建设质量大大下降以外，其使用安全也会受到威胁。从实际情况分析来看，要想完全消除地基变形显然是不可能。一般来说，我们最主要的做法就是采取相关措施来提升其强度，这样在保证稳定情况下避免出现变形。我们使用的方法一般是强夯、滚动、振动等来增强地基的强度和稳定性。如何全面合理地进行地基处理，还必须考虑整个建筑的建筑结构，并根据建筑的着重点选择合适的方法。对于软土或饱和土，一般的处理方法比较困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建议采用排水法和挤密法，降低孔隙水压加速固结；对于土壤条件较差的土壤，应合理开发，确保施工安全，保证施工质量。

3.3软土层结构问题

软土层结构是地基施工中最不利的结构形式。它对压力的耐受性较低，对大量荷载沉降容易产生严重的不均匀性。如果需要建造建筑物，最好不要选择这样的地质位置，但如果必须建造，则需要处理可能发生的不均匀沉降问题。一般可以从地基加固、基础结构加固、上部结构加固等方面进行改进。

4建筑工程地基施工质量控制

4.1完善地基的设计与规划

要保证地基的质量，就必须有科学的规划和设计。在完成地基的设计之前，有必要对建造地基所在地域的地理环境、水文特征和工程地质条件等进行校核。其次，地基的质量控制、地基的组织管理、地基的施工组织和管理组织必须有健全的管理制度和规章制度；然后要加强对建筑材料的管理和控制，不仅要保证建筑材料的来源可靠，还要做好建筑材料的检验工作，确保建筑材料的使用在各个方面都符合标准。

4.2建筑地基的测量放线

为了保证建筑的质量，我们要求做到对每个操作的精确测量。在地基施工中尤其如此，地基的稳定性保证了上部楼层的施工。测量放线是施工的基础工作。在地基设施的测量放线过程中要保证数据准确可靠，每一步都要做到：员工必须具备专业技能：员工必须精通相关测量工具的使用：员工必须认真进行每个测量记录。为了更好地完成地面测量放行任务，除相关人员的要求外，还可以引进先进的测量设备，学习先进的测量技术。

4.3建筑地基的施工材料控制

控制好施工基础材料的质量是保证整个工程质量的重要任务之一。①检查建材的选择，看所用建材是否有出厂证书，所属企业是否有建材的资质审查，如果情况允许，可以对原材料供应商进行调查；②在使用过程中，对建筑材料进行严格管理，不许出现偷梁换柱的现象。可随时取样检验，确保建筑材料的质量。

4.4做好工程勘查的工作

工程勘察包括气象学、地形学、地形学、岩土层及其工程特征、地质构造、地下水等，目的是充分反映施工现场的工程地质和水文地质条件。充分了解场地后，根据所获得的信息，并根据建筑要求，给出合理的施工方案。工程的勘查工作在建筑设计中起着非常重要的作用。因此，我们必须注意谨慎操作，不要弄虚作假。

4.5提高结构设计的合理性

地质的基本设计是由建筑物的使用要求、结构形式和场地的地质条件等因素决定的。为保证地基的稳定性和耐久性，需要进行全面的设计。设计人员必须严格分析测量数据，严格计算地基实际土压力。如果对测量数据有任何疑问，必须通过负载测试进行验证，以确保数据的准确性。在自然地基基础上进行大中型工程施工时，施工人员应审查地基设计的合理性。一旦发现地基沉降较大或倾斜，必须立即停止，配合勘察、设计和使用单位采取必要措施，防止地基和建筑物遭受灾难性破坏。

参考文献

[1] 裴元虎. 浅析建筑工程地基加固技术及施工质量管理[J]. 工程技术:引文版, 2016(9):00090-00090.

[2] 陈宗坤. 房屋建筑地基基础施工质量管理浅析[J]. 工程技术:文摘版, 2017(1):00330-00330.

[3] 樊立静. 谈高层建筑地基基础施工质量控制[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2016(11).

[4] 李胜娟. 简议建筑地基工程中的软土地基施工处理技术及 其质量管理[J]. 魅力中国, 2017(z1).

[5] 徐志银. 建筑地基基础施工技术及质量控制[J]. 绿色环保建材, 2017(10):128-129.

[6] 陈斌. 土建工程地基施工技术及质量控制研究[J]. 建筑工程技术与设计, 2016(14).

论文作者:彭继永

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2818b928a4a4c2c36bcd4c86.html