# 采矿技术与施工安全汤海滨论文_汤海滨

摘要：随着现代的不断发展，对于各种资源的应用是极为关键的部分，尤其是矿产资源。现代资源短缺日益加重的态势下，如何效率化、最大化进行矿产资源的开发、应用成为采矿工程中的重要问题。基于此，本文对采矿工程中的采矿工艺技术应用展开探究，从采矿工艺技术应用原则探讨，到具体应用技术以及未来应用技术方向分析，能够为采矿工程现代化发展提供借鉴。

关键词：采矿工程；采矿技术；施工安全

中图分类号：TD791文献标识码：A

1引言

在我国经济飞速发展的今天，无论是经济发展方面还是生活方面都对煤矿资源产生了更大的需求，所以，应该更加注重对安全生产管理保证采矿工程进行的安全性从而保证煤矿的正常开采。目前我国很多煤炭企业已经开始对相关的安全管理进行了有效的应用，但我们仍然需要对相关的安全知识及管理措施进行不断的探究，在保证煤矿能够高效率发展的同时也能够降低采矿工人的人身威胁，下文将针对煤矿工程常用的几种采矿技术进行探析，为以后的煤矿产业发展打下坚实的基础，也为企业经济效益的实现和安全生产的保障做出努力。

2采矿工艺技术分析

2.1露天开采技术、井工开采技术

在露天开采过程中，由于部分煤层与地面距离非常近，因此在开采过程中可直接剥开表面，再进行采矿。在井工开采过程中，由于部分煤层掩埋较为深入，在井工开采时需深入地层工作，此类开采工作安全性较差，因此在很大程度上威胁到施工工作人员的安全。有关数据资料显示，全世界露天煤矿开采量达到总数量38%左右[1]。我国有50%左右的煤矿均进行井下开采，在实际开采过程中由于所处环境不同以及不同煤矿具有不同特点，所以也需要使用不同的采矿技术。露天开采方式方式相比起井工开采方式更为简单，因此无需使用大量的机械设备以及耗费大量的人力资源，因此，相比起井工开采方式能够获得更大的经济利益。

2.2深井采矿技术

目前我国煤炭企业应用最为广泛的就是深井采矿技术。深井采矿技术主要是指运用钻井技术，从较深的地层中剥离煤层且将其运送到地面。该技术环境要求不太苛刻，且应用成本也不高。但是该技术涉及到的风险隐患较多。对地压、矿压以及围岩结构强度、地下瓦斯气体等因素的控制难度较大，需要投入更大的人力物力来进行采矿施工安全管理。

2.3崩落开采技术

具体需要结合矿体边界，设置环形运输巷道，同时要在其上盘或者是下盘进行巷道切割，进而获得切割空间。除此之外，要在堑沟当中进行钻扇形炮眼的设置，然后准备爆破活动，在爆破之后进行回采[2]。。该项技术的操作较为简单，能够有效降低采矿作业的成本投入，而且生产效率相对较高，可以满足安全生产的相关要求。但缺点在于该项技术的应用必须要对陷落条件加以满足。

2.4缓倾斜层开采技术

在具体采矿施工过程中，往往会遭遇缓倾斜层矿产地区，相比起其他矿层，缓倾斜层的具体开采具有更大难度，在开采数量方面也占据我国采矿事业的首位。基于此，对缓倾斜层开采技术加以综合分析是进行采矿工程的重点内容。在缓倾斜层的具体开采时需注重以下技术要点：（1）充分利用体积较小的设备器械来进行采矿，以期能够显著提高采矿效率，促使采矿技术逐渐向科学化发展[3]。；（2）在应用缓倾斜层开采技术时，需对矿层的薄厚加以综合分析判断，观察较厚矿层的支架结构是否牢固，对较薄矿层的开采则需要注重矿产是否被压损。

2.5智能开采

在互联网技术和科技不断的发展下，智能开采技术在煤矿工程采矿中应用也越来越广泛，这项技术的使用主要以信息技术为主要的依托，取代了以往的纯人工开采的采煤方法，在很大程度上提高了煤炭开采的效率，也是未来煤矿开采的主要发展方向之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆虽然智能开采技术在目前的煤矿开采中仍然是一项不够成熟的技术，但相信在未来自动化技术和信息化技术的不断发展下，一定能够带动智能开采技术在煤矿开采事业中的应用。

3采矿工程中的施工安全管理分析

3.1严格落实煤矿企业的作业安全相关法律法规

国家对煤矿企业的岗前培训有明确法律法规约束，因此各民营煤矿企业应该积极主动的落实国家的相关法律法规。同时，也能实事求是的考虑分析企业煤矿开采环境和施工作业具体使用的开采技术等信息。以务实的态度设计企业基层施工人员的岗前培训方案。同时，针对基层开采施工管理人员，同样要针对基层施工安全监督、管理工作给予一定的培训。使得从基层管理人员能够更快的适应这一新工作内容，同时能够掌握相应的施工安全监管能力。

3.2对效益和安全之间的关系加以协调

煤矿工程在发展过程中既要在注重经济效益不断的提高，也应该关注采矿过程中的安全生产管理工作的不断落实，只有让效益与安全生产相互配合，才可以促进企业的经济发展，才能够让企业的经济效益获得更多的保障。从大方面上来讲，企业在不断的确保煤矿开采过程中，要想企业的经济效率可以获得更多的保障，就必须要不断的落实与提高企业的安全生产管理工作，因此应该不断强化企业对安全生产管理工作与效益之间关系的认知，只有企业不断认识到经济效益与安全生产之间的重要关系，才能够不断落实在煤矿开采过程中对安全问题的重视程度[4]。。指导企业在实际的工作中不断重视开采煤矿过程中出现的问题，从而针对容易出现的问题进行相关的安全措施的建立，从而不断的确保生产的安全进行以及工人的生命安全，在推动企业经济效益实现最大化的同时，也实现了工人经济和安全的最大化。

3.3建立塌陷预警系统

在进行煤矿开采期间，塌陷问题的影响是非常巨大的，不仅会影响到采矿活动的顺利开展，还可能造成安全事故问题，对此，煤矿企业应该对地理信息系统以及全球定位系统加强应用，利用3s技术对矿区表面塌陷问题进行分析和监控，并利用卫星遥感技术进行判断，进而构建矿区灾害管理系统，使相关工作人员能够对煤矿数据进行实时的监测，避免安全事故的出现。

3.4细化采矿技术，提高技术应用的安全性

细分采矿技术可消除潜藏隐患，不断提高技术应用安全性。例如，在穿孔操作中，注重高压线与钻车之间的距离，机架与台阶外缘的距离最少要超过5m。以钻车为例，其主要任务是穿孔，在设备整个操作过程中，一旦出现问题需立即停止相关工作，加强对设备器械的维护，采矿装载过程中，需提高对采矿工作人员的安全重视工作，在挖掘过程中佩戴防护装置，禁止在操作时出现一系列不安全行为。在装载过程中，加大夜间的照明强度[5]。；在运输过程中，明确列车的具体运输路线，避免铁路和汽车交叉，在自卸翻斗汽车操作时切忌工作人员靠近，防止人员安全伤亡。

4结束语

采矿工程以及安全管理是一项较为复杂的工作，不管是何种采矿企业均应该加强重视。通过分析采矿技术以及施工安全的有关管理措施，采用先进的管理模式，加强安全基础建设，继而为采矿工程的施工安全发展提供可靠建议，最终帮助我国煤矿企业的整体不断向上发展。

参考文献：

[1]吴智伟,张曦文.采矿技术与施工安全管理的研究[J].世界有色金属,2018(02):67-68.

[2]周洪阁.采矿工程中的采矿技术与施工安全分析[J].科学技术创新,2018(08):40-41.

[3]张喜龙.采矿工程中的采矿技术与施工安全[J].科技经济导刊,2018,26(07):70.

[4]薛超,李志杰,尹新栋.浅析柴胡栏子金矿采矿技术安全管理问题[J].中国金属通报,2018(02):25-26.

[5]王岳.浅谈煤矿采矿技术与施工安全管理[J].内蒙古煤炭经济,2018(02):109+141.

论文作者:汤海滨

论文发表刊物:《中国西部科技》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2821dee15fad53da160af9be.html