# 水利工程施工中围堰技术及应用要点论文_黄攀

身份证号码：42082119900916XXXX

摘要：在水利工程中，围堰技术的应用对水利工程的正常施工起到了重要作用。在水利施工中，利用围堰技术防止水和土进入水利工程的修建位置，进而为水利工程创建了无水的施工场地。同时围堰虽然不是永久性的建筑物，但在其技术运用中也应对其质量与水平进行严格把控，并依照其施工技术的要点严格进行建造。

关键词：水利工程；围堰技术；作用

1水利工程中应用围堰技术的作用

围堰是一种临水的挡水建筑物，应用围堰技术，可以对水利工程进行有效的保护，可以提高结构的稳定性，还可以保证水利施工项目的抗渗性以及耐冲性。应用围堰技术，可以保证施工的质量，还可以维护水利工程的整体效益，在拆除施工时也有着较大的便利性。围堰技术可以保证水利工程整体布局的合理性，可以保证水流平顺的通过，可以避免施工项目受到水流的影响。应用围堰技术，还可以降低渗漏出现的概率，围堰施工时，要做到保质保量的完成，要尽量避免出现围堰透水事件。

2水利工程围堰施工原则

2.1安全性原则

为有效确保围堰作用的发挥，在进行围堰设计时，一定要考虑其稳定安全性。围堰作为一种维护结构，要不断承受外部泥土、水流等带来的巨大压力，所以，设计围堰时，应依照安全稳定的原则，进一步对围堰的整体设计方案进行改进和优化，确保在受力状况下围堰结构的平稳性，不断促进水利工程的顺利进行。

2.2断面稳定性原则

断面的稳定性直接决定着围堰施工最终的施工质量，所以在进行围堰施工的过程中，需要对断面的稳定性进行深入研究。实际施工过程中，影响断面稳定性的因素有许多，其中主要包括水利施工中水流的流速等。要进一步提高围堰施工的施工质量，就要对围堰断面进行稳定性设计，为接下来的施工提供良好的条件。

2.3就近取材原则

围堰是一种临时性的施工结构，水利工程主体施工结束后就要按时进行拆除，施工材料选取不合理的话就会导致大量建筑垃圾的产生，严重损害周围的自然环境。所以，设计围堰时，要依照实际状况具体问题具体分析，不仅要减少材料获取和运输的成本，还要综合考虑环境因素。

3水利工程施工围堰技术

3.1设定围堰施工方案

在水利工程的围堰施工建设中，应重点对围堰施工方案进行详细、严格、科学的设定。在设定施工方案的过程中，首先应对水利工程的建设环境进行检测，考察其周边的岩土结构，确定水利工程的施工范围，明确围堰技术的运用方式，是利用混凝土围堰、土围堰、土袋围堰还是单行板桩围堰与双行板桩围堰，并依据围堰的运用方式对围堰的施工技术进行严格要求，进而建立全面的围堰施工方案。在建设施工时期，施工人员应严格遵照围堰施工方案进行现场施工，在保证围堰施工质量的同时，也对围堰施工的科学性、规范性进行保障，确保在水利工程的施工中，围堰能够发挥其整体性、稳定性以及防渗透性，进而保障水利工程施工的顺利进行。

3.2水利围堰基坑排水

围堰基坑排水包括围堰基坑一次性排水及围堰形成后的基坑经常性排水。汛期坝体过水，围堰形成后的经常性排水又包括围堰内侧基坑一次性排水和经常性排水。（1）围堰基坑一次性排水，堰体水下填筑形成后，开始排除基坑内集水。排水量主要为基坑内积水、渗透水、雨水及施工弃水。（2）基坑经常性排水，基坑排水包括基础渗水、天然降水及施工弃水。根据围堰地基渗水特性及各施工工作面用弃水情况估算。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3黏土填充

在水利工程围堰施工中，通过使用黏土填充，能够有效提高围堰堤身的稳定性以及固定性，进一步提高水利工程项目围堰的安全性。在该水利工程项目的具体施工过程中，黏土填充实现了与围堰技术的有效结合，利用围堰施工技术作为参照，使黏土填充的作业效果得到了良好实现。在进行黏土填充之时，施工单位一方面根据该水利工程项目的实际情况，选择了恰当的黏土类型，并做好了相应的抽线测量工作；另一方面在实施黏土填充的过程中，施工单位采取了分层填充的方式，在实际填充中按照相应的技术规范要求进行作业。当填充完成之后，施工单位还进一步对其进行了压实作业，做好了夯实处理工作，使得围堰施工的质量得到了明显提升。

3.4水利围堰拆除技术

在一些水利工程的施工中，有些建筑要建立在水中，为了能开挖基坑，修筑水利建筑，通常要修建围堰来进行排水，以便大型机械或人工能进入围堰内进行施工，修建完主要水利建筑后，再把围堰拆除，为保证围堰内外平衡，在进行水利围堰拆除时，需要依赖水泵向周围区域注水。在实施水利围堰拆除技术时需注意如下四点：第一，施工单位以施工投标文件为依据进行详细的施工地勘察；第二，以导流洞的轴线方向退挖出渣，利用车辆将渣土运输至河道上游的弃渣场；第三，保证围堰区域正面无土石防止注水冲击围堰；第四，严格遵循设计方案，在挖除围堰以后，还需要对坡底进行清除。

4水利工程施工中围堰技术应用要点

4.1注重围堰技术应用条件

在围堰技术施工要点中，土围堰与土袋围堰应进行着重注意。在其利用黏土对围堰技术运用的过程中时，应注重土质本身渗水的特点以及河流本身带有水压的特点，当水位低于1.5m时，水流速度应0.4m/s以内时，则可以使用土围堰技术进行围堰的施工搭建。而水深不超过3m，水流速度不超过1.5m/s时，则可以考虑使用土袋围堰技术对围堰进行搭建。若水深与水流速度超过限定的数值时，则不可考虑应用土围堰重这两种围堰方式的适用条件：（1）水深方面，在水深3~4m的河流中，应使用单行板桩围堰的方式进行围堰搭建。在河流深度超过4m的河流中，则应使用双行板桩围堰进行建设。（2）河流土质方面，若河流土质坚硬则适合用单行板桩围堰进行围堰建设，若河流土质相对不坚硬，则使用双型板桩围堰将对围堰的性能进行更好地发挥。

4.2保证围堰技术的整体性

随着水利工程施工范围的逐渐扩大，对围堰的施工要求也越来越高。为了保证围堰的施工质量，需要对以往的施工经验进行总结，找出其中存在的问题，避免在以后的施工中犯同样的错误。此外需全面了解施工情况，根据实际情况对围堰技术进行调整。围堰施工过程中还需要采用科学的管理办法，对施工流程进行全面的监督，进而提高围堰整体的施工效果。

4.3保证围堰构筑的稳定

在进行围堰施工之前，施工人员需要充分的考虑施工地的实际情况，确定最佳的围堰施工方式，以保证围堰施工的科学、合理。除了围堰施工方式的选择以外，牢固的地基也不可或缺，深挖基坑、深埋桩体、固定围堰构筑、选择最佳的施工材料等也是强化围堰稳定性的有效措施。合理运用与土质、水流等等特质相匹配的建筑材料，虽然就现在的实际情况而言，钢筋混凝土材质的使用比较常见，但在实际应用过程中还需要充分的考虑实际情况，选择最佳材质，确保堰体不会在建设期间腐蚀、崩塌、渗漏，以保证后续工程建设的稳定性。

5结语

综上所述，围堰技术是水利工程项目施工中的重要环节，高质量的围堰能够有效避免水灾状况的出现，使水利工程项目施工得以顺利进行。因此，在新时期的背景下，水利工程施工单位须要加强对围堰施工技术的重视，根据水利工程项目的实际情况，制定好围堰施工方案，科学地进行围堰施工，做好围堰施工的加固作业，使水利工程围堰施工质量得到提升，为水利工程项目的顺利实施奠定坚实的基础。

参考文献

[1]试论水利设计中围堰技术的应用要点[J].刘华国.四川水泥.2019(10).

[2]水利施工中围堰技术的运用与施工技术要点研究[J].李羡.农业科技与信息.2019(03).

论文作者:黄攀

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/282d91fb7e2c61ec361a08e4.html