# 电能计量装置运行维护管理面临问题及对策探讨论文_林立峰

摘要：本文主要对电能计量装置运行维护工作中面临的问题及对策进行分析与探讨，以供同仁参考。

关键词：电能计量装置；运行维护；面临问题；对策

一、前言

近年来，随着社会的发展，科技的进步，电力计量逐渐成为我国能源管理工作的重要项目。而电能计量装置是电能计算的物质基础，电能计量装置有利于电力系统的管理，其对电力管理起到十分重要的作用。同时也是测量的关键设备，电能计量设备准确性会严重影响电力企业社会效益和经济效益，电力管理部门和电能计量准确性息息相关。如果电力计量设备出现差错或者故障，会严重影响用户用电量、线损、电费计算的准确性。基于此，本文主要对电能计量装置运行维护工作中面临的问题及对策进行分析与探讨，以供同仁参考。

二、电能计量装置运行维护工作中面临的问题分析

（1）计量装置故障的处理缺乏及时性。由于现阶段国内的电能资源使用是有偿的，因而要加强计量环节的质量，进而确保用户与电力企业的利益不受侵害。这一过程中，电能计量装置承担着用户用电信息采集的重要功能，并且相关信息直接关系到电能的计费准确性问题。电能计量装置运行过程中，由于受到人为与外界环境的影响，经常发生故障与问题。一旦电能计量装置故障得不到及时的处理，不仅会对用户造成经济上的损失，同时也影响到电力企业的效益与声誉。

（2）电能计量装置运维管理力度不强。电力工程规模较大，涉及范围广，且工程所需专业人员较多，部分监管部门易出现不重视电能计量装置运维管理的问题，针对装置相关的很多运行维护工作未及时展开，降低了能耗准确性，给使用者生活造成不便，也给相关企业的成本控制带来了不利影响。相关人员技术水平不足导致工作效率低下，再加上对电能计量装置运行维护管理不重视，使得电力工程质量下降。

（3）计量系统达不到标准化的要求。目前智能电网采用了电子式互感器二次回路，传输的是数字信号，还有一部分智能电网的电能计量装置管理标准不够完善，主要表现为：实验室使用的检定设备、现场检测设备的安全性不高，因此无法满足智能电网对当前电能计量装置管理提出的基本要求。

（4）工作人员缺乏相应技术知识。根据相关调查中发现，在电能计量装置管理中，计量工作人员的技术素质参差不齐，缺乏相应的技术知识，团队之间配合力度不够，在管理环节缺乏有效的方案和举措，这样一来，不仅导致了电能计量工作滞后、效率低下，还影响到电能计量装置管理工作的有序开展。

三、加强电能计量装置的运行维护和管理的对策探讨

（1）正确配置电能计量装置。对电能计量装置进行正确的配置，可以有效避免电量损失情况的发生。主要可以从以下几个方面着手：一是提升CT、PT以及电能表的精度等级。对于负荷频繁波动的用户来说，对S级CT与电能表做出选取能够进一步提升装置的精准度。二是基于增大PT二次回路导线截面、减小二次导线长度、尽可能减少二次压降引入误差所造成的影响以及安装PT二次压降补偿装置这四种方法，可以使电能计量装置更加的智能化，提高工作效率。三是在选取CT、PT以及电能表等部件的过程中，需保证选取的配件是合适的，从而降低合成误差发生的概率。四是改善电能计量装置的运作环境，使得环境条件引入误差尽可能的不对装置造成影响，保证其智能化管理。

（2）提高运维管理重视度，加强运维现场管理。电力企业应重视电能计量装置的管理，定期开展装置运行维护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在计量装置正式投入运行后，应及时开展现场检测及维护，现场检测中误差超过电能表允许范围的计量装置即可判定为故障装置，应及时采取相应措施处理。对运行中的电能计量装置，电力企业应定期进行检定，检定应严格遵守国家电力行业相关准则。加强电能计量装置现场维护最主要的三点分别是电能装置是否正常运行、检查功率的因数和电流检查爱运维方式选择；其中电能计量装置现场维护最主要的是电力计量装置的运行，若运行不正常，则尽快找出装置出现的地方，最可能的问题便是装置连接，因此必须加强对电力计量装置和相关连接工作的运维工作。电力企业进行收费时主要依靠电能计量的统计数据，若装置准确性出现问题，则对电力企业收费造成较大的影响，因此必须加强对功率因素的检查。电能计量装置会出现电流问题，一般情况下是装置中的三项电流和三项不平衡电流的检测数据如探出现不在正常水平，因此应加强对电流问题的检查维修，不断完善电能计量装置的原味方式，防止漏电、盗电事件发生。?????

（3）加强电能计量装置的维护及故障处理工作。认真做好电能计量装置的定期维护工作，加强装置的故障处理能力，是确保电能计量装置连续无故障时间工作、提高管理水平、减少不必要的维护成本的投入的重要途径。在维护及处理装置故障的工作中，可以从以下三点考虑：一是认真做好装置安装前的检验工作，包括对装置各部件、型号等的检查，同时，还要加强对新安装的装置在带负荷后接线是否正确的检查工作。二是做好定期抽检装置及现场校核计划，一旦电能计量装置发生异常状况或故障，才能做到及时、准确地判断和处理。三是加强对电力计量箱等经常发生故障的设备的维护，以免装置受到风雨、雷电等环境因素影响，而导致过负荷事故无法及时得到处理，进而导致电量大量损失，给人员带来一定安全隐患。

（4）加强运维现场管理人员培训，提高管理人员业务水平。电力行业的不断发展使得新型电能计量装置不断涌现，原有的计量装置逐渐被新设备及新技术取代。随着新设备、新技术的引进，针对计量管理人员的培训变得尤为重要。当前部分电力企业缺乏对计量管理人员的培训，造成了一些本可以避免的损失。电力企业应加大管理人员的培训力度，可不定期、不固定形式的给管理人员开展专业技能培训，提高分析判断能力，尽量避免计量误差；重视管理人员职业道德培养，避免人为造成的错误；定期进行管理人员业务测评，加大考核力度，确保计量装置运维管理的推进。加强管理人员培训不仅能提升管理人员自身业务素质，也能进一步提升管理人员的技术水平，有利于电能计量装置的运行维护。

（5）提升电能计量管理信息化水平。电能计量信息管理包含了数据档案、资产档案、电能计量装置档案以及各种技术资料，所以将先进的计算机技术融入到电能计量信息管理工作中能够很大程度的提高工作效率和质量，如此一来，便可以构建在线型的电能计量装置，从而实现远程抄表。汇集目前处于分散状态的电能计量装置以及抄表系统，对其实施动态化的管理，使电能计量管理更为科学化。除此之外，为对电网商业化需求做出有效满足，还可以将计量系统和抄表系统结合起来进行使用，以此来进行电能计量信息的及时收集，保证电量数据是精确的，以此来为不断提升计量管理的质量。

四、结语

综上所述，随着我国电力使用的普及，电能计量装置的使用也越老越多。电能计量装置在电力的输送中发挥着非常重要的作用。因此，在电能计量装置的使用过程中，电力企业要做好对电能计量装置装置运行维护管理工作，防止电量损失，就要加强工作中各个环节的管理力度。通过多方面的努力保证用电和供电双方的利益，保证电能的合理有效运用，确保我国电力企业长久稳定的发展。

参考文献：

[1]方锦兴.电能计量装置的运行维护和防漏、窃电的探讨[J].技术研发，2016（5）：209～211.

[2]刘慕师.加强电能计量装置运行维护管理防止电量损失[J].大科技，2017，

[3]丁敏.优化电能计量装置的运行维护管理有效策略分析[J].大科技，2016，

论文作者:林立峰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2837b8377d1435c7dad1be1b.html