# 机械式轮胎硫化机控制系统常见问题及解决措施论文_徐大杰

三角华盛轮胎有限公司 山东省威海市经济技术开发区 264200

摘要：在我国的汽车工业生产中，机械式轮胎硫化机控制系统是汽车生产中的重要环节，但是当前我国机械式轮胎硫化机控制系统在汽车生产应用中经常会出现一些问题，从而影响轮胎硫化的生产效率和生产质量。本文中主要研究了机械式轮胎硫化机的控制系统常见问题及解决措施，文中首先分析了轮胎机械机控制系统中三针记录仪出现的问题及解决措施，然后再对轮胎硫化控制系统中程序控制器出现的问题及解决措施进行分析，来为我国机械式轮胎硫化控制系统常见问题的解决措施提供一些参考意见。

关键词：机械式；轮胎硫化控制系统；常见问题；解决措施

引言

轮胎硫化机控制系统是汽车轮胎生产中的主要硫化设备，通过轮胎硫化机控制系统，就可以保障汽车轮胎的产量和质量，同时还会给企业带来更大的经济效益。因此企业需要在日常的生产过程中，对轮胎硫化机控制系统给予定期的维护和保养，从而提高轮胎硫化机的使用效率。在实际考察中我们发现轮胎硫化机控制系统主要是有控制模温的三针记录仪和时序控制器及部分的管道组成，三针记录仪主要是用来对轮胎硫化机的内部温度和内部加强进行记录，轮胎硫化机控制系统主要是对控制工作过程中的轮胎硫化器内部胶囊介质的循环顺序和排出的时间长短。

一、轮胎硫化机控制系统中三针记录仪出现的问题及解决措施

（1）三针记录仪指针不动的问题

当轮胎硫化机控制系统中三针记录仪指针不动时，那么可能是设备中的管道被堵塞或者是部分管道泄漏从而导致的，因此维修人员需要及时的对损坏的元器件进行更换；也可能是由于设备中的四连杆机构拉杆脱落，从而导致指针不动。这是维修人员就需要将脱落的拉杆重新安装；三针记录仪中的指针脱落也会导致指针不动，这是工作人员就需要将脱落的指针重新安装。

（2）三针记录仪温度记录指示下降问题

三针记录仪温度记录指示如果在工作过程中出现持续下降的现象，那么维修人员就需要将三针记录仪中的定时表取下，然后将定时表在校验室中进行重新校验，来检查定时表的测量范围是否合格。如果测量范围不合格，那么就需要及时的更换定时表中的温包。

（3）三针记录仪温度指针动作缓慢问题

如果三针记录仪的温度指针出现动作缓慢的问题，那么可能是由于仪器中的螺旋管堵塞或者是管道泄漏从而导致的。这是维修人员就需要及时的对损坏的元器件进行更换，这样就可以让三针记录仪的温度指针重归正常。

（4）三针记录仪指针小范围不灵敏问题

三针记录仪指针小范围不灵敏的现象，主要是由于设备中的拉杆连接部位小孔与钢球之间有异物存在，从而导致小孔与钢球之间的摩擦力增大。这时工作人员就需要对小孔和钢球之间的异物进行清除，并且还需要对小孔和钢球进行清理；设备中的调零螺丝和齿轮之间产生松动，也会导致三针记录仪指针小范围活动不灵敏，这时工作人员就需要对设备中的调零机构进行及时的更换，才可以保障设备的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）三针记录仪记录曲线断线问题

三针记录仪在工作过程中所使用的记录笔尖总共有两种，分别是一次性笔尖和挂瓶带毛细管式笔尖。一次性笔尖的使用寿命较短，很可能三天记录仪在2~3个工作日内就需要对其进行更换。因此维修人员可以在一次性笔尖顶端打一个小孔，然后定期的往一次性笔尖的小孔中注入墨水，这样就可以确保一次笔尖可以长期的使用。如果三帧记录仪中所使用的挂瓶带毛细管笔尖出现曲线断线的问题，那么很可能的原因是由于该笔尖出现堵塞的问题，工作人员就需要及时的对挂瓶带毛细管笔尖堵塞部位进行及时的清洗，或者是更换相应的毛细管。如果在更换毛细管后该笔尖在使用过程中仍然会出现曲线断线的问题，那么可能是由于墨水瓶悬挂位置太低从而导致墨水供应不足，因此工作人员可以将墨水瓶的位置适当提高，从而保证笔尖部位墨水的充足供应。

（6）三针记录仪调节仪器无输出或输出压力值过小问题

三针记录仪调节仪器如果出现无输出或者是压力值过小的问题，那么很可能是由于以下5种原因从而导致：当设备中的气源压力只达不到0.14mpa那么便很可能导致设备中的压力值过小，这时维修人员就需要检查气源的管路和设备中的压力值大小；当设备中的气路板截流孔堵死后或者是气路板发生漏气现象便会导致三针记录仪仪器无输出，这次工作人员就需要对气路板进行及时的更换；当设备的喷嘴端面有污物阻挡，这样就会导致长板盖不住喷嘴位置，从而使三针记录仪的压力值过小，这时工作人员就需要对喷嘴进行及时的清洗；当设备输出管路出现堵塞或者是漏气现象，那么也会导致三针记录仪无输出或输出压力值过小。这是工作人员就需要对设备的输出管路进行及时的清洗或者是更换输出管路。

二、轮胎硫化机控制系统中程序控制器出现的问题及解决措施

（1）程序控制器出现跳程序的问题

当轮胎硫化机控制系统出现程序控制器跳程序的问题，那么很可能是由于定时盘上的拨块与程序的开关记忆装置出现脱位的现象，这样就会导致程序电机无法正常的使动程序鼓旋转。这是工作人员在对程序进行检查的过程中，如若发现程序开关常开触点断不开，从而导致电机不停的旋转，那么就需要对设备的程序开关进行更换；如若发现设备中横片回不到原来的位置，从而导致程序开关一直被压合，那么维修人员就需要及时的调整杠杆和横杆的相对位置；如若发现程序电机或者是计时器电机坏死，从而导致程序鼓或者是计时键盘不转动，那么工作人员就需要及时的对电机进行更换。

（2）程序控制器合模后程序不执行问题

当轮胎硫化机控制系统中的程序控制器合模后程序不执行，那么工作人员就应当立即的对程序控制器的电源开关进行检查，如果发现程序控制器电源开关没打开或者是接触不良，那么维修人员就需要对电源开关进行打开或者是对电源开关进行及时的更换；如果发现程序电机出现报废现象，从而导致程序控制器合模后程序不执行，那么维修人员就应当立即的对电机进行更换；如果发现程序控制器合模线位主令开关门压合，从而导致没有合模现象。那么维修人员就应当对合模限位开关进行调整。

三、结束语

本文中主要分析了轮胎硫化机控制系统常见的问题和解决的措施，通过对轮胎硫化机控制系统进行研究，便可以更好的促进我国汽车产业链的发展。

参考文献：

[1]乐卫勤，陈维芳.机械式轮胎定型硫化机常见故障与分析[J].橡塑技术与装备，2016（06）：47-49.

[2]张敏.PLC在轮胎硫化机控制系统上的应用[J].轮胎工业，2016，26（8）：495-497.

论文作者:徐大杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/283e5186519e3ce7de3d94cb.html