# 建筑施工图设计要点分析论文_张薇

张薇

广西南宁瀚森建筑设计有限公司 530000

摘要：随着我国经济建设的快速发展和城市化进程的加快，越来越多的建筑构思通过建筑施工图设计这座桥梁变成现实。本文结合建筑施工图设计的相关理论，从建筑施工图的主要组成部分，平面、立面、剖面，研究了建筑施工图的主要设计要点。

关键词：建筑施工图；设计；要点

前言

建筑施工图设计是建筑工程设计的最后一个阶段，是反映建筑师设计意图的最终“技术产品”，是执业建筑师所必备的专业技能。因此，掌握建筑施工图设计是迈向职业建筑师的重要一步，是提高建筑创作水平、保障设计质量的重要手段，对建设现代化的和谐社会有着积极的现实意义。

1建筑施工图设计的理论基础

1.1建筑施工图设计概述

建筑施工图是表达建筑物的外形、内部功能空间划分、内外装修、构造及施工要求的工程图样，是依据国家有关建筑制图标准以及相应的国家规范要求进行绘制的，是房屋施工时定位放线、砌筑墙身、制作楼梯、安装门窗及室内外装饰的主要依据，也是编制建筑工程概预算、施工组织设计和工程验收等的重要技术依据。

1.2建筑施工图设计的原则

（1）坚持设计规范的原则

设计规范是建筑设计的准则，不同类型的建筑设计都有其特殊的设计要求，这在建筑设计规范中都有明确规定，特别是与施工图设计有关的消防、节能、构造措施等章节对各部分的处理都作了明确规定，必须严格执行且不能因为主观原因而违背规范原则。例如不能因为造型的需要而降低防护栏杆高度，不能疏忽疏散楼梯宽度的计算等。诸如此类问题，一旦不认真对待，可能带来严重后果[1]。

（2）再创作的原则

建筑施工图设计不是将设计方案机械地变成施工图纸，在这过程中仍然有再创作的问题，包括完善平面设计和完善空间形式。需要特别提醒的是，施工图设计阶段会涉及对室内设计诸多要素的考虑。室内设计是建筑设计的继续和深化，后者在方案设计过程中已做了大量研究和设计工作，而室内设计正是要在施工图设计阶段来完成。从完整设计概念的意义上来说，这也是不可缺少的部分。

（3）为使用者服务的原则

建筑设计是一种创作行为，其目的是为人服务和以人为本。因此，人性化的设计是对使用者的最好尊重，建筑师的设计作品应考虑不同的使用对象，根据人体工程学原理和环境心理学原理来设计细部构造和确定细部尺寸。

（4）施工便利的原则

建筑师的设计作品总希望能不走样地成为现实，这需要两个条件，一是精心设计，二是精心施工，而且两者要密切配合。

就建筑师精心设计而言，不仅体现在对作品的精益求精，而且要懂得“三分设计，七分做工”，能够设身处地为施工着想，并把所有应该表达的设计细节尽可能交代清楚，尺寸标注准确。只有设计工作做得深入仔细，施工人员才能充分看懂图纸，理解意图。如果图纸质量高，又能按图施工，那么现场问题就会大大减少。反之，如果由于种种原因施工图设计深度不够，寥寥几张平、立剖面图外加施工说明就交付施工，造成施工交底问题较多，施工过程问题百出，其工程质量就可想而知了。

2建筑平面图的设计要点分析

平面图是建筑专业施工图中最重要、最基本的图纸，其他图纸（如立面图、剖面图及某些详图）多是以它为依据派生和深化而成。同时建筑平面图也是其他工种（如总平面、结构、设备、装修）进行相关设计与制图的主要依据。反之，其他工种（特别是结构与设备）对建筑的技术要求也主要在平面图中表示（如墙厚、柱截面尺寸、管井、地坑、明沟等）。因此，建筑施工图的平面图与其他图相比，则较为复杂，绘制也要求全面、准确、简明。平面图设计要点如下。

1）平面图图纸的编排次序：总平面图定位图、总平面轴线定位图、面积示意图、防火分区示意图、各层平面图。

2）规模较大或者功能复杂的项目，特别是分段绘制者应增加防火分区示意图（比例缩小集中绘制）和轴线关系与分段示意图，分段轴线号前面应加注分段序号。

3）住宅按总平面编号为1号楼、2号楼，板式住宅应以楼梯为单元，编为“1单元”、“2单元”，……，单元镜像可编为l反单元、端部单元可编为l端单元。住宅中的不同户型可按A、B、……编号。平面图比例≥1：50时，厨、卫等能表示清楚者，可以不再放大，如<1：50者，应另绘放大平面。

4）塔式住宅平面一般只绘l：100的整体平面，标出户型、厨、卫等编号和详图索引号，另绘厨房、卫生间、楼梯、阳台等放大平面。同样，如平面图用≥1：50的比例时，亦可不放大。

5）各层平面图上的平面节点详图，应集中绘制独立图纸。

6）除主要尺寸和轴线编号外，与底层或下一层相同的尺寸可省略，但应在图注中说明。但窗号可保留，以便统计数量。又如“五层平面图”仅注出“五层以上墙身厚度未注明者均同本层”，故六层以上的楼层平面图中，只注变化的墙厚，相同者不再重复标注。

3建筑立面图的设计要点

3.1建筑立面图的设计手法

（1）比例与尺度处理

建筑立面中的比例包括立面整体的比例，各部分（如檐口、墙身、基部）之间的比例，以及墙面划分的比例等。设计时，在满足功能、结构等要求的基础上，从整体到局部的比例，从整体到细部的比例，进行反复推敲，使各部分都具有良好的比例关系，以求得立面的和谐统一。例如人民大会堂，由于建筑规模大而高度又受到限制，使建筑物的整体比例相对扁长，建筑设计者采用化整为零的方法把它划分成若干段，从而改变了建筑物的比例关系，使人们在观看时并不感到过分的扁长[3]。

为了探索较好的比例，很多建筑师作出了巨大的努力。例如用几何的制约性来分析和设计建筑，用相同的比率或相似形来处理建筑各部分以及建筑各种比例系统的尝试，对建筑设计有一定的借鉴作用，如图1所示。建筑外观采用模数、基本几何单元等方法，使得建筑取得理想的比例，图中立面划分为1.2m方形的铝板和玻璃，形成规则的网格。底层局部架空并将部分形体扭转，既有很强的理性，又有生机感。

图1某美术馆设计

（2）立面的虚实与凹凸

建筑立面中，“虚”的部分有玻璃、门窗洞口、凹廊、花格等，常给人以轻巧、通透、开敞、轻盈的感觉。“实”的部分有墙、柱、檐口、栏板、阳台等，常给人以厚重、封闭、坚实的感觉。在建筑的形体和立面处理中，虚和实是缺一不可的，没有实的部分，整个建筑就会显得脆弱无力，没有虚的部分则会使人感到建筑呆板、笨重、沉闷，只有把这两者巧妙地组合在一体，并借助各自的特点相互对比陪衬，才能丰富建筑立面的外观形象。

（3）立面的线条处理。

建筑巾各种构件的交接，不同色彩和材料的交接都会形成各式各样的线条，如窗台线、雨篷线、檐口线等。

利用粗细线条结合的手法可使建筑立而生动活泼而富有变化，垂直线条给人以挺拔高耸的感觉，水平线条给人以轻快、舒展开阔的感觉，水平与垂直线条组成的网格常使立面富有韵律节奏感，如图2所示。

图2建筑立面线条处理（a：竖直线条的建筑立面设计；

b：水平与垂直相结合的设计）

3.2建筑立面图的设计要点

（1）立面图上符号的标注

立面图中标高标注的位置：室外设计地面、首层地面、各层楼面、建筑物外部轮廓线变化处和建筑物最高处，立面上可见门窗洞口的上下位置、外立面上突出部分（如阳台、雨篷、檐口等）的上下位置等部位均应标注出标高（相对标高）。

立面图的中尺寸标注：立面图在绘制的过程中，除标高以外，也可标注相应的高度尺寸，一般情况下，立面图的外侧标注两道尺寸，一道为门窗洞口所在纵向上的位置及大小的标注，另一道为室内外高差及各楼层的层高、女儿墙的高度的标注。如果图纸所需，还可以在立面图内部标注一些局部尺寸（如阳台、雨篷等构件的高度等）。

索引符号：当住建筑立面图中需要索引详图或剖视图时，应加索引符号。

（2）其它要点

建筑立面图所采用的比例宜与平面图保持一致，根据实际情况，也可按制图规定确定立面图的比例，但应在图名后注明。建筑物平面有较大的转折时，转折处的轴线符号应在立面图中注出。裸露于建筑物外部的设备构架，应根据室内功能结合建筑立面统一设计布置，以免影响建筑外观。此外建筑外部装修部分应以文字方式标明材质、颜色及要求。

4建筑剖面图的设计要点

（1）表示墙、柱及其定位轴线

按照平面和立面图的定位轴线，绘制出墙体、门窗等的剖段线和轮廓线。注意区分二者的线型。

（2）表示相关构件

室内各层楼面、地坑、地沟、吊顶，屋面（包括檐口、女儿墙，隔热层或保温层、天窗等）、留涧、墙裙、踢脚板、防潮层、室外地面、散水等剖切面能见到的内容。

（3）标出各部位完成面的标高和高度方向尺寸

对于标高内容：室内外地面、各层楼面与楼梯平台、女儿墙顶面、高出屋面的水池顶面、楼梯顶面、电梯间顶面等处的标高。对于内部尺寸：地坑深度和隔断、搁板、平台、墙裙及室内门、窗等的高度。注写标高及尺寸时，注意与立面图和平面图相一致。

（4）表示楼、地面各层构造

构造层次一般可用引出线标注说明。引出线指向所说明的部位，并按其构造的层次顺序，逐层加以文字说明。若另画有详图，或已有构造说明一览表时，在剖面图中可用索引符号引出说明（如果是后者可不作任何标注）。表示需画详图之处的索引符号。圆圈内横线下部是详图所在页数，上部为详图编号。也可索引到标准图集，需在索引线横线处注明，如“05J8”。

结语

总的来说，建筑设计方案或初步设计一旦被批准，就可进入建筑施工图设计阶段，其设计质量的好坏，将直接关系到建设单位的投资效益、建筑空间使用的舒适性、管理的方便与安全、建筑环境的优劣、建筑物使用寿命的长短等。因此，建筑施工图设计对于建造一个好的建筑空间环境有着重要的作用，作为设计者应综合考虑各种因素，不断地改进和创造新的设计手法，这样才能确保建筑质量符合预期标准，才能实现建筑的经济效益。

参考文献：

[1]江锦兰.施工图审查中常见的建筑设计问题[J].建筑设计管理.2014（02）.

[2]高振宇.建筑施工图设计与制图研究[J].科技创新导报.2013（06）.

[3]袁峰，乔斌.增强创新意识提升施工图设计管理水平[J].住宅产业.2014（08）.

作者简介：

张薇（1982.1—），女，上海人，中级工程师，建筑学硕士学位，从事建筑设计工作。

论文作者:张薇

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28492fb07bc391a1336dfc86.html