# 河道整治规划设计中若干要点分析论文_狄鑫

山东洪通集团有限公司 山东济宁 272000

摘要：我国地域辽阔，水利资源丰富，河流众多，河流有水利的一面，也有水害的一面。因此，为开发、利用、保护好河流，兴修水利、整治河道成为历代安邦治国的重要任务。在生态文明建设纳入国家五位一体发展战略高度的背景下，河道整治规划设计要树立绿水青山就是金山银山的发展理念，要坚持生态优先、绿色发展，充分发挥河道的综合功能，实现河道的可持续性发展。本文简述了目前我国河道治理思路，并结合工作实践和经验，对河道整治规划设计工作中遇到的若干问题进行了分析，并在此基础上提出了几个要点，为今后河道整治规划设计提供参考。

关键词：河道整治；规划设计；要点

1 引言

在水利工程中，河道治理可以说是十分重要的一个环节，也是建设者建设的重点目标，如果水利工程无法保证河道生态环境健康，那么水利工程将会丧失存在意义，尤其是在现阶段社会快速发展，水资源污染严重的情况下。因此，无论是立足于生态保护角度还是工程建设角度，都需要提高河道治理能力与效果。

2 在河道治理过程中存在的问题

2.1 当地环境阻碍了河道的进一步整治

在某些特殊的区域内相关的植物覆盖率比较低，同时土质过于疏松，对水土保持能力比较弱，到了夏季容易产生过多降水，同时降水也会过于集中，极易对水土结构产生一定的破坏。流失的水土成分在冲刷力的作用下容易带到河道周围，然后在河道周围不断堆积，将对整个含沙容量进行不断提升，对河道内的水质情况产生重大影响。除此之外，由于城市不断扩张建设，河道周围环境往往属于比较繁荣的区域。为了建设更多商品房，使河道周围开始聚集大量的人口，人口的不断增加就会导致生活垃圾的增加。同时不断建设高层建筑，将对周边绿化环境产生重大的影响，使我们的生活环境变得更加恶劣。

2.2 对自然灾害缺乏充足的预防能力

自然灾害预防是整个河道治理过程中非常重要的工作内容，我国在河道防洪抗涝表现出的能力相对较弱，特别在偏远地区以及河流众多的区域这种技术能力水平较差表现的尤为突出。一些特殊区域在夏季容易产生过多降水，使相关的泥石流自然灾害经常发生，导致河堤产生不同程度的受损，对人民人身财产安全产生重大的威胁。此外，在农村农田中修盖的河流河堤土质相对比较疏松，容易受到降水的影响产生一系列的冲刷，引发一系列的河堤决裂，引发的自然灾害是无法估量的。

2.3 河道管理较差

我国河道治理所面临的另一个问题就是河道管理较差，此种问题主要体现在两个方面：一方面，河道占用率高。对于建设而言，河道一般都会成为发展与规划的牺牲品，其目的是为了获得更多的土地资源。另一方面，河道的污染仍然是治理必须考虑的一个问题，人口的增加导致工业废水、生活废水排放量增加。

3 河道整治规划设计中的若干要点

3.1 加强防汛部门自动化建设

随着科技与经济的进一步发展，尖端科技可以发挥的作用越来越明显，例如计算机技术以及网络技术已经被广泛的应用到各个领域，基于此，当下我国的水利工程建设也应该融合尖端技术以保证河道治理效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，在河道治理基础之上需要建立一个完整的全流域骨干通讯网络，这是确保河道治理情况可以及时传递的基础，尤其是整个河流各个区域段之间的信息通信必须全部开通，跨省信息之间的连接与应用需要更加高效。目前我国长江流域各个省市之间的信息互通效果良好，但是对于信息的应用与分析尚且存在不足，需要进一步加强该方面的建设，并且大数据技术的出现也为其提供了必要基础。其次，河道流域的各个水利单位应该进一步加强基础设施建设，例如现代化设施的合理应用以及及时更新，相关人员的技能培养，这样才能保证水利工程河道治理计划可以准确落实。

3.2 要注重河道整治工程总体布置

河道整治工程布置是以现有防洪工程为基础，结合流域经济社会发展规划的总体目标进行，重点是保证沿岸村庄及农田防洪安全，提高河道行洪能力，使治理河段达到防洪标准；同时处理好与生态建设之间的关系，形成符合实际、适应当地经济建设发展水平的防洪生态工程体系。必须统筹考虑流域综合治理规划、区域防洪规划、城市发展规划、土地利用规划等要求，为河道规划设计奠定基础。要合理确定河道整治工程总体布置，尽量少占耕地、少拆迁，尽量避免对交通、电力等重要基础设施的影响，为河道整治项目的顺利实施创造条件。河道整治工程布置应体现河道及周边区域发展的特点，生态景观与周边景观相协调，注重沿线的整体风貌，因地制宜、节能高效，通过工程、非工程措施，统筹前后期建设管护，尽可能降低前期建设成本和后期养护费，实现河道生态的可持续性发展。

3.3 做好护岸

生态护岸的方法与其他河道治理方法有明显区别，该种方法主要是通过生态措施提高河道质量，该方法更加清洁与绿色。而为了保证生态护岸方法可以发挥重要作用，首先需要对河道分布情况进行综合分析，然后进行统一调配与管理，其目的在于保证现有河道可以畅通无阻，这样后续治理工作就可以更加简单，内部水系统的循环效果提升，对于防汛也有着重要意义。之后对河道进行生态护岸处理，主要的方法是在河道护岸以及护底等位置增加渗透性良好的材料，较为常见的有鹅卵石以及块石等，当渗透性材料加入到河道中，水体内部的物质能量转化将会更加顺畅。同时，需要在河岸周围种植必要的绿色植物以及植被，一方面是为了保证河道本体净化能力，另一方则是为了美化环境。同时，河道植被的合理应用为人工湿地的建设提供了必要基础，良好的水生态平衡环境就此形成。水体的治理与净化，仍然需要依靠植物进行，荷花以及水葫芦等植物的应用可以达到治理目的。

4 结束语

综上所述，水是生命的源泉，人们生活中如果没有了水资源，那么将会受到重大影响。水利工程中的河道治理是现阶段工程建设重点内容，虽然在建设过程中仍然存在一定问题，但是只要立足于问题产生原因，采用针对性方法就可以解决，并且为保证河道生态稳定性，还应该增加新的治理技术，这样才能提高河道生态稳定性。

参考文献：

[1] 郭晓宏.河道整治规划设计的生态理念探究[J].科学技术创新,2019(04):127-128.

[2] 张晓峰.城市河道整治与景观生态设计研究[J].地下水,2019,41(01):255-256.

[3] 丁一.城市河道水环境综合整治工程实测[J].环境工程,2018,36(09):30-35.

[4] 卢金友,朱勇辉,岳红艳,黄莉,刘亚,杨光荣.长江中下游崩岸治理与河道整治技术[J].水利水电快报,2017,38(11):6-14.

[5] 孙羽,张兵,孙东坡,付鹏.河道整治中的生态环境问题与生态协调的河道整治[J].水利水电技术,2017,48(05):102-109.

论文作者:狄鑫

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/284f95bc94b027f297a54146.html