# 浅谈建筑保暖的重要性及保暖措施论文_王吉野,

摘要：随着我国城市化建设水平的不断提高，建筑工程数量也不断增长，形成了相对完善的建筑体系，为人们的生活与生产提供了重要的物质基础。建筑的保暖性能关系着其居住舒适性，同时能够节省暖通空调系统的能耗。传统建筑墙体保暖材料存在明显的问题，随着现代科技的不断进步，新型墙体材料的出现能够提高建筑的保暖性能，从而达到节能环保的效果。鉴于此，本文对建筑保暖的重要性及保暖措施进行了分析，以供参考。

关键词：建筑保暖；重要性；保暖措施

引言

结合建筑保暖施工要求及其功能特性，若能对其施工技术应用要点进行深人探讨，则能为保暖施工方面提供技术支持，且能提升现代建筑在实践中的潜在应用价值。因此，在对建筑保暖施工方面进行研究时，应对其施工技术的应用要点加以思考，并将相应的研究工作落实到位，使得这方面施工技术作用下的建筑保暖性能更加可靠，满足能耗问题，科学应对方面的要求。

1建筑保暖概述

所谓的建筑保暖，是一种把保暖层放置在主体墙材外面的保暖做法。这种墙体保暖方式实践应用中可实现对主体墙材的有效保护，避免其受到温度变形应力的较大影响，因此，其具有良好的应用价值，能够为建筑外墙保暖效果的增强提供保障。同时，通过对建筑保暖的考虑，实施好相应的施工计划，有利于丰富建筑墙体保暖施工方法，保持其应用过程中良好的功能特性。

2保暖技术的特点和优点

一般来说，外保暖、内保暖和内外保暖都属于建筑外墙保暖的三种节能内容。在这三种节能保暖内容中，外保暖是建筑外墙做保暖节能方面使用较多的一种，其大致含义为在建筑的外墙的外边上涂抹保暖材料并且在其中设置保暖层，以此来保证节能保暖的效果。外保暖一般会对保暖层的要求比较高，所以相关人员在进行此项工作的过程中必须要重视保暖隔层的设计工作，避免保暖层达不到预期效果的情况发生。外保暖技术在一定程度上可以起到保护主体墙体的作用，延长建筑外墙的使用年限，而且还可以便于设计人员合理布置建筑的内部使用功能。值得注意的是，外墙中的保暖隔热层一般位于墙体外侧，这个位置很容易被雨水冲刷，从而影响到墙体的内部结构，所以，在实际施工过程中相关人员必须要牢牢把控住隔热保暖层的质量。

总的来说，外保暖节能在技术上要求较高，但是因为其特殊的优势还是占据了广阔的市场，其具体优势如下：第一，主体建筑的结构部分可以得到有效的保护，墙体的外侧很容易受到雨水等侵蚀，这种技术在一定程度上可以有效保护外墙。从另一个角度来看，保暖层一般都会有一定的防水效果，以此来保护建筑主体结构免受雨水等天气的影响，与此同时也避免了渗透结构的情况的发生。第二，外保暖节能技术使用范围非常广阔，保暖层的设置在一定程度上可以起到隔热保暖的效果，使得室内的温度处于平衡状态。

3建筑保暖技术与新型建筑墙体材料及节能发展现状

社会经济的发展是带动各行各业快速发展的根本原因之一。正是由于社会经济的发展，所以墙体制造业、手工业等一众行业的销售额度都在呈直线上升的趋势。对于各行各业的经营者来说，这是难得的机遇。但是，问题就在于经营者到底该如何把握住经济高速发展的时代潮流，在时代背景的前沿获得更多的利益。这就取决于当下时代的发展趋势了，环保是现在人们口中被提及次数较多的一个词语。随着国家宣传力度的不断加大，环保的概念已经深入人心，也就是说不论是墙体制造业还是建筑业在设计以及具体实施的过程中都要充分考虑到“环保”这一概念。于是，各类节能材料应运而生，节能材料刚一问世就取得了很好的销量，这就证明了营销方向是没有错误的。那么，如何在日后的生产环节生产出更多、更好、更先进的节能材料、环保材料是经销商和生产厂家的努力方向。因为相较而言，我国的节能环保建筑材料才刚刚起步，而一些欧洲国家经过几十年甚至几百年的研究摸索，早已拥有了一套成熟、完整的生产体制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，这对于国内的建筑保暖技术与新型建筑墙体材料以及节能材料都是一个很大的挑战。

4建筑保暖的一般措施

4.1减少不必要的热量损失

在建筑内活动的人员，应及时关好门窗，对于存在的缝隙，门窗倾斜关不严等缺陷，需要进行及时地修复与填充，防止漏风、窜风现象的发生。对于大门，可采用悬挂门帘的方式进行保暖，确实因工作需要开启大门时，工作完毕后需及时恢复。对于皮带走廊，可设计安装挡风帘及挡风门，防止热量由皮带走廊底部被抽至皮带走廊顶部。确实需要通风的场所，如原煤仓上、产品仓上等岗位，一方面需要加强瓦斯气体的机械方式排放，尽量不使用开窗户通风的方法进行通风，一方面需要加大粉尘整治，确保工作环境空气良好，避免开窗透气现象的发生。供暖单位也要根据环境温度的变化及时调整供暖温度，避免暖气过热现象，从而避免使用单位“开窗透气”现象的发生。

4.2运用复合墙体材料

目前市场中的板材墙体材料种类众多，但是基本生产工艺相似，通常都是利用火电厂脱硫石膏加工制成，能够减少天然石膏的使用，节约自然资源，同时实现工业废气物的循环利用。脱硫石膏与天然石膏相比，具有隔音、耐热、防水的优势，尤其是防火性能好，能够预防火势蔓延，可应用于对防火性能要求高的建筑工程中。农业作为我国重要的基础产业，农业也是新型墙体材料制作的主要提供产业之一，以稻草和秸秆的应用最为常见。将稻草和秸秆粉碎后加入异氰酸酯树脂之后经过一系列加工工艺制成的墙体板材具有硬度高的特点，能够实现废物利用，且具有较高的经济效益。

新型墙体材料与传统材料相比，在满足建筑保暖的前提下，既能够达到节能减排的目的，同时能够提高建筑工程的经济效益，因此政府和相关部门需要加大研发力度，开发出更多节能墙体材料，尤其是以各种废弃物为原料的墙体材料，不但达到了循环利用的目的，同时能够推动产业结构升级，有助于建筑行业的可持续发展。

4.3加强建筑外墙保暖施工技术人员专业性

施工质量与施工技术人员的专业性紧密相关，在建筑外墙保暖施工工作中，施工技术人员的施工技术手段与专业水平影响着实际施工质量。当前在建筑外墙保暖施工中，由于施工技术人员专业性不高造成的质量问题需要得到针对性解决。一方面，需要招聘具有较高技术能力与施工经验的施工技术人员，形成高专业性的施工人才队伍，提高施工专业水平，从而保障施工质量；另一方面，需要对施工技术人员进行技术培训，不断提高其专业能力，在施工技术层面上为施工质量提供保障。应加强对施工技术人员的综合素质教育，减少其主观因素造成的施工质量问题。

结束语

综上所述，在建筑行业快速发展的当下，建筑外墙保暖施工技术也越来越先进，使用的材料也更加适宜，从整体上提高了建筑外墙的保暖效果。做好建筑的保暖工作，具有深刻的经济意义及社会意义，节能环保工作任重道远，节能也是每一个员工义不容辞的责任，为了节约资料，保护环境，也为了企业降低生产成本，全厂员工应共同努力，把节能保暖工作进行到底。

参考文献

[1]赵祥.建筑外墙保暖技术及施工工艺研究[J].绿色环保建材,2018(12):158+161.

[2]程英.浅谈建筑保暖材料的节能与防火[J].中国建材科技,2018,27(04):16-17.

[3]刘国虎.民用建筑的保暖设计及施工工艺的分析[J].中国高新区,2018(01):203.

[4]石培优.建筑保暖技术与新型建筑墙体材料及节能探析[J].四川水泥,2017(12):172.

[5]刘志彬.浅谈建筑外墙保暖技术及施工工艺的运用[J].河北企业,2017(08):203-204.

论文作者:王吉野,

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/285f30150d0f74d6dc9ac85a.html