# 给水厂净水工艺的探讨论文_虞力,张贤

上海市嘉定自来水有限公司 上海嘉定 201800

摘要：当今，我国人们生活水平的不断上升使其对水的使用质量要求越来越高，城市发展促进了我国净水厂的建设，在净水厂的工作流程中，给水处理是非常重要的一个环节，给水处理的质量也直接影响到了水质，本文就给水厂净水工艺进行了简单的分析。

关键词：给水厂；净水工艺；发展

引言

给水处理是净水厂的一项重要的工作，给水处理直接对流经净水厂的水质产生非常显著的影响。给水处理一般是要对水中的漂浮物以及水的浑浊度进行有效的控制，同时要采取适当的措施对水中所含有的化学成分进行检测，如果发现有害的化学物质要及时对其进行处理，达标后才能供给用户。

1、给水处理技术的现状

当前我国各地对给水厂净水工艺的发展十分重视，以环保部门、卫生部位和供水企业为骨干的净水工艺运用和水质监督体系已经基本建立，并实现了对净水工艺系统全过程、全方面、全天候的检测，为更好地实施净水工艺技术提供了必要的空间和管理的体系。但是我们要看到不足和压力。

2、给水处理技术的要点

2.1絮凝反应

絮凝反应的要点是搅拌机的充分搅拌，针对当前在给水处理中搅拌机还存在速度控制和强度的缺点，应通过无级变速式电机或变频式电机，加速絮凝反应的过程，实现对絮凝反应更好地控制。

2.2沉淀

沉淀的要点在于对水中杂质的清除和水体结构的净化，当我国内沉淀过程中往往出现藻类和微生物累积，这会影响给水水质，甚至引发公众水质事件。目前，很多先进的国家已经采用脉冲沉淀池、平板沉淀池、斜板澄清池等方式，也有根据水源特点采用气浮沉淀池的做法，值得在给水处理工作中借鉴。

2.3过滤

过滤以普通式滤池为主，配合穿管穿孔型配水系统辅助空气清洗系统，做好净化处理的过滤工作，应在滤池结构、过滤方式、过滤材料上下功夫，或利用双层过滤材料达到过滤的预定目标。

2.4 混凝剂的使用

当前我国给水处理净水药剂以氯化铁、聚合氯化铝、硫酸铝等为主，部分地区已经开始了高分子净水材料的应用。一般采用隔膜计量泵作为投放的主要机械，这种泵可以配合PLC设备根据水量和水质变化自动调整投药量，实现投药的合理性，而投放点应设混合设备，以取得最佳的使用效果。

2.5消毒

给水处理过程中消毒副产物一般仍以含氯的化合物和有机衍生物为主，这类消毒药品会对人身体健康造成的危害，并会给给水处理工作带来进一步的去除问题，我们应在减少消毒剂使用量上加大研究，通过变更投放方式，增加投放地点，减少投放总量，在确保出厂水质的基础上，降低水中消毒副产物含量，确保人民的生活用水的健康和安全。

3给水厂净水工艺发展

3.1工艺流程

目前我国常用的处理原水的工艺流程分为预处理工艺、常规处理工艺、深度处理工艺和紧急处理四大模块。预处理是要通过沉淀的方式除去原水中的污泥、砂石和水草等物质；在常规处理原水的过程中，要除去比较容易除去的杂质、微生物以及铁锰元素等微小颗粒；在深度处理和紧急处理阶段就要除去氨氮元素和有机物，还有一些有毒有害的物质等，经过这四大模块，原水的净化就基本完成了，在经过检测，合格后就可以进入供水系统供人们日常生活使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2各段工艺简介

（1）高锰酸盐预氧化处理

采用高锰酸钾作为预氧化处理。因其可以选择性和水里的有机物发生反应，使水中有机物的不饱和官能团得到破坏，去除水中嗅味、色度等，效果良好。

此外，提升去除水中很多种类的有机性质的污染物及污染重金属的效果，我们还可以选择二氧化锰处理，因为二氧化锰对于水中的很多微量元素具有吸附的作用。

（2）常规处理工艺

常规处理工艺一般采用机械混合、折板絮凝平流沉淀池及双层滤料滤池。折板絮凝池可与平流式沉淀池合建，絮凝时间约15min。出水的形式采用穿孔式的不锈钢指形槽。清水池分为前后两个部分，前半部分我们叫做消毒接触池，这里的基础时间不低于30分钟，整个清水池我们可用挡水堰人为的隔开，以增加过流长度，确保出水浊度。

（3）水质深度的处理工艺措施

在常规处理水质之后，通常会加入臭氧和活性炭，两者结合在一起，有杀菌和吸附的作用。一方面活性炭会帮助臭氧除去其中的小分子有机物，降低臭氧对空气的污染程度；另一方面，臭氧可以起到杀菌降解的作用，通过活性炭滤床能繁殖更多的臭氧，使活性滤床具有了吸附降解的功能，两者相互配合，既保证了水质的处理达标，又能降低净水成本，还延长了活性床的运行周期，一举多得，满足了低投入高产出的经济运行效果。

（4）原水水质恶化应对措施

一般情况下，原水的基本性质还是比较稳定的，但是有一些及特殊的情况，比如原水厂取水口受到降雨过多导致的涨水、污染物的大量排放、水体的富营养化以及蓄意的投放有毒有害物质等等，一旦遇到这类的情况，水质处理要采取一些特殊的手段措施。

为了保证居民的正常用水，这些原水首先要经过解毒处理除去重金属等毒害物，然后加入一些辅料助剂对水体进行处理，在经过一些特殊手段，直到水质的各项检查都达标后才可以进入正常的处理工艺系统，然后供人们使用。为了保障人们的健康安全，水源重地都需人员看守的，还需加强水源的监督管理，采取生态还原的方法使水质得到有效的改善，还需做好应急预案，一旦出现事故，要立即采取相应的应对措施，保证居民的正常用水。

4给水厂净水工艺效果比较

国家关于饮用水的出厂水质做出明确要求，必须满足《生活饮用水卫生标准》中的要求，在现在有的工艺条件下，想达到这些要求，要测量一些数据，比如浊度、药耗量、氨氮值、耗氧量、铁锰含量等等，都要经过严格的检测，合格后才可以用作居民用水。一般在给水厂的处理流程中，经过机械混合折板絮凝平流沉淀池处理过的水都能达到国家对于浊度的要求；而对于氨氮的含量，国家要求不得超过0.5mg/L，这就要求水厂加快深度处理工艺的运用，确保氨氮在净水过程中有效去除；出厂水含铁和锰的量需低于0.3mg/L和0.1mg/L以下才符合标准；对于水的耗氧量，通常是采用强化常规处理+臭氧+生物活性炭的流程处理，均能达到小于3mg/L的硬性指标。以上只是其中的一部分，还有许多物种的检测都是通过计算机软件完成的，但是大部分的检测结果都是合格的，说明我国多数水厂的水质还是比较让人放心的。

结束语

在此特别表明的就是，水厂净化水的工艺中采用的活性炭吸附技术是有效去除水中的有机物做有效的方法，对以后的给水净水厂的影响深远，未设深度处理的水厂均可考虑远期增加相应的处理措施。唯一不足就是在经济角度上来讲，采用活性炭吸附技术的投资大，运行费用较常规处理高，会增加企业制水成本，但从长远角度来看，给水工作涉及广大居民日常生活和身体健康，社会意义深远，运用深度处理工艺还是利大于弊。

参考文献：

[1]郭晗，吴超.浅谈给水处理技术现状及发展趋势[J].科技专论，2014（3）.

[2]杨敏，军张宇.给水厂净水工艺的发展及其比较[J].理论研究，2015（1）.

[3]李庆宇，谢刚.浅谈给水厂的净水工艺流程[J].黑龙江科技信息，2014，（04）：115.

论文作者:虞力,张贤

论文发表刊物:《基层建设》2016年8期

论文发表时间:2016/7/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2860dca9ef93046cfd86f375.html