# 远动控制技术在电力系统自动化中的应用分析论文_宫灿锋

（国网河南省电力公司新郑市供电公司 河南新郑 451100）

摘要：电力能源是我国现阶段主要的能源形势之一，随着用电设备的不断增加，电能的使用量逐年增长，电力系统的高效运转为电能高效、稳定的供给提高了必要的保证。远动控制技术作为一种现代化的技术，可以及时进行故障的查找和判断，保证系统的稳定运行。本文就远动控制技术在电力系统自动化中的应用进行了详细的讨论。

关键词：远动控制技术；电力系统自动化；系统功能

一、远动控制技术概述

1.远动控制技术的基本概念

远动控制技术就是运用一定的通信技术适时地监视和控制远处的运行设备，远动控制技术具有远程控制、测量和远程调节等功能。远动控制技术就是用远动通道作用于两端设备，进而全面的控制电力系统。远动控制技术主要包括测量、远程状态和远程控制等方面，是电力系统自动化中的一项重要的技术。

2.远动控制技术的原理

远动控制技术在电力系统中的应用主要是为了确保电力系统的稳定可靠又高效的发展。

远程控制技术是一种信息传播的途径，是连接变电厂与调度之间的桥梁。其主要运用到集中监视和集中控制两方面。集中监视就是将数据采集站符合规定的数据和运行状态按正规途径传输到调度中心以提供决策依据给控制系统。集中监视主要是运用遥测远动控制和遥信远动控制技术对电力系统进行控制，在控制过程中，可以及时的发现并合理的解决电力系统出现的故障以保证电力系统的正常工作。集中控制技术是通过人机共同作用来对电力系统进行控制的，集中控制主要是遥控和遥调控制技术，其工作原理是调度中心给被控制站发送命令以达到设备的正常运行和运行参数的修改。集中控制技术在提高工作效率和工作质量的同时还节省了人力和财力，将电力系统的成本降到了最小化。

二、运功控制系统的功能

1.诊断和维护功能的设计

远动控制技术中的控制工具能对系统的设备、通道等各个环节进行控制和监视，其中规约调试工具能有效确定对主机数据传递的正确性和扫描过程中数据处理的正确性通过控制数据的恢复、删除等方式来实现。规约调试工具通常采用数据监视工具监视前置系统和现场采集的情况。远动控制工具中的报文监视工具主要是监视各个运行通道的收发信息，并按照需要进行截获并存储来进行具体的分析，通过分析数据做出决策，根据需要启动或停止采集和存储运行日志信息。系统运行管理的子系统维护状态监事和启动运行，如果进程中出现异常将会启动故障恢复机制。

2.系统管理和监视功能

远动控制系统能对电力系统中的各个工作系统进行管理和监视，通过监视和管理能让用户对电力系统的各环节的运行情况有足够的了解和充分的掌握。通过了解和掌握可以灵活地控制实际运行中出现的各种复杂的情况。

3.支持多种网络拓扑结构

远动控制系统能根据需要把网段进行划分，在不同的网段上设置网络节点以把网络节点和远动系统连接起来。远动控制技术还支持多种通讯方式和多种通讯机制的实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、远动控制系统在电力自动化系统中的应用

1.信道编译码技术

信道编码技术在电力自动化系统中主要有两个方面的应用，分别为编码和译码信息的传递。信道编码技术的应用目的是使信息在传递过程中的抗干扰能力得到有效提高，同时可以实时对获取的信息进行进一步的编码操纵和处理，将采集到的全部数据和信息输送到电力数据的调度中心的过程中，必然会受到不同信号和其他影响因素的干扰，影响了数据传输的质量以及效率，所以采用信道译码技术可以有力的降低对数据的干扰作用。实现信息信道编码的手段和方法有多种，使用最为广泛的、最为合理的方法是线性分组码方式，这种方式中的循环码的应用效率最高，优势最为明显。

2.数据采集技术

数据采集技术是一种高效的遥控编码方法，可以通过自动化的信息采集工作来实现遥测信息的获取和收集。电流、电压信息可以通过信息采集技术来获取，与此同时，将这些信息通过设置在电线支架上的传感设备向外部进行传输，通过过滤波的放大处理部分将没有价值的波段进行过滤。经过处理以后的电压和电流信息便进一步传输到最初的取样阶段，通过同步采集实现信号源的同步操作，在经过转化设备的进一步转换，得到所需的数字信号，信号再次经过处理，便得到了最终的信息.

3.通信传输技术的应用

将调控技术以及调节技术相结合，实现了远动控制技术的合理应用，电力自动化系统具有较为广泛的通信网络信息资源，可以建立一个全面的电力系统控制网络，包括各种应用的卫星以及载波。在现阶段的电力系统运行中，电力波的传输以及光纤传送是远动信号的主要传输方式。电力波传播主要依靠的是在进行编码时所产生的载波以及基带信号，进一步将这些信号和信息转换为模拟形式的，通过电压或者电流的控制方式实现这类信息的传送。现阶段，随着光纤传输技术可靠性的不断提高，光通道设备造价的不断降低，全国范围内电力系统自动化控制光纤传输网络正迅速形成，这种新型的通信传输网络必将很快取代微波传输技术，成为电力系统自动化控制通信传输的主要方式。

4.构建循环数据的相关传送规约

对于电力系统中的远动控制来说，信号传输具是很重要的，是在自动化系统操作得以实现的重要因素，为了确保各个环节中的信息传输通畅，同时还能识别身份，在事前一定要建立相关约定系统，即规约。对相关规约进行设定，从而在电厂以及变电站与调度中心之间实现多向通信。对于电力自动化系统来说，一般采用的都是循环信息传送的相关规约对数据信息进行传送，主要是利用帧结构进行传送。相对比较重要的各种遥测信息一般都被安排在a帧，次要的相关遥测信息在b帧，比较一般的信息在c帧中进行传送。

综上所述，电力系统的稳定运行为人们的生产和生活提供了必要的能源保证，现阶段，电力系统自动化的程度不断提高，逐步实现了生产、输出以及输送的自动化处理，在这一过程中，必须注意自动化技术的应用效果。将远动技术应用于电力系统的自动化控制中，不仅提高了电厂的运行效率，而且保证了电力的稳定供给，是电力线路和设备以及系统运行不同环节全面监控的主要依据。

参考文献：

[1]吕颖军.浅谈在电力系统自动化中远动控制技术的重要性[J].黑龙江科技信息，2014（30）：90.

[2]马冬，郑春阳.远动控制技术在电力系统自动化中的应用分析[J].黑龙江科技信息，2014（34）：141.

[3]于冰.远动控制技术在电力系统自动化中的应用[J].黑龙江科学.2017（04）

[4]曹思瑶.浅析电力系统自动化的应用与发展[J].内蒙古科技与经济.2016（15）

[5]柯子桓，岳思.智能技术在电力系统自动化中的应用研究[J].科技传播.2014（04）

[6]陈阿平.关于电力系统自动化运行中若干问题的探讨[J].科技创业家.2014（07）

论文作者:宫灿锋

论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/288c3e06323ba64d2fcafbec.html