# 市政工程道路桥梁施工监理中的安全管理要点论文_葛慧琴

浙江永邦建设有限公司 浙江温州 325006

摘要：市政工程不仅关系着民生，而且关系着整个社会的稳定与发展，随着我国社会发展需求以及人们生活需求的不断提升，市政工程基础设施建设的质量要求也在不断地提高，路桥工程作为市政工程的重点内容，其施工质量要求也一定不能落下。但从目前工程管理现状来看，采取的管理措施中仍存在一系列突出问题尚待解决，从而使工程施工质量及安全受到影响。所以应该在路桥施工监理过程中对安全管理工作进行重视，并掌握安全管理要点，最终保证市政路桥工程质量及安全得到提升和保障。

关键词：市政工程；道路桥梁；安全监理

1、施工监理与安全管理概述

1.1 施工监理概述

施工监理主要指的是在工程项目施工阶段对项目实施的建立，施工监理的主要目的是对施工质量、安全、投资以及工程工期进行保障，从而使建设单位的要求得到满足。监理单位一般是受建设单位或是业主所委托，并在建设单位或业主授予的权限范围之内代表业主管理工程施工的质量、进度、安全以及工期等内容。市政路桥工程施工过程中，为了保证工程的质量与管理，需要进行施工监理工作。

1.2 安全管理概述

市政路桥工程施工安全管理属于一项综合性、系统性的管理工作，安全管理内容涉及到市政路桥工程的各环节，所以在市政路桥工程施工之中，应秉承“安全第一”的管理理念，保证市政路桥工程施工的安全性。此外，安全管理主要是为了保证工程中的人身安全及财产安全不受破坏而进行了一项管理工作。

2、市政路桥工程施工监理中安全管理要点分析

2.1 路基土石方施工的安全管理

在对市政路桥工程路基进行施工时，应该以实际的地形、路线以及地势等多方面因素综合进行考虑，然后再合理安排工程项目施工。路基施工看似简单，当因整体路线较长，且机械化施工比较集中，又存在多项交叉作业时，故存在较多的安全隐患，在工程施工监理中应该将其视为安全管理的要点。在此方面，应该注意以下几方面问题：

2.1.1 机械施工问题

在进行机械施工时，由于机械施工比较集中，故容易出现安全问题。所以施工人员在机械施工时应该做到以下几点：首先，机械正式启动作业之前，施工人员应该保证周边环境的安全性，确保机械回转可波及范围之内无障碍物和人存在，然后方可正式启动机械设备，确保机械操作施工的安全性；其次，在使用挖掘机时，应该避开电线和管道等线路，严格禁止在架空的电力线路之下进行挖掘作业，若不可避免在其一侧作业，则应该适当保持安全距离，并且还应由专人进行指挥操作，从而使自身安全得以保证；最后，运输车辆在停放时，应该保持一定的次序，装料时应保证填装平衡，以免发生侧翻，由于大型运输设备的盲点较多，故在停放及装料时应该由专人指挥，以免出现事故。

2.1.2 滑坡塌方问题

由于路桥工程路线较长，会穿越各种地形，其中不乏一些崎岖山路，这便涉及接触山体或者是横穿隧道，容易出现塌方及滑坡问题，这便需要在实际施工中做到以下几点：首先，在进行土方挖掘的过程中，应该由上至下分层挖掘，在对路堑边缘部位进行挖掘时，不应该留有松动大石块或是散岩，若出现危石应该及时进行清理；其次，施工场地应该保持坚实、平整、无障碍物，从而有利于机械设备通过，若地面存在松软或是存在障碍物，应该与施工情况相结合对其及时处理；最后，施工时，机械设备以及施工人员应该避免在坍塌危险以及松动危石的边坡下部休息和施工作业，以免发生危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 施工现场的安全管理

2.2.1 拌和站应实施的安全管理

对拌和站实施安全管理应该做到以下几个方面：(1)应该在拌和站的适当位置设置安全警示标识，如，储料区、作业区等容易出现安全隐患的位置，并且，还应该对拌和站实施封闭式管理，在控制室中还应避免存放酒精、汽油等易燃物品，对于拌和站中最高的机械设备应做好避雷措施；(2)施工人员应该着装专业的紧身服，随时佩戴安全帽，料仓之中不允许站人，并且在对溢料清理时，还应多加注意自身安全；(3)装载机运行过程中，应该注意装载机前后是否存在机械和人，当设备运转之后，辅助人员应该坚守岗位，若设备出现异常，应该马上告知专业设备维修人员进行处理；(4)在对搅拌机进行清洗或者是现场检修的过程中，应该及时将电源切断，并锁定传送带和料斗，现场施工人员应该保留两人以上，且由专人对施工操作进行监控。

2.2.2 施工现场应实施的安全管理

这里提及的施工现场主要指的是路面铺设现场，首先，路面铺设现场需要采取封闭的方式进行施工，应该设置安全锥隔离，并且要设置安全警示标识和限速标识；其次，施工作业机械设备的适当位置应该张贴反光条，施工时机械设备操作人员及施工人员还应该做好配合，使施工现场的操作作业协调有序进行；对于一些操作过程中盲点较多的机械设备，更应加装倒车影像；最后，现场施工作业一定要通过专人来负责，电路一定要接零、接地，并且还要使用漏电保护器，所使用的电线和照明设备必须与国家规定的安全标准相符。

2.3 桥梁工程的安全管理

2.3.1 桥梁基础施工安全管理

首先，在基坑开挖的过程中，需要对边坡的稳定性进行及时关注，土层不同所采用的坡率也有所不同，应该对坍塌情况进行随时观察，同时，在对安全梯及上下坡道进行设置时，如果基坑开挖时有涌水、流沙以及涌砂现象出现，施工人员应该及时撤离，当隐患消除后才可以继续施工；其次，吊装施工时，应该通过专人指挥完成，且需要严格按照吊装技术规范执行，拆模时应该保证逐块完成拆卸，不得通过硬拉、撬别等方式拆模，模板起吊之前，要对螺栓连接情况进行检查，并对连接件的拆除情况进行检查，当混凝土与模板之间完全脱离之后方可起吊；再次，桩基施工时，应该根据不同桩基采取不同安全管理措施。

2.3.2 桥梁下部结构施工安全管理

在对桥梁下部结构施工时，在墩身施工之前完成脚手架、梯道的搭设。施工平台周围还应该设置栏杆，可设置三道横杆，并将木跳板铺满，然后进行牢固的捆绑。在对盖梁浇筑混凝土时，需要对螺栓以及抱箍是否存在松动的情况进行检查，各浇筑层均应进行一次螺栓复拧。此外，当对模板进行拆除时，依照一定的顺序完成分段拆除，不应该留置悬挂或是出现松动的模板，拆除区域还应该设置警戒线和警示标识，并由专人进行监管。

2.3.3 桥梁上部结构施工安全管理

在对桥梁上部结构施工进行安全管理时，要做到如下几方面：(1)在对梁进行张拉之前，于张拉两端位置加设厚钢挡板，张拉区域范围内的施工人员不应出现在千斤顶正前方，如果发生异常情况，需要马上停止作业，并进行检查；(2)在存放梁体时，加设方木支垫，若长时间存放，应该于两梁间进行临时焊接；(3)在使用架桥机安装过程中，应该保证施工现场场地坚实、平整、封闭，其装配流程应该由上到下、由中间至两端；(4)在对构件运输时，应该将车速进行控制，以免导致构件受损。

3、结束语

综上所述，在市政路桥工程施工监理过程中，做好安全管理工作是其重要的目标，在安全管理方面应该掌握各施工项的要点，这样不仅能够有效控制施工质量，而且更加能够保证施工的安全性，从而使施工监理工作的目标达成，促进市政工程路桥建设的有效、顺利完成。

参考文献：

[1] 刘荣懋.公路桥梁施工中的全过程监理控制要点[J].中国高新科技，2019(12):123-125.

[2] 张学斌.道路桥梁工程施工中的混凝土施工技术与实施要点分析[J].工程技术研究，2019(16):94-95.

[3] 杨中跃.浅谈市政道路桥梁安全施工管理的措施的探讨[J].工程建设与设计，2018(14):97-98.

论文作者:葛慧琴

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/289a067f789cd379f129074f.html