# 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园节约型园林工程实践研究论文_谢文燕,员百江

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 河南三门峡 472000

三门峡市黄河公园管理处 河南三门峡 472000

摘要：在完成天鹅湖国家城市湿地公园工程建设的同时，本着从节约能源、降低养护管理成本，注重生态性发展的角度出发，大力发展天鹅湖湿地公园节水灌溉、节能项目、海绵城市建设，利用原有植被，合理采用乡土树种、垂直绿化等节约型园林工程，把三门峡天鹅湖湿地公园建设成节约型园林工程的一个典范。

三门峡天鹅湖国家城市湿地公园位于三门峡市东西城区之间的生态区。该公园是在陕州故城遗址及青龙、苍龙两条涧河的治理改造基础上逐步建设起来的，核心景区主要包括周公岛，召公岛，青龙湖，苍龙湖，青龙坝，苍龙坝等。由于湿地公园的建设，使湿地生态得到保护，水生生物大量繁殖，每年10月底至次年3月，都有成千上万只白天鹅在这里栖息越冬，形成一幅幅壮美的景观效果，“天鹅湖”成为了三门峡的一张城市名片。

2005年，市委、市政府从建设自然山水城市的战略高度出发，坚持“重在保护、生态优先、合理利用、良性发展”的方针，加快建设天鹅湖景区建设步伐，完善景区基础设施，使城市湿地得到了集约节约利用和有效保护，湿地公园自然山水特色进一步凸显。2007年2月6日，景区被国家建设部命名为天鹅湖国家城市湿地公园，成为河南省首家国家城市湿地公园。

在完成天鹅湖国家城市湿地公园工程建设的同时，本着从节约能源、降低养护管理成本角度出发，大力发展天鹅湖湿地公园节水灌溉、节能项目、有效的利用原有植被，采用乡土树种、垂直绿化等节约型园林工程。

一、节水灌溉项目

根据周公岛和召公岛内沟壑纵横、边坡较多的自然地形状况，本着节约型园林的要求，大力发展节水灌溉、雨水收集利用工作。节水灌溉采用滴灌、渗灌、喷灌三种类型，可以节水、保肥、能耗低、水、气、肥、温充分利用，地质疏松，有利于园林植物生长，省工省时，降低养护成本，提高综合经济效益，使用寿命长等优良特性。

1、在周公岛和召公岛坡面、草坪区、牡丹园安装节水设施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆滴灌：滴灌管2200米；渗灌：渗灌管370米；喷灌：移动喷水带600米；微喷管16mm 630米、20mm 360米；草坪喷头15个，微喷喷头小型450套、大型100套。

2、在周公岛和召公岛的A路半坡建1个容积为20m3、B路半坡建1个30m3节水井1个，收集雨水浇灌苗木。

二、节能灯具项目

采用太阳能电池板、风力发电作为景区道路照明用电。湿地公园周公岛园路旁安装太阳能灯110套、风光互补灯10套。

1、采用乡土树种

天鹅湖湿地公园大量采用乡土树种绿化，大大降低了绿化管理成本。在湿地公园周公岛栽植毛白杨、桐树、梨树、连翘、柿子树、杏树、柳树等乔、灌木、藤本植物等乡土树种近40种30890株；栽植狗牙根、麦冬等草坪地被植物25727 m2。在湿地公园召公岛景区栽植月季、桃树、栾树、樱花、海棠、楸树等乔、灌木、藤本植物等乡土树种近50种81037株，栽植紫穗槐、迎春、石竹等草坪地被植物35583m2。

三、垂直绿化情况

垂直绿化所采取的技术措施：对绿化坡面采取坡面打锚杆挂镀锌钢丝网固坡→喷播10cm有机碦土→喷播复合草籽的绿化方案→进行后期养护。复合草籽品种有：狗牙根、高羊茅、早熟禾、苜蓿、紫穗槐等。召公岛北环路陡坡上垂直绿化喷播草坪苜蓿等6000 m2；周公岛边坡垂直绿化喷播草坪紫穗槐等7000 m2。采用此项技术有效地防止了水土流失，所选用的复合草籽具有良好的抗旱性、抗瘠薄、抗逆性强等特点，绿化养护成本大大降低，达到了很好的景观效果。

四、节约型园林工程的意义

天鹅湖国家城市湿地公园在园林工程建设中，认真贯彻执行《三门峡市天鹅湖湿地公园景区管理条例》，加强景区保护和管理，合理开发和利用风景名胜资源，正确处理开发与保护的关系。利用海绵城市的建设理念，最大程度上利用雨水进行绿地的浇灌养护，原有传统设计理念排放标准大于80%，利用大面积采用透水砖铺装，修建下沉式绿地，建造地面蓄水装备把雨水进行蓄积利用，有效的减少地面径流，使地面雨水排放小于40%。充分利用周公岛地势高这一优势，利用太阳能、风能能源解决照明问题。大力提倡垂直绿化、采用乡土树种、攀援性植物等节地型园林形式，使有限的绿地体现出最大的生态效应。

五、节约型园林绿化养护

天鹅湖湿地公园一直为处理好绿地建设的生态性、景观性、服务性的关系而努力。先后栽植雪松、女贞、法桐、国槐、银杏、紫薇等各种乔灌木10万余株，绿化面积1000余亩，栽植红花酢浆草、麦冬等地被草坪1000百余亩。对青龙湖、苍龙湖湿地进行恢复，同时加强园区水生植物的栽植，栽植芦苇、蒲草、荷花、睡莲等水生植物20万平方。 做好造型树修剪整形，以提高绿化管理档次，引进的大丽花品种开始开放，表现出良好的景观效果。草坪、绿篱、模纹修剪及时，平整度高；乔灌木生长旺盛，修剪合理，地被、野花组合、月季、草坪等及时施肥，合理病防，绿地养护水平稳步提升，充分发挥植物本身的形体、线条、色彩等自然美，配置成一幅美丽动人的画面，供游客欣赏。全面提升园区景观档次，完善园区布局，实现园区的可持续发展。

六、节约型园林景观的改造提升

每年都做好退化草坪的复播工作。对园区斜坡草坪退化斑秃严重，影响观赏效果，利用秋季雨季进行复播。复播前起挖可利用的草皮，及时移栽园区草坪退化的地方，及时播撒复合肥、甲拌磷、多菌灵，高标准并翻地播种，播种压实后覆盖无纺布防止因坡度大造成雨后冲刷。经过精心养护，园区草坪长势良好，平整度高。对地表树木进行统计，建议设计方对乡土骨干树种进行保留，对设计方提出合理建议，尽力做到图纸设计与现场符合。并对影响道路、广场及地形整理的苗木进行移植，共移植树木4697株，其中雪松290株，大叶女贞苗1690苗，法桐苗811苗，国槐苗381苗，木槿苗181株，白蜡苗97株，樱桃427棵，银杏43棵，大叶女贞338棵，百日红14棵，蜀桧、刺柏242棵，石榴183棵。

七、小结

目前，天鹅湖湿地公园景区环境整洁优美，资源保护完好，空气质量高，景区植物种类丰富，珍稀植物种类繁多，绿化覆盖率达90%以上，外观、色彩、造型与景观相协调，整个景区环境整洁优美。一个以白天鹅特色资源为招牌，以召公岛为中心，以黄河、青龙湖、苍龙湖为主体，以召公文化、周公文化和河上公传说为文化背景的自然山水景区已初步形成，成为三门峡市倾心打造的一张靓丽城市名片。

八、结束语

综上所述，天鹅湖湿地公园管理处通过不懈努力，把天鹅湖湿地公园建成一个规划布局合理、基础设施完善、景观和谐优美、具有时代特征的精品生态性公园，在不影响白天鹅及其它鸟类栖息的前提下，合理利用资源，既能具备城市绿化休闲的功能，也顺利通过了国家AAAA级景区的验收，形成了以观赏白天鹅为主要特色的重要旅游景区之一。同时，又能充分挖掘历史文化内涵和旅游资源优势，不断加强湿地保护工作，着力培育天鹅湖景区品牌，提升景区文化品位。建成一个集湿地生态保护、拓展训练、自驾车旅游、婚庆文化为一体的节约型生态旅游区 。

论文作者:谢文燕,员百江

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28cc0dda1d578e55aa2f83a6.html