# 建筑给排水系统设计中管道的埋设探讨论文_胡建元

摘要:对建筑给排水设计中选材及重点注意事项进行探讨，简要介绍了给排水管材以及节水型用水器具的选用问题，分析了给排水系统中管道埋设的注意事项，阐述了屋面及阳台雨水排水设计等诸多方面，希望能够对提高建筑给排水工程质量有所帮助。

关键词:建筑；给排水设计，给水管道，管道埋设

1建筑给排水材料选择

在进行建筑给排水工程中管材选择时，需要从四方面入手，如材料的用途和性能、性价比、技术要求以及客户的需求侧重点。只有对这几点要求进行综合的考量与分析，才能保证所选管材与实际要求相符，保障给排水工程质量。

1.1给水管材的确定

结合目前给排水工程建设和施工情况，主要应用两种给水管材，一个是塑料管，一个是铝塑复合管。由于塑料管的成本较低，在普通住宅的给排水设计中较常使用，如常见的PP-Ｒ，PE给水管等;而铝塑管因其具有较好的耐腐蚀性、阻燃性和导热性等特征，被广泛的应用在高档住宅建筑中，见图1。

图1 PP-R给水管 图2 延时自闭水龙头

1.2排水管材的选用

传统的住宅建筑大多都是采用铸铁管道，不过这类管道在使用过程中，由于耐久性和抗腐蚀性较差，容易出现较多问题，再加上自身重量大，为施工也带来影响，无法适应当前建筑给排水工程建设的基本要求，因此在现阶段的给排水设计中，主要采用塑料管。不过在塑料管道的选购时，要结合工程的实际需求合理选购，以确保给排水工程的质量。

例如，天津某高层建筑给排水设计中，为了更好的降低排水时的噪声污染，提高管道承压水平，在设计过程中选用了在管内壁加设凸起螺旋线导流线的PVG-U管，其与普通的PVG-U管相比，减噪效果更明显。同时在管道承压能力的方面，在局部区域内设置了离心铸造排水铸铁管，有效保证了建筑内部排水管的安全。

1.3节水型用水器具的选择

为了降低水源的过度浪费，在给排水设计中还应该加强节水型设备的应用效率，实现节水目的。在建筑给排水设计中，最常使用的节水型设备有水龙头、水箱等。其中在水龙头选购中，经常使用的类型有节水龙头和充气型龙头两种。实践证明，在水压相同的条件下，与普通龙头相比，节水龙头能够有效控制水量输出，减少水源的浪费。特别是在静压较高的状态下，其效果更为明显。而在水箱选购过程中，可以选择容积小、水箱大的大便器或者使用两档冲洗水箱。通常情况下，使用的大便器主要以6L水箱为主;而两档的冲洗水箱则主要是以4L和9L容量为主。

此外，在给排水设计中合理的应用自动控制技术，也能够起到很好的节能效果。另外，现阶段还出现延时自闭水龙头和光电控制水龙头。延时自闭水龙头在出水后可自动关闭，减少了水资源的损耗和浪费，而光电控制水龙头是一种依靠光感来控制启闭的水龙头，见图2。

2给排水系统中管道的埋设

2.1给水管道

2.1.1管道埋设

住宅设计中，给排水管道通常明装在厨房与卫生间的角落当中，这样不仅能够降低安装难度，还为后续维护提供了便利，不会影响整体空间的美观性。且管道井通常设置在卫生间，这样不仅能够保证住宅内部各功能之间的使用效率，还能够减少噪声，增强住宅环境的舒适性。

2.1.2给水支管设置

给水支管一般都是采用暗设方式进行埋设的，这一方面是由于支管管径较小，另一方面是由于支管管材采用的是塑料材质，且呈弯曲状。所以通过暗设的方式能够更好的提升给水支管的安装质量，确保后期的正常使用。给水支管的具体埋设方式为:如果给水支管管径在20mm以下，那么在铺设时，可以将给水支管安装在楼层地面下，只需按照支管管径的尺寸进行开槽宽度和深度的设置，高效完成开槽工作即可，相对较为简便;如果支管管径超过20mm左右的距离，就需要将支管埋设在二次结构墙上，通过切槽和固定管卡实行埋设，同时在切槽过程中，要对其深度和宽度予以严格控制，以免尺寸偏差影响支管埋设的稳定性。另外，在住宅建筑中卫生间是用水量较多的位置容易出现盛水设备密度过大的问题，为了有效减少局部水头损失，减少系统维修成本，应使用分水器进行有效连接。

2.2排水管道埋设

2.2.1管道布置

在排水管道布置过程中，首先，为了避免排水管道出现堵塞现象，应尽可能的缩短卫生器具同排水管道之间的距离，减少排水管道弯曲点的数量，保证排水的通畅性。其次，排水管道的布置需充分考虑后期维修环节，确保维修的便利性。最后，结合目前施工的实际情况来看，造成排水管道漏水的主要原因是由于装修过程中造成的排水管损毁以及防水层破坏，尤其是对于横向铺设在楼板下的管道来说，出现问题的几率更大。为此，建议使用下沉式卫生间，并将排水的横管安装在本层中，防水层设在管道下方，从而方便后续的检查与维修工作。而为了对下沉空间进行有效控制，卫生间坐便器应选择后排水方式。

2.2.2排水支管设置

一方面要对排水管内部进行检查和维修，并将排水管设置在本层内，这样即使出现问题，也可以在本层内好好解决，不会造成较大影响;另一方面要结合实际情况合理的进行排水管的选择及其位置设定。排水管排放的污水数量较多，这些污水对于排水管具有较高的腐蚀性，所以通常在管材选择上，会以抗腐蚀和耐久性强的材料为主，以免排水管发生破损，影响系统及其周边管道的运行。同时在排水管铺设中，也要尽可能远离腐蚀性高的建筑，延长排水管的使用寿命。

3建筑给排水设计中应注意的问题

3.1通气系统布置

目前建筑排水通气管道系统主要是有环形通气立管系统、双立管系统、单立管系统及器具通气立管系统这四种形式。单立管系统承担的是生活废水和废气的排放，其中最为重要的内容就是水封，一旦其出现破坏，将会使得废气流入洗手间，影响室内空气质量，所以在布置中要对水封进行合理保护。另外，双立管系统是平衡管内气压的重要组成部分，一旦管压出现问题，将会对水封造成影响。而环形通气立管系统一方面能够缓解压力波动带来的问题，另一方面能够缓解横管冲激流抽吸作用。再者，器具通气立管系统属于一项综合性系统，对于解决水封破坏问题有着显著效果。基于此，在通气系统布置中，要结合实际情况和成本投入进行合理的选择。

3.2热水供应设施

随着科技的快速发展，太阳能被广泛应用在建筑的给排水设计中，其具有能耗低、使用轻便，危险性小等优势，能够更好的降低电和煤气使用中对人们的威胁。因此，在给排水设计过程中，要优先考虑该能源的使用效率，通过在屋顶设置太阳能装置等方式，进行能源转化，满足生活所需，同时还可以在卫生间位置上预留相应的热水系统套管，同时可将PVC管延长至屋顶。对于受燃气管道或其他因素的影响而无法设置太阳能热水器的建筑，应选用燃气热水两用的壁挂炉或电热水器，从而满足住宅的使用功能。

3.3屋面及阳台雨水排水设计

屋面雨水斗的安装应该以侧墙式雨水斗为主，且其容面积要保证在200m2左右。而阳台雨水的收集和排放则首先需要设置专门的立管，并采用无水封地漏的方式实现雨水收集，同时对屋面立管内压力分布实行合理的调整，将其从负压变到正压。之后将阳台雨水地漏与屋面的立管负压区域进行连接，通过地漏吸入大量的空气，影响雨水立管的水量。如果将阳台雨水地漏与屋面立管的正压区域相连接，很可能会产生雨水倒灌问题。故而屋面雨水与阳台雨水应各自分开，不能因为在建筑立面上增多几根雨水立管而将其合并。且阳台雨水不应排到污水检查井中，要排至室外雨水检查井中。

4结语

高质量的建筑给排水设计工作可以给人们营造一个良好、温馨、舒适的生活环境，所以在设计过程中，要严格按照这一基本原则，进行设计方案的综合分析和考量，从而选择合适的管材和铺设方式，保证各管道布置的合理性，减少渗漏等问题的发生。与此同时还要将节能环保理念应用其中，合理使用新型环保材料和技术，减少给排水系统运行中的能源消耗，进而降低投入成本，保证给排水系统的有效性、科学性，提高人们的生活质量。

参考文献:

［1］金帅.建筑给排水设计常见问题与解决对策分析［J］.居业，2018(1):111-113.

［2］周俊峰.住宅建筑给排水管道的选材及布置［J］.门窗，2017(10):33-35.

［3］黄海竹.谈谈高层建筑给排水设计中易出现的问题［J］.黑龙江科技信息，2009(13):81-83.

［4］庞建雄.对建筑给排水设计中几个常见问题的探讨［J］.广东土木与建筑，2009(6):56-57.

［5］袁长标，张昭杰，翟瑞华.超高层建筑给排水设计中几个问题的思考［J］.给水排水，2009(9):238-239.

论文作者:胡建元

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28f0fab946b7eeaea718777e.html