# 对城市燃气管道设计施工管理问题的探讨论文_翟晓辉 关晋妮

1.青岛市市政工程设计研究院 山东青岛 266000

2.青岛泰能燃气热力设计有限公司 山东青岛 266000

摘要：在城市化发展进程中，燃气工程是非常重要的一个施工项目，而随着社会科技水平迅速发展，燃气管道敷设工程也随之发生了很大的变化，而要在根本上保证燃气管道施工的质量，首先就必须要在管道设计方面进行充分的考虑，在设计环节中就要把后期可能遇到的各种问题进行充分考虑，并且提出可以解决的预防措施，因此在本中，笔者首先对燃气管道设计中常见的问题进行了简单的分析，并且提出了相应的解决措施，同时对燃气管道安装技术和施工管理也进行了详细的叙述，希望能够广大同行提供一定的参考。

关键词：燃气管道设计 ；施工管理；问题；对策

引言：

在城市燃气管道中，一系列相关设计和与之配套的施工工作的开展有必要对一系列方面的因素加以考虑。除了应对管道敷设活动对国民的生产生活需求加以满足和相应的保证之外，还要有效地预测社会在未来的一系列发展。随着目前社会发展速度和先前相比越来越迅猛，敷设燃气管道这一层面的要求也处于连续的变化之中，故而有必要在此层面上形成与之相关的预见性，使得如今与未来很长一段时间当中管道建设可以对社会发展需求做出有效的满足。

1 城市燃气管道的设计和施工的过程中出现的问题

1.1城镇燃气管道的设计建设工作效率相对较低

因目前城镇建设过程中的居民区以及商业区之间是相互交错分布的，使得城镇燃气工程在建设过程中存在一定难度，工程设计以及施工中存在点多面广的问题，所以在实际施工建设过程中必须要把有限人员进行分散开来，此条件下，城镇燃气管道工程的实际工作效率就会大大降低。而且居民区内部相关燃气管线的有效铺设必须要综合考虑到建筑物的排布因素、道路铺设因素以及其他管线因素等问题，应与多方实施协调施工，从而使其对城镇燃气管道工程的建设进度起到相应的阻滞作用。

1.2缺乏科学化的城镇燃气管道设计施工管理制度

目前，城镇燃气管道在具体设计与施工工作中，没有完善的管理制度作为保障，则会使工程开展期间出现一系列问题。比如城镇燃气管道工程的招标制度不规范，则工程的相关建设单位就可能会为了盲目追求利润，而把工程承包给不止一个工程施工单位，每个施工单位在施工水平方面又存在差异，从而使其相互间的交流变少，易造成城镇燃气管道在建设质量方面出现参差不齐的现象，进而影响到城镇燃气管道的后期运行。此外，城镇燃气管道工程的监管制度以及培训制度缺失也会在一定程度上造成管理人员以及工程施工人员自身专业化素质水平不能得到保障。

1.3 管道设计过程中未考虑地基下沉影响

在进行燃气管道设计的时候，设计往往只遵守了相关的行业标准或者行业规范，很多设计并未针对建筑物的实际情况进行考虑，比如未结合房屋地基的地质条件进行设计，由于室外的燃气管道一般都是和建筑物垂直布置，然后再通过连接管穿过墙体引入室内。但是由于普通的民用建筑都是允许一定的地基沉降的，所以在安装后由于地基的沉降会对管道产生剪切力，这就会对管道造成破坏产生变形或者断裂。

1.4 管道之间的水平间距与垂直间距不满足要求

在设计满足相关要求的前提下，很多工程项目在实际的施工过程中，会出现很多与设计不相符合的问题。比如由于施工地点的地下管线比较密集，施工单位为了工程能如期的完成，擅自更改管道的布置要求，根据自己的布置进行管道的安装，这也成为了燃气管道安装质量的一个重要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 提高城市燃气管道设计施工管理水平的对策

2.1 加强对燃气管道建设工作的监管力度

提高工程建设效率与质量的关键在于加强对工程设计与施工工作的监管。为保证人员配置的合理性应当在合同中写明对人员配备与设备使用情况的规定，在施工中按照合同方案严格执行，如果实际情况发生改变，则应当在合同中标示清晰。业主方应当对施工单位的工作进行抽查，保证工作的全面与细致。在监管工作中，如果发现问题，要视问题的严重程度对相关人员予以适当惩处；对于能够及时发现问题并进行有效处理的工作人员，应当予以一定的奖励。监管有力，赏罚分明才能够使管道设计与施工工作有序的进行，并且能够在某种程度上提高人员的工作积极性，提高燃气管道的施工效率。

2.2 建立健全有关燃气管道建设制度规范

制度规范是燃气管道建设工作稳步展开的基本保证。首先应当建立健全审批制度，管道建设的每一个程序开展都需经过严格的审批，以保证施工的精确性与合理性，使整个施工过程更加的规范，如果设计施工需要作出改变，那么应当在原有合同的基础上进行适当的变更，变更结果需经过审批并做好备案，绝不允许某一部门或某一员工私自签订补充协议与合同。所有的程序都要有文件备案，以保证遇到问题时，有依据可循。其次要建立健全招标制度，一定要按照程序做好招标工作，对施工企业的资格与水平进行全面的考察与分析，在保证施工质量的前提下选择能够实现利润最大化的施工单位。同一工程建设尽量保证由同一施工单位完成。最后要建立健全人员考核与培训制度。社会在不断发展，施工技术也不断的进步，为了适应这一趋势，施工人员需进行相关的培训，不断提高自身的专业素质，提高燃气管道建设的水平。监管人员也应当进行相关培训，深入了解施工的过程，以更好的开展监管工作。另外要对施工人员与监管人员进行考核，考核合格方可继续工作，考核不合格的人员要予以剔除。

2.3 加强政府职能部门的监督

一方面，要对城市然是管道安装的监管工作进行加强，另一方面，也要让城市燃气的监管程序和制度得到进一步的完善。对于每一项城市燃气管道工程，都要先和燃气企业沟通，做好协调工作，并要求城市燃气的施工单位保证所有安全措施都做好，在安全审核通过之后才发放许可证。同时，要建立城市燃气网络管理的信息系统技术，对科技的投入力度进行加强，让燃气管理水平得到有效提高，让燃气的安全得到有效的保证。

2.4 加强城市燃气的安全宣传

充分利用媒体，对城市燃气安全知识进行宣传，让居民安全用气的水平得到提高，通过电视等媒体向用户宣传城市燃气的安全宣传，以及面对危险时候的应对措施等，都要做好宣传工作，让城市燃气的管理和安全工作的顺利进行得到保证，促进城市燃气的健康发展。

2.5 健全风险管理机制

风险管理机制是指在城市燃气管道的施工过程当中，每一个施工项目以及环节都应该实行责任到部门以及人的体制。在这种情况下，可以很清楚的知道哪些部门和哪些人负责哪一部分，可以随时对他们的风险预案进行抽查，让他们的准备工作得到充分的保证。如果在施工过程当中出现了突发情况，由于这个机制的存在，就可以迅速启动风险预案，让损失保持在一个最小的数字。在处理完问题之后，在追究责任。这样，每个项目的施工安全都有相应的部门或者人员对其负责，出现问题就不会互相推卸责任，能够让责任的源头更加清楚。

结束语：

综上所述，要做好城市燃气管道设计以及施工的管理工作，必须要对多个方面进行综合的考虑，使用多种手段去进行规范化的管理，需要政府的支持以及社会的关心和支持，同时也需要燃气企业的所有工作人员共同完成，对自己负责，对企业负责，让城市燃气管道设计以及施工的安全管理工作得到保证。

参考文献：

[1] 于春美,喻维. 城市燃气管道设计施工管理问题分析[J]. 科技传播. 2013(07)

[2] 王相斌. 城市燃气管道设计施工管理问题分析[J]. 化工管理. 2014(33)

[3] 郭冬青,韩博. 城市燃气管道设计施工管理探讨[J]. 现代商贸工业. 2014(07)

论文作者:翟晓辉 关晋妮

论文发表刊物:《基层建设》2017年第29期

论文发表时间:2018/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/291191d20cb6dcf6d146557b.html