# 关于工民建施工中节能技术的应用论文_王同诚

中国建筑第七工程局有限公司 河南 郑州 450000

摘要：建筑工程需要用到大量资源，而人们对于建筑的要求不再于满足居住，而是希望在居住舒适的基础上具有较好的经济性。这就要求对建筑施工技术进行优化，节能施工技术成为了关键。节能施工技术一方面可以为工民建工程节约能源消耗，缓解如今资源紧缺的情况，另一方面用长远眼观来看，运用该技术有助于建筑企业发展前景更加乐观。

关键词：工民建施工；节能技术；应用

1工民建施工中节能技术应用重要性

1.1能够减少建筑能源消耗

工民建具有工程量大的特点，对能源的需求，而中国有庞大的人口，日益突出所造成的能源短缺问题，如果不按照建筑节能施工技术，将使国内的能源问题日益严重，电力，水资源将面临更加严峻的挑战。因此，在工民建施工过程中可以更多的利用节能和环保技术，减少对资源的浪费。

1.2促进建筑质量不断提升

在现代科学技术水平的支撑下，工民建施工技术得到完善，节能环保材料的大量使用及施工中节能技术的大量应用，在减少水泥、砖、混凝土等传统耗能较高的材料用量的同时可有效提升工民建的整体质量。

2工民建工程施工中的节能技术的应用

2.1屋顶隔热中的节能技术

在工民建工程施工运用节能技术中，建筑物楼顶隔热起到至关重要的作用，也是节能技术研究的重点。太阳会直接照射建筑屋顶以及楼顶，因此需要采取相应的隔热技术，其中空气层隔热节能技术因为其性价比较高，并且性能优秀，得到广泛应用。空气隔热节能技术一方面可以对外墙体进行隔热，另一方面还起到保温果。其原理是通过降低供热来达到隔热的作用，北方偏高温地区以及南方是最常使用该技术的区域，可以起到较好的隔热作用。对于气温较低的地区则不适用这技术，像浮石砂保暖技术、架空性保温技术等是工民建工程建筑可以采取的屋顶隔热节能技术，每一种节能技术都有可以适用的范围，为建筑工程减少耗能，起到环保作用。

2.2门窗安装中的节能技术

门窗安装在工民建工程一样是关键工序，总耗能中占据了一大半，可见门窗安装技术不容小觑，这时如果能够将节能技术运用可以起到重要帮助。其中能源可以将门窗为介质，从而传导和辐射能量，这就要求门窗具有较高的封闭性，一旦门窗有所漏缝，就会流失大量热能源，这也属于能源浪费的范畴。因此在工民建工程施工中，对于门窗材质的选择有特别讲究，能源传导性是首要考虑的特性，例如玻璃钢这种传热系数较低的建材是优先选择的，而且以焊接方式为优，焊接建筑门框以及窗框。如此一来可以有效减少热量的传导和辐射，从而减少能量损耗。建筑门窗封闭性大大提高，保温能力得到提升，一方面提升了建筑性能，有助于提供舒适居住环境，另一方面又是符合了节能环保理念。再由于我国存在多种气候以及地形复杂，在门窗安装节能技术的选择过程中应该将地理条件考虑其中，像靠近赤道的高温地区，采取适宜采用强遮蔽光照的门窗材料为合适，这样才是将门窗安装中的节能技术价值发挥到最大，有助于向节能绿色建筑靠拢，有效实现工民建中门窗安装的节能环保效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3外墙维护中的节能技术

建筑的保护与支撑主要是靠工民建筑工程中的外墙维护工程，外墙维护的重要性可见一斑。因此对外墙结构维护节能技术是工民建工程的重中之重。外墙体的保温作用主要取决于采用如何的保温建材，在施工过程中，保温节能技术一般是从外由内对外墙维护结构进行应用。关于墙体外保温工程，需要结合保温以及防水材料，如此二者可以增强外墙体的抗水抗阳光照射能力，并且选取的材料要将质量以及环保考虑其中，拒绝使用对环境会造成污染的材料。这条准则同样适用于内保温工序中，墙体内部结构中也会使用到保温材料，在外墙维护中科学合理使用保温材料，在有效降低墙体受损的同时，也是节约了不少建筑原材料，为工程省下不必要的支出。

3未来工民建施工中节能技术的发展趋势探析

3.1工民建建筑废料的循环利用

在工民建建筑施工的过程中，会不可避免的因为施工的失误或者设计的误差产生建筑废料的产生，这些建筑废料不仅会对施工现场周边的环境造成极大的污染，更给周边的施工安全带来威胁，但这些建筑废料只是尚未利用完全的建筑材料，其本身仍具备可供使用的价值。纵观我国建筑节能领域，关于建筑废料的回收再利用领域还尚未被完全开发出来，其节能转化技术仅掌握在少数人手中，因此在未来工民建施工节能技术发展方向当中，关于建筑废料的回收再利用必然是一个重要的研究方向和内容，不仅可以极大程度的减少建筑施工的成本、提高施工的效率和质量，还符合新时期下国家对于绿色经济发展的呼吁和倡导。

3.2工民建施工材料的节能化与施工技术的绿色化

工民建作为传统建筑企业的重要组成部分，应用传统的施工技术进行建筑创造是其典型特征，但随着时代的发展以及科学技术的不断进步，工民建施工技术必然会朝着绿色、节能、创新的方向不断发展，主要表现在以下几个方面:一是工民建施工材料的节能化、绿色化，传统的施工材料普遍采用混凝土配比的方式来制造，但这种制造的方法对于环境的影响较大，因此未来各种复合材料以及高强度的化学材料将成为施工材料的重要研究方向或者重要的施工辅助材料，以此降低传统施工材料的应用比例，提升施工的效率；二是体现在施工技术的绿色化上，传统的施工技术更多的是注重施工的效率和质量，对环境的影响通常不在施工队伍的考虑范围之内，因此施工过程中容易出现扬尘、扬沙等严重影响周边环境的问题产生，给环境带来极大污染。因此在新时期绿色新经济理念的提倡下，未来工民建建筑施工必然会朝着绿色施工、节能施工的方向转变。

3.3不断借鉴西方先进节能技术和理论成果进行创新

在绿色节能建筑领域，西方发达国家的研究不仅是在理论成果亦或是实践操作方面相较国内先进些，因此建筑领域绿色节能技术值得我们不断学习和借鉴，这也是我国工民建节能施工技术未来主要的发展方向之一。学习和借鉴的内容主要包括以下几个方面:一是学习和借鉴西方先进国家的节能形式和节能技术，再结合我国的建筑实际和技术实际加以改造和创新，使其符合中国工民建建筑的发展需要；二是引进和革新西方先进的节能设备、由于科学发展水平的限制，西方的节能设备研发技术水平较高，许多具有划时代意义的建筑施工节能设备需要从西方引进，除了引进先进设备是我国工民建节能施工技术的发展方向之外，如何加强我国创新能力和自主节能设备的研发能力也是主要的发展方向之一。

4结语

总而言之，在我国政府有关部门的资金和政策支持之下，我国建筑工程领域中应用到的节能技术措施逐渐呈现出来一种多元化和立体化发展趋势，虽然说我国范围之内有关于节能技术措施的理论基础以及实际工作经验都不是十分的成熟，但是节能技术措施实际应用的过程中，基本上可以让我国工民建行业中各个企业提出的要求得到满足，在此基础之上学术领域中的工作人员和针对节能技术措施展开的研究工作的力度更应当得到一定程度的提升，争取可以找寻到有效性更强的节能技术措施，促使我国建筑工程施工行业提升到一个崭新的水平之上。

参考文献：

[1]毕海波.工民建施工新技术的应用[J].科技创新与应用,2016,(11):256.

[2]方伟.工民建施工中的节能技术与实施要点之研究[J].建材与装饰,2016,(34):14-15.

[3]徐志军.浅谈节能技术在工民建施工中的应用[J].低碳世界,2016,(32):164-165.

[4]闫智武.节能技术在工民建施工中的应用探究[J].建材与装饰,2016,(46):9-10.

论文作者:王同诚

论文发表刊物:《防护工程》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/291afab94ebdce46ddee0519.html