# 工程质量监督中加强市政排水管网施工质量监管的探讨论文_李存福

昆明排水设施管理有限责任公司 云南昆明 650000

摘要：市政排水管网的施工隐蔽性较强、复杂程度较高，施工中容易出现些许质量问题，导致城市道路无法正常使用。这就要求相关部门需对市政管网施工加强监管，以提升工程施工质量与效率。本文联系实际，主要就工程质量监督中如何加强市政排水管网施工质量监管展开探究，希望能为相关工作的开展带来些许帮助。

关键词：工程质量监督；市政排水管网；质量监管

市政排水管网在城市道路工程中扮演着重要角色，发挥着排洪泄涝、输运污水等重要作用。若管网出现脱节、泄露或变形等问题，不仅会影响城市形象，也会导致城市内正常的生产生活活动无法开展，影响居民日常生活以及城市经济发展。为此，于工程质量监督中加强对市政排水管网施工质量监管就显得尤为重要。

下面立足实际，就市政排水管网施工中的相关质量问题与监管问题做具体分析。

1市政排水管网施工中常见问题

1.1规划设计不科学

在市政排水管网施工中，科学合理的规划设计是提升施工质量的关键一步，但当前，部分工程的一些规划设计方案存在缺陷，并由此导致市政管网工程在施工与使用中出现一些质量问题，给城市正常的运转带来严重负面影响。具体如，在工程设计中，部分设计人员未对施工区域的地形地势以及水文地质特征等勘查清楚，因此在管道走向、直径等方面设计的不合理，设计方案与实际情况不相符。

在设计时，设计人员没有全面、详细勘察市政管线分布现状，也未能综合考虑城市后期的扩建计划，导致设计方案与实际情况存在相关冲突，无法有序衔接。城市不同区块内，管线的分布、建设情况等有所不同，若不能根据具体区域的道路、建筑建设等各项情况统筹考虑，很容易在施工中出现工程变更、管线分布不合理等问题，容易造成工期延误，同时也影响市政管网施工质量【1】。

1.2施工过程不规范

经调查研究发现，当前在推进市政排水管网施工中，很多施工环节都不是很规范，部分施工单位、施工人员并未严格按照国家以及行业标准规范施工，在施工过程中有很大的随意性，如私自修改管道管径、偷换管道材料、基础开挖未严格按照设计图纸进行，这些问题均给后续的施工与使用埋下了很多安全隐患与质量隐患【2】。

1.3材料质量不过关

在市政排水管网工程中，管材质量是影响工程质量的关键因素。部分施工单位将由于顾及自身经济利益，采购一些性能质量达不到标准的材料进行施工，使得工程建成后在短时间内便出现渗漏、裂缝等问题，导致排水管网无法正常使用。

针对这一问题，建议施工单位能将工程质量放在重要位置，秉着认真负责的原则，选用一些HDPE 高聚乙烯缠绕增强的高端材料，为市政排水管网施工质量提供保障【3】。

1.4监督管理与养护工作不到位

在市政排水官网施工中，一些监管部门并未充分发挥自身功能作用，未对施工单位，整个施工过程给予严格、有效的监管，使个别存在侥幸心理的施工单位有了可乘之机。这些单位以及工作人员借助监管的疏漏，为自己谋私利，施工过程中偷工减料、压缩工期，不规范作业，如对污水管道不进行闭水试验而直接进行回填处理，这些问题均导致工程质量受到影响。除此之外，市政管网的养护工作也没有严格按照要求规范化开展，一些单位或疏于检查与养护，做不到定期巡检，或在检查过程中敷衍了事，发现不了真正的问题，均导致排水管网的实际排水能力与标准设计能力相差甚远。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2工程质量监督中加强市政排水管网施工质量监管的策略

2.1 强化协调监督，提升工程规划设计水平

市政排水管网施工中，监管部门应充分发挥自身职能作用，采用科学合法的监管手段对施工单位以及整个施工过程进行监管，以此提升工程施工的规范性、科学性，提升工程整体施工质量。具体而言，在工程规划设计关节，监管部门就应与施工单位加强沟通协调，督促其全面落实工程的勘查与设计，掌握各项情况，在此基础上做好市政排水管网施工的规划设计，以提升工程施工设计与质量。当前，城市地下管网的分布、建设比较复杂，一些污水管、雨水管布设的比较集中，如果不能很好的避开这些管网，将给后续的施工与使用带来很大不便。因而监管部门应监督、指导施工单位能立足实际，结合具体的地质条件合理设计排水管的直径、材料、布局以及施工方式等，确保后续施工能顺利、有效开展【4】。

2.2协调各部门对管网施工质量严加管控

要想从根本上提升市政排水管网施工质量，监管单位、施工单位等各责任主体必须树立高度的责任意识，将工程质量放在首要位置，在施工过程中严把质量关，从而提升管网的排水性能，确保城市正常运转。具体如，监督人员要转变观念、靠前服务，在项目开工前组织各参 建方召开项目交底会。并且熟悉图纸，要对排水管 进行外观检查（如是否变形、缺角、泄露等），现场核 实各部位尺寸（排水管管径、开挖深度等）；通过抽 查，发现问题要求整改到位，并让各参建单位举一 反三进行自查，全面整改。督促各参建方建立质量管理体系 在日常施工阶段，更需要从各个细节处落实质量管理。如详细检查管道与检查井之间的 衔接位置是否科学合理；预制混凝土性能质量是否达到标准要求；成品材料是否存在外观破损、龄期不够等问题；是否及时完成闭水试验等。通过上述全面化、细节化的监督管理，有效消除各项质量隐患，确保工程施工安全【5】。

2.3加强对施工材料的监管与控制

施工材料是影响施工质量的重要因素。针对当前部分施工单位为图短期经济利益而做出的购买劣质材料、以烂充好等行为，监管部门必须严加管控，通过一些强硬性手段督促施工单位能重视材料质量问题，从而提升工程质量。具体而言，在市政排水管网施工中，监管部门应当加强监督检查力度，并在检查过程中将对材料质量的检查放在重要位置，从材料外观、内在品质等方面进行检查，防止施工单位使用劣势材料施工。监管部门除自身要加强对材料质量的检查外，也必须推动施工单位建立起健全完善的材料管理体系，实现对施工材料的规范化管理与全面化管控，以保证材料质量。具体如，监管部门可采用不定期抽检方式，对工程中使用的材料进行抽检，对施工单位材料质量管理效果进行抽检。如检查施工单位是否对进场材料进行了检验，检验结果是否有专门的书面说明，检验单上否有专人签字等。通过这样方式强化施工单位的材料管理意识，让施工单位能切实、全面做好材料质量管理。

2.4推动市政排水管网养护工作顺利开展

当前背景下，监管部门也需及时协调各单位做好市政排水管网的养护工作，督促单位能组建起专门的养护队伍，定期对排水管网运行情况进行检查，及时疏淤，及时补漏，避免出现因养护不到位而导致管网彻底无法使用的情况出现。此外，为确保相关养护工作能顺利、有效开展，监管部门还可连同行业制定建立统一、规范的养护标准，为相关养护工作的开展提供指导与帮助。

3 结语

综上所述，市政排水管网的施工具有一定的复杂性、技术性，施工质量很难控制，再加之部分施工单位缺乏质量控制意识，使得部分排水管网建成后无法使用，不仅造成能源资源浪费，也严重影响了人们的日常生活。因此，相关监管部门应当充分发挥自身职能作用，采取有效手段加强对施工单位、工程施工过程的监督管理，从而提升市政排水管网工程施工质量，确保工程施工结束后能正常使用。

参考文献：

[1]林建明.论工程质量监督中加强市政排水管网施工质量监管[J].河南建材，2019（04）：114-115[2019-12-10].

[2]林建明.论工程质量监督中加强市政排水管网施工质量监管[J].河南建材，2019（04）：114-115.

[3]林建明.市政排水管网工程质量监督浅析[J].河南建材，2019（02）：325-326[2019-12-10].

[4]林建明.市政排水管网工程质量监督浅析[J].河南建材，2019（02）：325-326.

[5]梁锐文.市政排水管网工程施工质量管理与控制[J].建材与装饰，2018（30）：191.

论文作者:李存福

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2924643dce8bb5790ed21459.html