# 建筑机电安装施工质量的有效控制措施论文_唐帅1,陈希强2

1、身份证号码：37108319881123xxxx 山东省乳山市 264500；

2、身份证号码：37152319900910xxxx 山东省茌平县 252100

摘要：在建筑过程中，机电安装施工是一个重要的环节，也会对建筑工程的质量造成影响。在建筑机电安装施工过程中，严格控制施工的质量，杜绝不规范的施工，更新管理的观念，提高施工管理水平，各部门之间互相协调合作，严格控制施工的成本，加强施工人员的技术培训等措施来提高施工的质量。本文首先分析建筑机电安装工程中存在的问题，并针对这些问题提出合理、有效的解决措施。

关键词：建筑；机电安装；施工质量；控制措施

1 建筑工程机电安装的质量控制的重要性

当今的建筑不应该仅注重其建筑质量，而且应该从更多角度关注其机电安装质量。尤其是在高层建筑数量不断增多的情况下机电设备安装会关系到建筑物的使用质量与使用安全。在建筑施工的技术和手段越来越多样化的今天，人们对建筑工程的要求也越来越多，不但对其本身的使用质量倍加关注，而且对其机电设备的的安装质量更加重视。随着人们生活质量的不断提高，机电安装工程要在质量和安全性能等各方面都应该有进一步的发展。机电安装是整个建筑工程施工中的重要内容，在很大程度上影响着建筑工程的总体使用质量和使用安全性，是应该引起相关人员重视的重要工作内容。

2 建筑机电安装施工质量的现状

2.1 设计深度不够导致机电设备可用性不强

国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目，而国家不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要，这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今，在电气设计的文件当中还普遍存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号，从而使机电设备的订货人员无所适从，且往往由此产生错误。

2.2 安装人员素质不高

对于智能建筑的机电安装现状来看，其质量问题的一个重要影响因素还在于其具体安装实施人员的素质有待提高，针对当前智能建筑中后期对于机电设备的使用问题来看，很多问题的造成都是因为施工安装人员没有准确的安装到位造成的，因此，安装人员的素质也就成为了一个最为重要的影响因素，而对于这种安装人员的素质不高现象来看，其既存在安装人员的主观原因，即安装人员自身确实存在着较为明显的技术问题，尤其是随着大量农民工直接转型为安装人员现象的出现，这种问题变得越来越突出；另外也存在较为明显的客观原因，即当前智能建筑对于机电安装的要求不断提高，导致了安装人员很难满足这种越来越高的要求，因此，相应的自身的综合素质也就显得不高，需要不断地提高。

2.3 管理理念陈旧

在这个科技发达的年代里，一些新技术新工艺不断的涌现，而作为建筑企业机电设备的管理人员不能一味地安于现状，数十年如一日，不管时代如何的改变，管理理念始终不变。对于技术人员的技术要求也是如此，长期以往，不管在技术还是在管理上都会落后于同行。

2.4 建筑机电设备噪声与震动大

近年来，我国对建设工程环境质量的要求越来越高，特别是学校、医院、综合办公楼、高级酒店等建筑，对噪声与振动控制要求十分严格，而产生噪声与振动的根源主要是设备机房，因为设备机房分别安装有冷冻机组、空调循环水泵、空气处理机组、各类风机、冷却塔、变压器、暖通和给排水等动力机电设备。这些设备运行时由于旋转的惯性力和偏心不平衡产生的扰力，都会引起设备部件产生强迫振动，并通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生振动和噪声，并以固体声和空气声波的形式向周围空间辐射噪声进行传播，给人们的生活学习工作带来影响。因此满足人们对环境质量的要求，是当今建设工程中不应忽视的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 建筑机电安装施工过程中由于施工人员之间的配合不当而导致事故的发生

现在，等电位连接装置一般是采用建筑的结构钢筋，实现引下线与防雷接闪器的连接。在进行机电安装时，必须按照施工文件的指示，将联接点和预埋件注出，并对技术措施进行详细地说明，指出敷设方式。但是，现在的建筑机电安装施工图纸上，一般防雷和接地图只会出现在电气图纸上，其说明也比较简单，施工人员不可能领会其中的意思。在土建施工图上对于防雷和接地图的指示比较少。由于图纸的标注不明，造成了施工的混乱现象，施工人员之间不能协调，再加上施工部门经验不足，导致了施工过程中产生很多漏洞，施工事故频发。建筑机电安装中经常出现钢筋连接网的漏焊现象，导致了机电设备的稳固性减弱，造成安全事故的发生。

3 建筑机电安装过程中的关键技术与质量控制措施

3.1 电力电缆的质量控制措施

电力电缆是输送电能的主要材料，如果电力电缆不能得到有效的质量控制，就会造成火灾等事故，给人们的生命带来隐患。电缆一般是在沟道和竖井中安装的，其型号比较多，安装步骤比较复杂，如果不能对其进行有效的质量控制，施工现场就会比较混乱。数量众多的电缆会相互干扰，造成不良影响。建筑机电安装施工是一项复杂的工程，因此，必须要做好质量管理工作，施工人员必须严格控制施工现场。

3.2 加强材料管理

建筑材料是建筑物建设的核心，建筑工程的质量好坏与建筑材料的质量有直接关系，所以施工单位应在机电安装中对材料加强管理，然而现场控制是加强材料管理的核心环节。在施工开始之前施工企业应做好施工准备工作，材料供给则是施工准备工作中不可缺少的工作，在机电设备安装和采购材料的过程中，施工企业应对供应企业的资历和生产能力做认真的调查，杜绝存在供应单位资质不高和施工材料质量差的状况出现。除此之外，施工单位应重视材料的运输环节，防止因运输问题而延误工期，保证施工顺利完成。

3.3 对安装机械选择进行控制

机电安装的质量往往与施工方案中所选择的安装机械密不可分，并且其对于机电安装质量而言也是至关重要的，它不仅对整个机电安装施工质量的成败起决定性作用，同时还直接影响到施工的安全和成本控制。因此，我们在施工方案编制中应充分结合工程的实际需要、施工现场的条件、企业装备情况和技术水平，对这几方面进行综合考虑。如，安装在地下室的大型机电设备或安装在屋面的大型机电设备，所选择的安装机械是完全不同的，在施工组织设计或施工方案编制中，要充分结合施工的安全、质量、进度和成本等多方面因素，综合选择。

3.4 施工过程中的技术管理

施工技术人员必须按照国家规定的标准、技术规范进行施工图纸的编制，自审、会审，要制定合理的施工方案，选择合适的施工方法、施工机具，安排合理的施工顺序，组织合理的施工。施工方案的不同，施工质量也会不同，因此，正确制定施工方案是保证施工质量的首要条件。

结束语：

建筑机电的安装是整个施工项目中的重要组成部分，其质量直接影响建筑物整体的设备安全，因此我们要把质量问题摆在第一位，建立健全质量控制体系、重视机电安装的技术工作，提高建筑工程的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]建筑机电安装施工质量的有效控制措施[J].李维国. 山西建筑.2015（15）

[2]浅谈建筑机电安装施工质量的有效控制[J].张晓瑾. 四川水泥.2015（06）

[3]分析建筑机电安装存在的问题及对策[J].杨杰. 四川水泥.2015（06）

[4]建筑机电设备安装施工质量控制的探讨[J].凌准. 民营科技.2015（08）

论文作者:唐帅1,陈希强2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/292fda41ab786e3651242b30.html