# 浅析电梯安全钳和限速器的检验论文_肖可

江苏省特检院徐州分院 江苏徐州 221000

摘要：电梯是目前高层建筑的基本配套设施，电梯安全更是越来越得到大家的重视。很多实践经验也证明了电梯限速器-安全钳联动机构的有效性，能避免不必要的事故发生。电梯中的限速器-安全钳联动机构的安全性的检验，更是保证电梯正常运行的主要环节。在很多电梯安全事故中，多是由于限速器-安全钳联动机构出现问题，因此要针对限速器-安全钳联动机构发生故障的原因进行讨论，并对故障的原因合理分析，掌握检验电梯的注意事项，才能有效保证电梯的正常运行。

关键词：电梯检验；安全钳；限速器；检验

前言

随着人们的生活水平越来越高，电梯的应用也越来越广泛，但是，经常会出现电梯安全事故，这也提醒人们要注意电梯中存在的安全隐患和风险。安全钳和限速器的联动装置又是进行电梯安全检验当中必不可少的项目，检验人员掌握安全钳和限速器的联动装置工作原理以及相关技术的分析，从而减少电梯安全事故的发生，确保用户的自身安全。

1电梯检验中安全钳和限速器的原理

1.1限速器的运行原理

限速器主要有摆锤式与离心式两种，而不同的限速器其运行原理也各不一样。前者主要是利用绳轮凸轮影响摆锤从而实现摆动动作，摆锤所摆动的节奏会伴随着绳轮的转速改变而发生变化。换句话说，一旦绳轮的转速开始提高，其摆动的节奏与幅度也会随之发生加大，一旦绳轮转速处于限速器所制定速度时，摆锤就会引发超速开关，使得绳轮停止运转，最终形成电梯制动的效果。后者主要是把连杆和甩块相互结合，从而保证甩块的一致运行，通过利用螺旋弹簧把甩块实现稳固，限速器绳轮处于垂直状态下实施转动，一旦电梯轿厢的速度大于限速器常规所制定的速度之后，由于离心力的影响，甩块便会向外飞出，进而引发限速器的超速开关，最终使得电梯停止运行。

1.2安全钳的运行原理

电梯安全钳是电梯在运行中起安全保护作用的装置之一。在电梯运行的过程中，当出现超速，或电梯悬挂绳出现松弛或断裂的情况时，电梯安全钳将在电梯限速器的控制下，当电梯的轿厢向下加速运行时，电梯安全钳的联杆机构能够带动安全钳制动元件与导轨接触，使电梯安全钳将电梯的轿厢夹紧在导轨上，将电梯的轿厢处于紧急制停状态，从而保护电梯轿厢内乘客的生命安全。

1.3安全钳的组成及种类

电梯安全钳的组成部分包括安全钳操纵机构和安全钳体。电梯安全钳的这两个组成部分能够对电梯的安全运行提供有效的安全和保护作用。

电梯安全钳通常分为单向安全钳和双向安全钳，由于单向安全钳制造工艺简单，在我国的电梯制造广泛使用。另外，按照电梯安全钳内部的制动元件的不同结构，可将电梯安全钳分为锲块型、偏心轮型和滚柱型；按照电梯安全钳的制停电梯轿厢的距离，又可将电梯安全钳分为瞬时式和渐进式。

1.4安全钳的使用范围

在我国，按照《电梯制造与安装安全规范》的相关规定和要求，瞬时式安全钳可适用于额定速度小于0.63m/s的电梯，而渐进式安全钳则可适用于绝大多数电梯。

2电梯安全钳动作的原因

2.1起保护作用的动作

梯安全钳的首要任务是当电梯在运行时出现故障，如超速或坠落等情况，电梯安全钳可起安全保护作用的动作。

2.2安全钳的误动作

2.2.1限速器调整不当导致的误动作。电梯的限速器是电梯安全保护系统中的重要组成部分之一。在电梯运行的过程中，电梯的限速器可以随时对电梯的运行速度进行监控，当电梯超出电梯运行的额定速度时，限速器能够发出相应的信号，并配合其他相关的电梯安全设备及时作出相应的保护动作，为电梯轿厢内乘客的安全保驾护航。电梯的安全钳就是相关的安全设备之一。但是，当电梯限速器出现调整不当时，可能会引发电梯安全钳出现误动作。电梯限速器的组成部分包括绳轮、离心锤联动拉杆、离心锤转轴、制动块、橡胶轮等，当限速器的离心锤转轴与橡胶轮发生接触时，其表面会产生一层较薄的油层，电梯运行时，橡胶轮的离心力会增大，可能会引发电梯安全钳产生误动作。

2.2.2安全钳楔块与导轨间隙不当导致的误动作。除了因限速器调整不当而导致电梯安全钳产生误动作以外，电梯安全钳产生误动作在绝大多数情况下是因为自身结构的原因。部分安全钳在安装时，可能出现安全钳楔块与导轨间隙不当的情况，从而导致电梯安全钳产生误动作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，在电梯安全钳安装的过程中，当安全钳的楔块与导轨侧向间隙出现不一致的情况时，安装人员通常会采用调整这两个结构暗度的方法来解决这一问题。但是，这样的调整反而会造成电梯的导靴衬套过多的磨损，从而在一定程度上降低电梯轿厢的导靴的侧向定位性出现误差。其次，在电梯长期运行和使用的过程中，不可避免的会产生较多的杂物和灰尘，当这些杂物和灰尘与导轨润滑油接触并混合时，会对电梯的运行长生加大的阻力，当阻力达到一定程度时，可能会引发电梯的安全钳产生误动作。最后，在电梯的运行过程中，电梯的楔块与导轨的间隙会产生一定的震动和磨损，并导致楔块与导轨的间隙发生改变，当二者的间隙缩小，并超过一定的界限时，同样可能引起电梯安全的误动作。

2.2.3楔块动作不灵导致的误动作。上文介绍到，当限速器的离心锤转轴与橡胶轮发生接触时，其表面会产生一层较薄的油层，而这层油层可能会引发电梯安全钳出现故障。同理，电梯安全钳的楔块与楔块座体之间如果产生过多的油污，造成楔块动作出现迟滞，同样可能导致电梯安全钳产生误动作。

3电梯检验中安全钳和限速器常见的问题分析

3.1滚轮松解

就当下电梯检验的普遍现状而言，限速器在检验过程中常常会出现滚轮松动的相关问题，重点体现在和电钻滚轮转速有很大的关联性，所以在实际的检验阶段，滚轮松解现象在很大程度上一定会左右检验结果的精确水平。与此同时，导致有关的技术人员不能够从检验数据中具体发现设备的运行状况。滚轮松解存在的问题形成原因主要还是要归咎于检验人员在开展检验工作时态度的不严谨。检验人员在运用电钻滚轮实施限速器检验的过程中，并没有对其设施的有关零件的松紧水平展开具体的检查，最终也就造成了限速器检验数据出现失真。除此之外，电钻滚轮在应用的过程中的不规范操作同样也是使得滚轮出现松解问题的重要原因。有鉴于此，检验人员在工作实践中更需要提高对检验工作的重视，从而规避因为问题的出现左右限速器检验过程中整体的检验质量。

3.2高层高速

高层高速电梯在检验过程中常常出现的几个问题主要表现在：一是一些体积比较大的驱动器会因为限速器的问题、速度的改变进而产生过载、发热的问题，从而对整体的检验结果造成影响，并且也让限速器在检验阶段发生使用寿命缩短的情况；二是高层高度电梯环境下，检验人员在拆卸钢丝绳的环节中，常常会出现不规范的行为习惯，在此影响下，不仅不能够保障限速器检验结果最终的可靠性，而且也不能够掌握限速器在现实运行中所出现的实际问题，对自身生命安全造成严重威胁；三是检验人员日常检查及安全知识不完善，规章制度执行落实不到位。高层高速电梯检验中检验人员自身安全意识弱化。

4加强电梯安全钳和限速器的检验质量

4.1提高日常维护质量

为了能够确保电梯实现正常运作，检验人员就必须提高对电梯安全钳和限速器设备日常维护的专业性，对安全钳和限速器装置实施全方位的排查。保证安全钳和限速器在重要时刻可以发挥出应有作用，进而保障人们的生命安全及电梯安全。为了确保安全钳和限速器的灵活性，一旦观察到油污，更需要第一时间进行清理，清理过程中，不可损坏弹簧铅封。限速器的封记就是调节弹簧处的铅封，不能随意调整。第一时间解决好滑动槽中可能存在的污染物，通过一系列的日常清理维护工作以保证安全钳和限速器能够正常运行。

4.2反复进行可靠性检验

在进行电梯检验时，检验人员需要注重限速器的可靠性检验，换言之，按照相关标准严格地查看限速器的使用年限、工作环境、设备健全程度等，一旦出现问题必须要第一时间实施处理。在问题尚未解决前，一定不可开放电梯，以免出现意外。检验人员在开展检验工作时，需查看限速器的运转水平、超速开关是否存在失灵状况、内弹簧弹力是否达标、绳槽的磨损情况、涨紧轮是否出现生锈、安全钳联杆装置的润滑水平等。唯有安全钳和限速器装置的可靠性得到了全面提升，才可以保证电梯始终处于一个正常、安全的运行环境。

此外，一旦察觉到问题第一时间上报，再听取有关部门的安排后，实施合理的对策解决故障。电梯检验人员需要具有良好的责任心，认真的开展检验工作。

5结语

综上所述，电梯在人们日常生活中有着无法取代的作用，而限速器操纵下的安全钳作为电梯重要的安全保护装置，是实现电梯安全运行的决定性保证。故而，一旦出现问题，检验人员需要第一时间迅速的找到安全钳和限速器装置存在的故障，并且系统的分析故障原因，接着，采取针对性的有效措施，以此最终确保电梯实现正常运行。检验人员需要时常检查安全钳和限速器装置的维护情况，正常落实国家规定的一年一检，开展可靠性检测，并保证电梯安全钳和限速器装置的有序运行。

参考文献

[1]蔡育生.限速器——安全钳在电梯安全检验过程中的常见故障[J].企业技术开发，2014.

[2]连海文.电梯限速器-安全钳联动机构的故障分析[J].科技创新与应用，2013.

[3]陈江鸣.电梯限速器与安全钳联动实验探析[J].中国高新技术企业，2011.

论文作者:肖可

论文发表刊物:《探索科学》2016年9期

论文发表时间:2017/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/293a98bf07ca7c874c8accbd.html