# 利用10kV旁路作业车实施旁路不停电作业探讨论文_胡奎

摘要：社会的不断发展，使各界对电力资源的质量要求逐步提升。为保障电力资源的正常运输，电力工作人员需要定期对电网线路进行故障排查与检修；过去这项工作需要停电才可以进行，但停电作业会给社会生产、生活带来极大的不便。因此，10kV旁路带电作业技术便获得了广泛的关注。基于此，本文通过对10kV旁路不停电作业技术以及带电作业所具有的优势，进行简要分析；并对10kV旁路不停电作业技术的具体应用，进行简单说明；最后，对其具体应用需注意的安全事项进行简要的叙述。以供相关人士的交流与阅读。

关键词：10kV旁路作业；不停电作业；探讨

引言：

电力资源是保障现代社会正常运行的重要资源之一。随着近年来社会各项事业的不断发展，整体的用电量在不断地增加；而这也使电力系统面临新的压力。为保证电力系统运行的稳定性，最大限度地降低停电所带来的损害；现阶段，10kV带电作业技术被越加广泛的应用。这在一定程度上，促进了我国电力事业的进一步发展。

一、简析10kV旁路不停电作业技术以及带电作业所具有的优势

（一）概述10kV旁路不停电作业技术及其系统构成

1.概述10kV旁路不停电作业技术

10kV旁路不停作业技术是指，供电系统在进行正常供电的过程中，因突发故障而引起断电时，在极短的时间内借助电缆不停电旁路，搭建临时的供电系统，进行不间断的供电；同时，迅速地对线路长度、供电分支的数量进行必要的调整，并绕过发生故障的线路。这样不仅可以对故障线路进行正常的检修，还可以为周边地区的企业、居民提供临时用电，将断电对社会生产与生活的不利影响降到最低。

参照欧姆定律可知，当电阻保持不变时，电压、电流二者成正比例关系；因此，当电压升高时，电流也随之升高[1]。所以，在进行10kV不停电作业时，需配置必要的绝缘设施，以保障工作人员的安全。所用绝缘设备的工作原理是，利用周边的电气绝缘或屏蔽电磁场，这使通过电网工作人员的电流值降到最低，进而使10kV旁路不带电作业可以安全的进行。

2.10kV旁路不停电作业系统的基本构成

10kV旁路不停电作业系统主要包含柔性电缆、自锁式快速插拔终端、绝缘引流线夹，以及旁路开关等部件。旁路不停电作业系统可以借助旁路接头，对临时旁路供电系统的线路长度进行迅速地调整，以便于对故障线路进行检修。同时，可以配合中间接头，对临时供电系统的支路用户数量进行调整，以确保各支路用户可以进行正常用电；并可以对电力工作人员以及相关设备的安全进行必要的保障，也促使临时供电系统的可靠性得到提升。

（二）简析带电作业所具有的优势

1.有助于维护供电系统的稳定性

供电故障、停电检修使供电网络的可靠性降低，并导致供电不足现象的出现，削弱了供电系统应有的稳定性[2]。而带电检修，则可以使供电系统保持在一种最佳的工作状态，并及时地对供电线路的缺陷进行及时检修，并提高线路运行的可靠性。由于带电作业自身所具有的灵活性，可以更高效地完成线路检修工作，在一定程度上可以节约人力、物力等资源。

2.有助于保障企业生产与居民生活的稳定性

带电作业可以使区域内的工厂、企业以及居民保持正常的生产、生活，并将因故障停电所造成的损失降到最低；同时，也有助于维护社会运转的稳定性，消除因停电故障所带来的不良影响。

二、简析10kV旁路不停电作业技术的具体应用

（一）利用移动电源车进行不停电作业

将移动电源车当做临时的电源，并通过连接上的电缆旁路进行供电工作。在进行供电检修时，首先应在电网线路中对故障部分的线路进行分离，在按照原有的方案继续进行不停电的作业。但这种方式最大的缺陷在于，移动电源车的电量较少，且能源消耗量较大，因此这一方式并不经常使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）借助移动箱变车进行不停电作业

负荷转移车自带一种箱式的变电站，并具有两组开关，分别是地压负荷开关与高压负荷开关。利用负荷转移车进行不停电作业的操作，使箱式变电站与车内的柱上变压器同时进行运转[3]。使变电站的高低压引出线，可以与10kV低压线路保持连接的状态，并使其处于一种带电的状态；之后，可以断开柱上变压器的隔离开关与熔断器，这时变电箱就成为临时的供电设施。这样便可以进行正常的停电维修。在电路维修工作完成后，箱式变电站仍需要运行一段时间，再进行断电退出。

（三）利用EPS应急电源车进行不停电作业

这类电源车所具有的最大优势是，当供电网络出现故障后，可以自行启动；其缺点是供电可用时间较短，通常用于突发性的电路故障，并可以迅速修复并恢复电力供应的情况。应急电源车可以适应各类环境与情况，并能进行全天候的野外作业；这类电源车会加装相应的发电机组与电力系统，为突发情况提供较为充足的电力供应。此外，电源车还配有经营装置与专用的绞盘设备；在实际的带电作业中，可以有效地降低噪音，并可以需要的不同，对电缆进行收放调整，进而使不停电作业的工作得到有效简化。

三、10kV旁路不停电作业在应用时应注意的事项

（一）进行必要的替换电线铺设

电网工作人员在对电线进行铺设工作时，需要对区域内的生产、生活所需的电力情况与原有的线路分布，进行充分与全面的了解。在进行不停电作业时，所应用的电缆旁路，通常情况下会是原有的架空线路与旁路线路所构成的并联电路。因此，在开展不停电作业前，需要进行空中架设导线或铺设电缆防线的作业。如果工作人员对区域内电力线路的铺设情况不熟悉，应及时查询相关的资料进行了解，避免出现电路运电量超负荷情况的出现，防止断电或电路火灾的出现。在对电缆旁路进行铺设时，需要将开关要安装在地面，并安装电缆槽盒。这样可以保电路设施连接的安全性、稳定性；在连接工作完成后，需要对旁路电缆进行必要的安全检测。

（二）进行必要的安全防护工作

通常情况下，旁路电缆所采用的基本是单芯的电缆，其中一端的连接地面的。在进行不停电作业时，工作人员应做好全面的防护、保护措施；以防止触电情况的发生，有效地保障工作人员的人身安全。

（三）按照相关的安全规定使用操作与安全工具

按照相关的规定，正确使用操作与安全工具，是保障电力工作人员生命安全的重要前提之一。因此，在进行不停电作业前，工作人员需要穿戴完整的屏蔽服，并佩戴绝缘电气工具；并根据电业工作安全的相关规定与标准，正确地使用合格的电力安全工具。在对绝缘类的电气工具使用前，为保证工具的安全性、有效性，需要对工具进行必要的电气检测。由于10kV电缆的外部作业环境不同，导致电缆故障的表现形式也存在一定的差异；但在进行检修工作前，都需要对其绝缘性进行检验，以保证10kV旁路不停电作业可以安全实施；同时，需要采用多重防护的形式，以降低不停电作业所带来的风险[4]。比如，可以在工作中使用一些辅助性的绝缘工具；或是在进行不停电作业前，对相邻的电网、电缆进行绝缘屏蔽处理，从而降低事故的发生概率。

四、结束语

综上所述，10kV旁路不停电作业技术能减少线路故障检修的时间，并保障带电作业的安全性、稳定性以及可靠性；这使此类技术的应用十分广泛。但现阶段带电作业的技术仍存在一些缺陷，并对带电作业的安全性产生了影响。因此,不停电作业技术仍需要得到进一步的完善与改进，以提升带电作业的工作效率，并在最大限度内保障电力线路稳定运行。参考文献：

[1]刘恒门,蒋啸宇,孙叶旭,etal.配网中低压全系统旁路不停电作业方案解析[J].新型工业化,2019(4):39-44.

[2]邓华,李志林,龚明义,etal.高海拔10kV线路带电作业所需间隙距离研究[J].云南电力技术,2018,46(6):29-32.

[3]霍新明.输配电线路带电作业技术的应用研究[J].科技风,2018(4):166-166.

[4]王安龙,杜朋洋.浅析旁路带电作业在架空配电线路检修技术中的作用[J].科学与信息化,2017(2):54-55.

作者简介：

胡奎（1985—），男，汉族，本科，带电作业技师，主要从事成都市10KV架空线路带电作业工作及旁路电缆不停电作业。

论文作者:胡奎

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29477057e4ea78688c096dbd.html