# 预应力施工技术在房屋建筑质量控制中的应用分析论文_赵国峰

菏泽城建工程发展集团有限公司 山东省菏泽市 274000

摘要：近年来，我国经济发展十分迅速，房屋建筑行业不断引进新技术，提高了生产效率，降低了生产成本。最近几年预应力施工技术在房屋建筑工程当中得到了广泛应用，预应力施工技术具有低危险系数的特点，在施工过程当中可以提高安全系数，处理好各个施工环节，因此不断得到人们的重视。本文主要对它的使用方法进行分析，并提出使用过程中相对应的注意问题。

关键词：预应力施工技术；房屋建筑；质量控制；应用

引言

房屋建筑工程预应力施工技术在房屋建筑工程领域广泛使用，体现其不可替代的独特优势，极大地降低了房屋建筑工程施工危险系数，增强房屋建筑工程的结构强度、抗裂性、刚度、耐久性等性能，较好地满足大跨度、重荷载房屋建筑工程的要求。

1预应力施工技术的质量控制要点分析

1.1原材料质量控制

在房屋建筑施工工作中，对预应力施工技术应用最多的是原材料是预应力筋，它的主要作用是增加混凝土的抗拉能力，增大混凝土的承载力，预应力筋在保证房屋建筑质量方面具有重要的作用，因此必须重视对预应力筋原材料的质量控制。首先，当预应力筋准备进入施工现场时，应确保其具备检验报告、产品合格证等，其中，产品检验报告中主要检测的项目包括预应力筋的性能、项目和内容等。其次，在预应力筋进入到房屋建筑施工现场之后，相关工作人员还要对预应力筋进行质量的抽样检查，重要检查预应力筋的复验情况和外观等，检查合格之后，预应力筋才能投入使用。最后，在使用预应力筋进行房屋建筑施工时，对施工设备比如夹具和锚具等也要进行检验，只有在所有检验都合格的基础上，原材料的质量才能得到保证，为房屋建筑施工质量控制工作打下良好的基础。

1.2预应力筋穿束质量控制

当钢筋绑扎成型后，固定支架安装完成以后就可以进行铺管。首先要将固定端锚垫板进行安装，从张拉端处逐渐套入到波纹管中。可以采用大一型号的管进行，每重叠0.15米，就需要用胶带进行密封。在预应力筋穿束时，铺放完波纹管之后将预应力筋穿入管中，将波纹管绑扎在固定架上，端部可以采用胶布或者其他形式的软布进行包装，来减少穿束过程当中对波纹管的磨损。需要再次检查波纹管的完整性，如果发现有破损，立即采用防水胶带进行保护为了保证严密性，连接处需要用棉丝封堵，再使用防水胶带进行密封。

1.3预应力曲线放线控制

根据设计具体要求，预应力筋在梁中需要进行曲线布置。为此，在具体的操作过程中，则需要在非预应力施工位置详细标出预应力筋的位置，并且需要设置控制点距离，通常情况下控制点的距离设置为1米到1.5米之间。曲线的开头则需要有多点决定，具体包括最低点、最高点以及反弯点。值得注意的是放线工作必须由专业人士放置，并且需要进行必要的检查，以此确保放置位置的准确。

1.4预应力筋的张拉

预应力张拉前准备：（1）需要把相关的管内的混凝土、杂质、各水清除掉，保持干燥，没有积水与杂质；（2）钢绞线上要保持清洁，不能出现锈斑或者泥土，这样会造成张拉不力。（3）在管道外安装上工作锚板，通过黄油进行润滑，这样可以减少摩擦力。（4）千斤顶的安装一定要精准，一旦偏差造成的结果是惨痛的；（5）限位板要与工程所需匹配；（6）千斤顶要可以于油压板配合使用；（7）在孔内安装上锚板，并且安装好夹板。在施工之前，一定要确定预应力梁的强度是否达到标准，一般以设计标准为参照，然后才能进行张拉，张拉工作必须是专业的。该工程通过一端张拉方式，这样可以在另一端稳固的情况下进行张拉，这样的稳定性更强一些。同时施工人员的安全也可以得到保障。

2预应力施工技术在房屋建筑方面的应用

为了确保房屋建筑施工质量，就需要注重现代先进技术在房屋建筑施工中的应用。预应力施工技术在房屋建筑质量控制中的应用，便于有效提升房屋建筑安全系数。接下来对其具体应用加以具体分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1加固施工工作中的运用

为增强房屋建筑的耐用性和使用质量，相关工作人员会开展建筑加固施工工作。加固施工是房屋建筑行业的关键工作，近几年我国加固施工的主要方法有改变建筑体外预应力、受力体系以及增强建筑物表面承受力。他们的工作原理主要是通过增强建筑物的承载力来完成加固的目的。但在施工实践工作中，建筑加固的措施的规划主要是取决于受损部位和受损程度。通过预应力来高效完成加固施工工作，进一步提升混凝土的抵抗压力和拉力的能力，这无疑是房屋建筑质量控制的关键推动力。

2.2应用在房屋建筑的受弯结构当中

在房屋建筑当中有大量的受弯结构，如果承载能力达不到设计要求，就会降低房屋建筑的安全系数，在受弯结构应用预应力技术，可以增强受弯结构的承载能力。在受弯结构预应力施工技术应用当中大部分采用的是碳纤维材料，因为碳纤维材料具有强度高、材料易获取和施工简单等优点。在建筑受弯结构当中，如果没有经过处理那么建筑的承载能力会下降，结构内部容易出现变形。当应变量大于一定值时，承载能力过大就会影响到构件损坏。在建筑结构当中应用碳纤维材料应该根据混凝土应变增量大小来决定，如果初始应变增大，那么碳纤维片材的应力减小，片材达不到预想当中的效果，建筑结构仍然会损坏。在施工过程当中要给碳纤维片材一定的初始拉应力，当构件受到损坏时，碳纤维片材可以提高其应力水平，减少构件受损程度。

2.3房屋建筑混凝土框架中的应用分析

在房屋建筑施工过程中，混凝土框架具有自重大、层数多等诸多特点。为此，有必要通过预应力施工技术的应用，确保房屋建筑各部分的承载能力均匀，以此确保房屋建筑结构的整体的可靠性。首选在框架梁中则需要尽可能提高地基处理水平，以此减少不均沉降事故的发生几率。与此同时，施工技术当中需要确保预应力的张拉力完全释放，并且需要将框架量的模版全部拆除，避免对后续施工产生不良影响。其次，在浇筑过程中，需要做好捣鼓工作，避免方式不当影响到波纹管。

2.4固定架的焊接

固定架在房屋建筑中用于支撑预应力筋。预应力筋焊接到固定架上，焊接位置一定要达到规范的固定标准。一般情况下，焊接预应力筋的固定架，标高控制点都要做焊接处理，固定架到控制点的标高位置间隔1m。预应力筋焊接到固定架上时，由放线人员跟踪检查焊接操作是否合理，不能出现位移或错开的情况，及时修正有问题的焊接点。

2.5在多跨连续梁中的应用

房屋建筑施工工作中，应用最频繁的是多跨连续梁施工，多跨连续梁具有内力小、刚度高的优点。但是其缺点是容易出现支座变形，导致出现不均匀沉降问题，所以，将预应力施工技术应用在多跨连续梁中，主要是粘贴碳纤维的方法，碳纤维能为多跨连续梁提供更多的预应力，减少支座的变形情况，提高房屋建筑稳定性。

结语

经过上文的阐述可知，我国市场经济发展飞快，经济力量日渐雄厚促使高新技术不断发展，预应力施工技术也持续深入发展，满足了房屋建筑业的发展需求，使建筑行业更加繁荣，建筑质量得到更好的保证。我国人口持续增长，生活水平不断上升，人们对生活质量有更高的要求，人们对房屋建设质量好坏也有了更高的判断标准，要求房屋具备更高的安全度，满足好的框架结构。为了满足住户的入住要求，需要建筑技术向深度发展，不断提升预应力技术，只有这样才能带动建筑业飞跃发展。

参考文献：

[1]罗远琴.高速公路桥梁施工中预应力施工技术的应用[J].江西建材，2017（20）：177-180.

[2]孙鹏.预应力施工技术在道路桥梁中的应用浅谈[J].建材与装饰，2018（01）：246-247.

[3]李甲.道路桥梁的预应力施工技术探析[J].中国高新技术企业，2017（32）：95-96.

[4]钟镝.预应力施工技术在道路桥梁施工技术中的应用[J].江西建材，2017（20）：166-171.

[5]高朋.预应力施工技术在市政桥梁工程中的应用分析[J].江西建材，2018（05）：51-58.

论文作者:赵国峰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2983d827095ad681c52a8bf8.html