# 对软弱围岩隧道施工方法及施工工艺措施的探讨论文_马玉祥

马玉祥

（青海地方铁路建设投资有限公司）

【摘 要】软弱围岩隧道属于隧道中的一个主要类型，相对于普通的隧道施工而言，这一类型的隧道施工具有很大程度的困难性，因此，在具体的施工过程中，应用相应的施工方法非常必要。文章主要论述的正是有关这一方面的问题，希望能够为隧道施工领域提供参考，以最大程度的提高隧道施工质量。对这一问题的分析无论对于工程施工领域而言，还是对于整个社会而言均具有重要价值，因此有必要对其进行深入的研究。

【关键词】软弱围岩；隧道；施工方法；施工工艺

前言：

交通领域的发展是保证我国经济水平提高的一个重要措施，作为交通领域的重要组成部分，隧道质量的保证非常重要。与普通的公路等的施工不同，隧道施工在难度方面会有所增加，同时对于质量的要求也会更高，如果其质量没有得到保证，那么其出现事故的几率必定会增加，同时其使用寿命也必定会缩短，这对施工企业以及社会都会带来非常大的损失，因此有必要将相应的施工技术应用到具体施工过程中。

一．提高施工方案的合理性

在工程施工之前，必须要制定相应的施工方案，这样才能有效的规范整个施工过程。方案的制定是否合理会在很大程度上影响工程施工的顺利性，因此，提高施工方案的合理性便开始显得尤为重要。就目前的情况看，我国针对隧道施工过程已经提出了相应的方案制定原则，其中，新奥法原理便是方案制定过程中必须要坚实的一项原则，这是目前较为新颖的一种方法，同时，也是经过大量的实践考验的一种方法。另外，在对方案进行制定的过程中，还必须要坚持以人为本的原则，即要一切从人的角度出发去思考问题，要保证隧道的施工能够有效的满足人的要求，这一点非常重要。以人为本的原则主要需要体现在以施工人员为本这一方面，要保证施工的安全性，以切实维护施工人员的生命与财产安全。

二．做好劳动力的组织与建设工作

做好劳动力的组织与建设工作也十分重要，一般情况下，隧道施工均会分为不同的步骤以及内容，其中爆破与开挖便属于两种主要的工作，对此，有关人员需要将施工人员分为不同的队伍，要使每一个队伍能够负责具体的工作，只有这样才能最大程度的提高施工质量，同时也只有这样，才能使隧道施工过程更加具有秩序性，因此也就能够为管理手段的实施提供便利。

三．进洞施工

在进洞时要采用套拱法进洞，进洞后用三台阶法进行工程的具体施工，施工要从上到下进行，施工时一定要保证每一个环节的操作规范，注意施工后工程能够承受的强度，强度要尽量大一些，这样才能更好地保证工程的总体质量，不会影响到后期的施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时要在工程的施工过程中一定要保证防排水设施的正常运行，防排水工作对于工程质量也会产生非常大的影响，如果洞内有积水会影响边墙的稳定性和安全性，从而影响了工程的施工质量。

四．洞身施工

一般要采用上部弧形导坑预留核心三台阶方法机芯施工和建设，针对上部的弧形导坑进行人工的开挖方式，如果有必要还可以采取轻微爆坡对其进行处理，中下导坑的位置可以采用控制爆破法对其进行开挖施工，爆破时间距不能大于三米，在开挖操作完成后要及时对掌子面进行封闭，并且及时对需要支护处理的部分进行支护作业，中下导墙角应该设置锁脚锚杆，在初期的支护中一定要保证支护质量，采用先进的施工方法对后仰拱进行施工，形成一条机械化和自动化的施工工序，这样才能进一步保证施工质量。需要注意的是在施工时要对中下导边墙部分进行交替施工，边墙的两侧不能同时进行开挖。第二点需要注意的是要尽快对施工段进行支护，保证施工段可以及时的闭合成环。

五．对施工工艺的分析

5.1 做好超前支护工作

常用的超前支护方式有超前小导管和超前管棚。超前支护起到支护前方围岩的作用，主要是通过注浆加固周边地层;对松散地段采用双层小导管，扩大加固圈范围。

5.2 增加垫块与槽钢的量

其作用类似于扩大基础，并使工字钢不悬空，提高了拱脚的竖向承载力，同时槽钢与工字钢焊接形成整体受力，达到控制围岩变形的目的。

5.3 上下台阶进行均衡推进

科学管理，提高土效，做到上下台阶均衡推进，使初期支护封闭成环，并及时施做仰拱，从而有效地控制了支护结构过度变形。

5.4做好支护设计

根据新奥法原理，软弱围岩隧道支护一般采用复合衬砌。复合衬砌由初期支护、二次衬砌两部分组成。隧道开挖后先实施喷射混凝土、锚杆、钢拱架等与围岩密贴的初期支护，约束围岩变形，并根据变形监控量测结果，适时实行二次衬砌。在施工过程中遵循“管超前、严注浆、短开挖、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测”的施工原则。

5.5做好初期支护

（1）喷射混凝土。喷混凝土能及时、能有效地防止开挖面岩层的松散、离层和掉落，是有效地保护围岩、防止坍方的重要手段。

施工要点：喷混凝土应具有必要的早期强度，以尽快对围岩提供承受力，24h抗压强度不应低于10MPa；喷混凝土应有足够的后期强度，强度等级不应低于C25；与围岩应具有足够的粘附强度，使喷混凝土与围岩尽快形成整体，阻止围岩松动下滑，与围岩的粘结强度不应低于0.5MPa；软弱围岩采用钢筋喷混凝土，增强喷混凝土的抗剪强度、提高粘附性。

（2）锚杆。锚杆作为初期支护的另一主要构件，设计施工中是必不可少的，特别是在软弱围岩中，其对围岩的加固作用十分明显。

施工要点：锚杆的布置一般沿洞室周边径向均匀布置，必要时底部也要加锚杆；为保证加固带有一定厚度，锚杆的长度与间距之比一般为2：1；为防止锚杆间围岩坍落，还应配合网喷混凝土，喷层主要承担锚杆间的局部坍塌荷载。

结束语：

综上所述，软弱围岩隧道的施工具有很大程度的复杂性，想要保证施工质量，就必须要提出相应的施工方法，同时应用相应的施工工艺。总的来说，在软弱围岩施工过程中，需要应用的施工工艺有很多，不同的工艺具有不同的特点，同时也适用于不同的施工情况，这一点必须得到重视。除此之外，需要认识到的是，施工人员的专业素质会影响到施工质量，因此保证施工人员的素质也非常必要。

参考文献：

[1]赵汀.隧道软弱围岩浅埋段施工控制技术[J].科技创新导报,2013(19).

[2]刘继南.浅埋隧道软弱围岩段施工控制技术研究[J].中国水运,2011.(08).

论文作者:马玉祥

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年6月总第211期

论文发表时间:2016/8/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29a6ee56872925cd071d78ec.html