# 公路工程路基施工质量控制技术论文_李静洁,刘雨佳

济源市路通路桥工程有限公司 河南济源 459000

摘要：公路工程在交通基础设施建设中具有非常重要的作用，为人们的出行提供了方便，也为地区之间经济的发展起到一定的推动作用。路基施工是公路交通建设的基础，也是最为关键的组成部分，公路路基施工的质量直接决定公路的质量和行车的安全性。如果公路路基施工质量不过关，将导致公路路基出现下沉、积水、塌陷等问题，不仅为公路行车造成一定的影响，同时也造成公路建筑资源的浪费。为了有效提高公路路基施工质量，需要从公路路基施工前的准备工作加强管理，并提高各个环节的施工质量。

关键词：公路工程；路基施工；质量控制

引言：路基工程是我国道路交通建设的重要组成部分，对地区的经济发展、人们的出行均带来极大的便利，但因公路工程施工质量等问题，导致公路塌陷或者交通事故的发生率比较高，对人们的出行带来较大的困扰。基于此，在具体施工期间需要加强对公路工程路基施工质量的控制，从公路工程施工材料、具体施工监督管理、完善工程质量控制体系、定期维护等方面着手，在质量控制体系的监督下，有效提高公路工程路基施工质量。

1.公路工程路基施工质量控制中存在的问题

公路工程路基质量直接决定了公路的正常使用和后期养护，质量控制对施工结果有非常重要的影响，加上公路本身所需的承载量较大，负荷重，因此对公路工程路基施工的要求应该有更高的标准。基本的要求包括路基的强度、结构、施工方案等方面。但在具体施工期间，由于各种因素的影响，导致公路工程路基施工质量控制中存在许多问题，严重影响公路工程路基的施工质量。

首先，公路工程路基施工质量控制意识不足。在公路工程建设中，由于我国公路工程建设占据非常大的比例，施工组织人员比较多，基层施工人员多对公路工程路基施工质量的认识不足，因而对公路工程路基施工质量的控制意识不强。在具体施工中，施工人员由于缺乏系统的质量控制管理措施，因而出现许多问题。公路工程路基施工中的问题长期存在，将影响公路工程路基的施工质量。

其次，公路工程路基施工质量控制方案陈旧。随着社会经济的快速发展，公路工程施工技术也在不断改进，人们的思想认识也在不断提高，在具体施工期间，需要根据施工技术不断更新质量控制方案，提高公路路基施工质量控制效率。但在实际工作中，相关的质量控制人员没有对公路工程路基的施工材料、设备、技术等进行全面调查研究，依然按照陈旧的管理措施进行管理，因而管理方案与实际情况之间存在较大的差异，导致公路工程施工存在许多矛盾和问题，并严重影响公路工程路基施工质量的管理效果。

最后，公路工程路基施工质量控制对细节把控不严格。质量控制管理中，由于工作人员对细节把控不严格，对重点的施工环节、施工步骤检查不到位，因细小问题而影响公路工程路基的正常施工，最后进入恶性循环中，影响公路路基施工的质量。

2.公路工程路基施工技术要点分析

2.1加强公路工程路基施工准备工作

首先，施工人员需要根据公路设计图纸将中心线恢复到位，根据设计图纸计算公路施工的横断面和纵坡等，然后根据计算好的数据进行测量放线，并做好标记，便于查看。将路堑的表土处理干净并保留，便于将土样作为填充物，在之前还需要对土样做试验，在一切准备工作就绪后方可开始施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2具体施工

首先，土质路堑开挖施工主要分为单层横向开挖、多层横向开挖、通道纵向开挖等，一般情况下，单层横向开挖工程需要从一端或者两端的断面进行开挖，单层横向开挖主要对标高要求比较高，需要一次性达到设计的要求才能进行纵向开挖，如果开挖的深度在4m以内，则可选择单层横向开挖技术。多层横向开挖的路堑同样可实施一端或者两端同时开挖的技术，但在开挖时需要达到设计的标高，并且还需要向纵深的方向开挖，一般情况下，开挖深度在4m以上。而通道纵向开挖主要在路堑方向上进行开挖，先挖出一条通道，然后不断扩大通道，进而扩大施工面，再将施工挖出的土按照上述的通道运出，将一层的通道拓宽到路堑后，再对下层的通道进行开挖，在深度和长度均比较大的路堑，可选择该施工技术。在公路工程路基施工中，需要根据不同的路基类型选择合适的施工技术，进而确保路基的施工质量。其次，因石质路堑需要面临土层和风化岩层的问题，在具体施工前，遇到土层或者风化岩层需要用挖掘机先拢堆，然后运输，最后开始进行施工。另外，需要划分施工段，标注好起始点，然后根据设计图纸的需求进行开挖，具体施工需要按照由外到内、由浅到深的原则进行施工。在路基开挖工程施工结束后，需要根据施工顺序对每一项的工程方案进行检查分析，然后根据实际施工情况进行下一段工程的施工。在面对石质路堑施工期间，对于挖掘机无法处理的部分，需要采用爆破的方式使路堑松动，有助于路堑工程施工。最后是边坡修整，在路堑开挖工程施工后，需要对路基边坡进行修整，同时对施工期间出现崩塌的地方进行清理整修。尤其在边坡高度较大的施工路段需要做好防护措施，避免边坡出现塌陷，发生不必要的事故[1]。

2.3完善公路工程路基施工质量控制体系

在路基工程施工中，除了需要不断提升施工技术之外，还需要加强公路路基工程质量控制措施，通过质量监督管理与具体施工技术相结合，才能有效提高公路工程路基的施工质量。在路基工程施工中需要建立质量控制管理体系，每个环节都安排相应的人员，对施工各个环节加强监督管理，为公路工程施工质量提供保障。在公路工程路基施工质量控制管理中，需要制定清晰明了的管理措施，明确规定每个环节的施工要求，并制定相应的奖惩机制，避免冗长复杂的管理措施，公路工程施工人员可以根据相应的奖惩制度严格要求自己，在确保正确规范施工的同时达到更加优秀的水平，通过激发施工人员的积极性提高公路工程路基施工质量。为了确保公路工程路基施工技术的合理应用[2]，需要对技术人员进行定期培训学习，不仅需要确保技术人员随时掌握先进的技术工具和技术理念，同时也要求技术人员能够根据实际施工的情况给予正确的技术指导，在确保公路工程路基施工的同时，促使技术操作人员规范操作，减少因操作不当而出现的质量控制问题。

2.4加强公路工程路基的定期维护

在公路工程路基施工中，不仅需要从施工材料、施工过程加强质量控制，同时还应加强养护，进一步巩固公路施工质量。定期维护能够有效避免因外界不可控因素而导致的施工质量问题。比如在公路工程路基施工期间，暴雨、降雪、冰雹等均对公路施工造成影响，为此，需根据施工地点的气温变化、恶劣气候等因素定期实施维护，有助于提高公路工程路基施工的安全性[3]。

结论

简而言之，文章主要分析了公路工程路基施工质量控制中存在的问题，并根据具体问题提出相应的解决措施，包括加强公路工程路基施工材料质量控制、加强公路工程路基施工监督管理、完善公路工程路基施工质量控制体系、加强公路工程路基的定期维护，以提高公路工程的施工质量。

参考文献：

[1]李学广.公路工程路基施工质量控制技术的研究[J].山东工业技术，2018.

[2]李发珍.测量技术在路基施工中的应用[J].九江学院学报（自然科学版），2017（1）：37~39.

[3]廖波.道路路基施工常见质量不足点及其控制[J].低碳世界，2018

论文作者:李静洁,刘雨佳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29ca2239a15c1142d78f0d87.html