# 变电站运行规程编写方法的探讨论文_韩志高1,母辉2

（1.国网辽宁省电力有限公司检修分公司 辽宁锦州 121000；

2.国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司 辽宁锦州 121000）

摘要：近年来，变电站运行规程编写方法得到了业内的广泛关注，研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述，结合相关实践经验，分别从标准化、图形化、表格化，以及形象化等多个角度与方面，就变电站运行规程编写方法展开了研究，阐述了个人对此的几点看法与认识，望有助于相关工作的实践。

关键词：变电站；运行规程；编写方法

1 前言

作为变电站应用中的一项重要方面，对其运行规程编写方法的探讨占据着极为关键的地位。该项课题的研究，将会更好地提升对变电站运行规程编写方法的分析与掌控力度，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化变电站在实际工作中的最终整体效果。

2 概述

对于变电站来说，《运行规程》是一个重要的技术规章制度，是变电站安全稳定运行的重要保证。目前在电网公司所属各变电站，《运行规程》的编写是按照《变电站现场运行规程编写导则(试行)(QBYW206-02-2007)》的各项要求进行的。这样编写的规程在格式编排、内容的规范化上改变了原来各供电局“各自为政”的局面，实现了全电网公司规程编写的标准化。但是，在工作实践中我们又会观察到规程是标准化了，可内容的表现形式单一，与目前人们看到的各种手册的颜色鲜艳、内容表现形式丰富的通行做法十分不协调。笔者通过大量的变电站现场调研，提出变电站规程编写的“标准化、图形化、表格化、形象化”的四化方法，以期改变规程内容表现手段单一、阅读费时、内容查找困难、异常与事故处理步骤不直观的现状。

3 标准化

电网公司所属各变电站《运行规程》的编写严格按照《变电站现场运行规程编写导则(试行)(QBYW206-02-2007)》的各项要求进行。但在编写中特别注意不应出现漏编某一设备的特殊结构部分及某些二次设备。例如:在编写规程中，经常会有变电站漏编图中过压保护装置(MOV)的检查(见图1);对于二次防雷设备，也是在规程中常常未能全面反应运行注意事项;新型变压器的突发压力继电器有时甚至在规程中根本未提及;在编写的过程中，常常会出现未按设备说明书的要求将连接线的震动情况的检查漏编，导致连接头的金属疲劳情况未能及时发现而出现运行事故。

4 图形化

对于规程中需要用文字叙述的继电保护及自动装置、安稳装置的电压、电流回路，可以通过画图的方法表达，因为用图形这样的工程语言更能直观地表示出设备之间的联系与控制原理。见图2。

5 表格化

在编写规程的实践中，对于各种设备的异常与事故处理占了大量的篇幅，如果只用文字叙述显得繁琐而费力，计算机的应用给我们带来了表格及流程图的方便插入，因此在编制一、二次设备的异常与事故处理时，可以大量应用表格，让规程在遵守《变电站现场运行规程编写导则(试行)(QBYW206-02-2007)》的原则下，使表现形式更加便于查阅。通过调查与研究，设计表格见表1。

6 形象化

以往在编制规程的过程中，因文字描述的“苍白无力”，一些检查项目的叙述显得不直接，规程读完后，到了现场还是不明白或不清楚，有的甚至在现场不容易找到。如何使员工能最快的适应变电站的运行工作并能按照规程从事巡视检查，减少“师带徒”的不确定性、差异性，数码技术的应用为此问题提供了解决的途径。请看示例:

例1、断路器分、合闸前，应先检查SF6压力值，断路器额定压力应是在0.6MPa及以上。

例2、就地分、合闸时，应先将“远方就地”把手打至“就地”位置，然后将分、合闸把手打到分、合位置。

例3、SF6气体压力低报警:发此信号，应迅速到现场进行检查，检查部位见图3，从图中可以清晰地找到要作的检查项目。当然检查时必须做好安全防护措施。若SF6气压降低，应立即汇报调度及相关部门，现场可以处理(如及时补SF6气体)，应及时进行处理;若无法处理，应及时上报缺陷。

例4、检查二次元件的接线是否断开，接线端子是否松动。

通过以上四个示例可以看出:由于数码技术的应用可以使工作效率大幅提升，工作的可靠性与准确性得到充分的保证。

总结上述四方面的内容可知，如果运行规程按“四化”(标准化、图形化、表格化、形象化)法编写得当，变电站的规程将“旧貌换新颜”，使用方便，大量节约新员工学习规程的时间并能准确地掌握设备的特性，使变电运行人员在学习规程的过程中乐趣倍增，缩短变电运行技能掌握的时间，为新员工更快地服务电力企业提供手段上的支持。

7结束语

综上所述，加强对变电站运行规程编写方法的研究分析，对于其良好实践效果的取得有着十分重要的意义，因此在今后的变电站运行规程编写过程中，应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度，并注重其具体实施措施与方法的科学性。

参考文献

[1]王金萍.如何提高配网倒闸操作合格率的探讨[J].电子技术与软件工程.2016（10）：60-62.

[2]吴健.浅谈提高变电站值班员的倒闸操作规范性[J].湖州师范学院学报.2017（01）：115-116.

[3]徐国旺，杨韩庆，吴小波.浅析智能变电站的二次运行维护与检修[J].科技创新与应用.2016（09）：88-89.

论文作者:韩志高1,母辉2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29caaf60a8a8edc771d990d2.html