# 刍议具有易燃性的危险品特性及其安全防护工作论文_赖燕军

中国检验认证集团广东有限公司大亚湾分公司 516084

摘要：在所有的火灾种类中，危险化学品火灾的灾情最为严重，对于周围的安全威胁最大，同时该类型的扑灭难度也最大。在应对此类火灾灾情时，扑救人员首先应对产生火灾的原因进行调查，判断使用哪种扑救措施最为高效安全，同时对于特殊火灾需要准备的设备规划进行提前准备，在火灾扑救活动开展之前对消防人员进行消防措施的讲解，确保其在后续的火灾扑救环节中不会由于误操作导致自身受到安全威胁。本文通过作者多年的工作经验，对于消防管理范围内应对危险化学品所造成的火灾的具体措施以及相应的扑救常识进行介绍，希望能够帮助各位读者对于化学品造成的火灾有一个更加详细的认识。

1、易燃固体危险品

所谓易燃固体，是指在常温环境下能够以固态形式存在，但此类固体由于燃点较低当储存时遇火受热或者发生摩擦撞击时都有可能造成燃烧的物质，此类物质统一称为易燃固体，在工业生产和生活中常见的易燃固体包括樟脑、松香、硫磺以及镁粉。这里需要注意的是燃点低，分散程度大的易燃固体，当发生火灾时，由于对此类燃烧特性扑救较为困难，所以整体燃烧持续的时间会较长，范围较大，对于周边人和建筑物的威胁也越大。而且燃点越低，分散程度越大，火灾扑救的难度越高。尤其是粉状的易燃物，在与空气中的氧混合达到一定比例时当遇明火即会发生爆炸，易燃固体燃烧时迅猛，扑救困难。所以在日常的处方中必须要保证不能出现大量易燃固体放在一个库房的情况，为了增加安全系数，一个库房内的固定存量不得过大，并且与相邻库房之间需要设置专门的安全措施，并保持有效的安全距离。在这里需要注意的是，存放酸性物质的库房不允许混存易燃固体。对于易燃固体而言，最好的扑救方式是采用二氧化碳、沙土、干粉灭火器此类可以主角燃烧物与空气接触的灭火材料来进行灭火。

2、易燃液体危险品

所谓的易燃液体是指在一般状态下以液态形式存在，其燃点在60℃以下的物品都算易燃液体。在日常生活和工业生产中，有很多易燃液体，其中化学原料、燃油、添加剂、有机溶剂、粘合剂都是常见的易燃液体。一般易燃液体都具有沸点，低，易燃易挥发，比重低的特点。当易燃液体挥发出的蒸汽与空气中的氧气混合达到一定比例时，遇明火就会造成爆炸。易燃液体的火灾，灾情发展迅猛并伴随爆炸，一般难以进行扑救，在对扑救易燃液体造成的火灾时，扑救人员总结出了以下规律。在应对比水清淡又不溶于水的有机化合物只可以采用干粉进行扑救。在火势初期的状态下，可以采取二氧化碳扑救，但不能选择用水来扑救火灾。对溶于水比重要大于水，如二硫化碳等物质燃烧造成的火灾，则可以选择用水进行扑救，扑救材料常见，易于补充。对于能溶于水的易燃物，如甲醇乙酮等，在发生火灾时应采用干粉、化学泡沫或雾状水来进行扑救。

3、自燃化学危险品

自燃物品是由于自身的变化而造成放热当其达到自身燃点时，即会发生燃烧，其发生燃烧时可以不借助与明火接触，由于此类物品的化学性质较为活泼，且具备易氧化，易分解，燃点低，在氧化分解过程中，会伴随大量的热量放出的特点，其放出的热量很容易接近自身的燃点，如白磷在一般状态下的燃点只有34摄氏度，这与夏季室温相等，所以在空气中极易发生燃烧硝化纤维素的燃点为120℃，此类物品如果长期堆放，且堆放地区的通风情况不好，在大量堆放，导致内部热量无法有效散出时就有可能发生自燃。在商场火灾类型中常见的乒乓球仓库自燃就是由于这个原因造成的。大部分由于自燃产生的火灾都能够直接用水进行扑救，但三乙基铝除外。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、遇水燃烧危险品

很多较活泼的金属如落家里，在与水进行接触时，会迅速释放出大量的热量，并在与水发生反应的过程中，释放出大量的易燃气体在大量热量环境中极易发生燃烧甚至是爆炸。此类物品一般分为四类，第一类为活泼金属，第二类为金属氢化物，如氢化钠，氧化钙，氢化锂等。第三类为碳化物如电石，在与水接触后会释放出易燃的乙炔气体，第四类为连二亚硫酸钠，此类物质与水接触后会放出氢气和氢化物，由于氢气和氢化物是易燃易爆气体，所以容易出现自燃现象。在面对此类物质造成的火灾时，救援人员严禁使用水或含水的物质进行扑救，而应采用干沙，干粉或石粉来进行扑救。

5、氧化剂危险品

危险化学品所指的氧化剂是指氧化能力较强，在一定条件下能够发生剧烈的分解反应，引起燃烧爆炸的物质，常见的此类物质包括硝酸盐，高氯酸盐和氯酸盐的氧化剂的主要特征表现为自身具有较强的氧化性，且性质不够稳定，当与还原剂酸等物质发生接触时，容易造成燃烧现象，日常中常见的火柴头外侧摩擦时，火柴头立即燃烧的原因就是由于火柴头外包裹有赤磷，而火柴盒外侧又包裹又氯酸钾，两类物质相遇并经过摩擦之后，即会发生燃烧现象。由于很多氧化剂自身的性质不够稳定，当遇到碰撞摩擦时就容易发生分解，释放出大量的氧气和热量，如果此时接触到易燃物质，则有可能造成燃烧和爆炸，在对此类火灾进行扑救时严禁采用二氧化碳、泡沫、水等物质进行扑救，而应选择干土干粉进行。

6、压缩气和液化气危险品

为了方便运输和储存，在工业生产中常常将气体进行压缩储存。一部分气体在压力达到一定程度时就会从气体转化为液体此类物质称之为液化气，所有经过压缩液化的气体必须要储存在特制的耐压气瓶中，此类气瓶的基本要求是工作压力要高于150千克每平方厘米，而当外部温度升高，如发生火灾时，由于温度提高，传导至储存瓶中，原来的液态物质会逐渐转化为体积更大的气体，由于体积突然增大，会导致瓶中压力剧增，当达到耐压临界点会发生爆炸。根据数据，普通氧气瓶的爆炸威力与五吨TNT炸药爆炸时的威力相当，所以当此类物质发生爆炸时，其波及的范围和造成的安全威胁最大。如果不能及时介入并扑救，都会造成极为严重的安全事故。在面对此类火灾寝室必须要迅速投入扑救，当发现火灾蔓延程度已超过现场控制限度时应将还未着火的气瓶进行及时的转移，无法进行移动的部分则要对其进行紧急降温，防止气体由于温度升高急剧膨胀而造成的爆炸，同时在扑救过程中应用二氧化碳作为灭火物质，同时在扑救此类火灾时，救援人员还需要佩戴相应的防毒装置。

7、化学危险品的防护工作

综上所述，在生产生活中往往伴随着很多危险化学品，而如果不能对这些危险化学品进行科学妥善的安置，就有可能造成意外的火灾事故，由于特殊物质的特性造成其扑救的措施和内容与普通火灾存在较大的区别。一般没有接受过专门火灾扑救训练的人员，在对此类火灾进行自发扑救时，很容易造成扩大火灾甚至危及自身生命安全的情况。针对以上安全隐患，需要使用者在日常的经营管理中，对于此类危险化学品分开放置。限制放射总量，并且设置专门的安全防护距离和相关措施，定期给工作人员进行防火扑救常识的培训，并且对不同危险化学品所造成的火灾特性进行细致的介绍，当发生火灾时，要立即与专门的消防人员进行联系，及早控制火灾蔓延减少经济损失控制安全威胁程度。

参考文献：

[1] 严虎.危险品公路运输安全管理现状及探究[J].北华航天工业学院学报.2011（04）

[2]牟善军，袁纪武，王正，等.重大危化品事故情景构建与应急响应关键技术[Z].中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院，国家安全生产监督管理总局化学品登记中心.2016.

[3]范红俊.一起保险粉火灾的应急措施及事故教训[J].职业卫生与应急救援，2014，32（2）：105-107.

论文作者:赖燕军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29d44aa6a955e0c1a2939cfa.html