# 给排水工程中预防并处理防渗漏问题的研究论文_ 宋志华

摘要：随着我国社会经济的快速发展，城市化规模迅速提升，同时对建筑工程提出了更高的要求。在进行建设的时候，存在着排水设施方面的问题，对人们生活产生一定影响，因此，对给水排水工程进行深入探究，具有非常必要的意义。基于此，文章结合相关实践，先对给水排水工程中防渗漏问题进行了研究，然后提出了合理的解决对策，以期为给水排水工程提供一定的参考作用。

关键词：给水排水；渗漏；问题；对策

引言

人们经济水平和消费水平的提高带动了社会中各个行业的发展，人们对住房的需求和要求也加速了建筑行业的发展。建筑行业中给水排水工程对于建筑工程是至关重要的。给水排水工程分为给水工程和排水工程，给水指从水源取水，同时将其净化以达到可以使用的效果，然后通过输配水系统提供给用户；排水工程顾名思义就是将人们生产和生活中产生的废水和污水通过排水系统处理掉的过程。在给排水工程中值得人们关注的一个问题就是给排水工程中出现渗漏的情况，所以防渗漏技术在给排水工程中的应用十分重要。防渗漏技术作为给水排水工程的辅助技术，起主要作用就是帮助人们解决在日常生产和生活中遇到的漏水问题。提高防渗漏技术给建筑行业带来挑战的同时也给相关从业人员带来发展机会。

1常见给排水工程渗漏问题的分类

1.1施工问题产生的给排水渗漏

施工过程决定着施工结果，即是说给排水系统的渗漏问题往往与施工过程有着密切关系，所以要解决给排水渗漏问题，也必须要从施工过程入手。在施工阶段，引发给排水渗漏问题的主要原因包括以下几点：①安装人员的能力不足，技术不过关，因人为操作不当，所以很容易引发渗漏问题。例如在镀锌管套丝过程中，如果操作不到位，接口断丝或是缺口超过丝口总长度的10%，亦或是丝口过松、过紧等，都可能一方那渗漏；②管道穿越混凝土板面所预留的孔洞所产生的渗漏通，一般来说原因之一是未针对楼面预留洞设置套管，预留口否认侧面过于光滑，在管道安装过程中直接开展二次浇注，未做凿毛，继而导致出现渗漏；③预留洞口位置不够合理，安装人员对于板面混凝土的处理过于随意，很容易扩大预留洞口，导致板面混凝土体破裂，如果处理不妥善，必然会引发渗漏。此外还有一种情况是虽然已经完成了套管的埋设，但在楼板混凝土浇捣过程中依然无法做到充分震捣密实，进而引发渗水问题。

1.2材料质量问题引发的渗漏问题

给排水施工的过程中所使用的管件和设备较多，如果不能实现对这些设备和管件质量的合理控制，就极易在使用后出现渗漏问题。要想提升给排水施工质量，就必须做好相关材料的质量控制工作。由于实际应用中，管道材料所处的环境较为恶劣，以潮湿环境为主，这就对管材的抗锈蚀能力提出了较高的要求，以免在使用过程中出现锈蚀现象，致使管道使用寿命降低，在多种因素的影响下产生渗漏的问题。此外，对于连接构件的适配性也提出了较高的要求，同时做好材料质量的检验工作，避免构件中出现裂纹或者缺口的问题。材料进场后，应根据材料自身的性能特点，合理选用管理方式，避免施工环境对材料质量造成影响，从而引发后续的施工质量问题。

1.3技术水平有待提升

在给水排水工程中，施工人员技术水平对工程的整体质量产生直接影响，通常说来，技术人员专业水平高，其质量就会越好。而给水排水虽然只是其中的一项内容，但涉及到较多的工序。不相同的建筑，因其部位不同，导致排水需要也是不同的，所以，给排水管道管径大小与要求也出现一定的不同。对于这类问题，就需要施工人员对各施工细节进行关注，科学合理的开展施工，对不同管道的用途进行合理区分。但由于在给水排水施工过程中，施工人员专业水平不高，且大都是农民工与外来务工者，他们大都没有系统的进行学习，且专业技术水平不高，因此，导致各类问题频繁出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此以外，这些人员综合素养不高，在施工的过程中，责任感和安全意识不高，导致施工中各类问题的产生，虽然能够保证工程完工，但由于各类安全隐患，影响到后期给水排水管道的使用，若管道连接不紧密，还会导致渗漏现象的出现。

2建筑给排水渗漏的解决方法

2.1事前预控措施

对于给排水渗漏问题的事前控制要点主要包括以下几点：①要做好施工图的设计与会审。在开展设计工作之前，必须要沟通施工要求，特别是随着城市管线系统愈发复杂，给排水系统很可能与其他系统临近，相互影响，例如在给排水开挖施工阶段，很可能因触碰电力线路、光纤线路等导致施工受阻，所以更要多方考量，以保证设计质量。在完成管道施工图设计之后，必须要做好会审，要让其他相关单位与部门人员明确图纸要求，了解设计意图，以此为基础去规划工艺流程，此外还要与其他相关工程施工图纸进行对照，进而排除存在矛盾的部分，保证图纸的可靠性。例如针对卫生间等集中了纵横排水管的大量集中的关键区域，必须要通过进一步分析去衡量排水管的相关数据，包括管径、标高、坡度与清扫口、检查口、地漏位置等等，分析数据是否合理。对于排水管的埋深也应当合理处理，这样才能在保证立管最高水位维持正常的前提下，避免底层下水口出现渗水问题。做好图纸设计与会审，许多可能导致出现渗漏的问题都能够得以解决；②要做好原材料的质量控制。因给排水施工涉及的管道材料众多，且质量无法统一，所以实际选择管材时应当严格把好质量关，避免在工程施工过程中使用不合格品。在开始安装作业之前，必须要对于管道的外观进行应逐根检测，一旦出现裂痕、砂眼、裂痕及管件承插口、检查口、清扫口等各部分配件的质量问题，必须要及时开展通水试验，了解管道情况，避免后续产生更加严重的影响。

2.2做好施工管理工作

为提升给排水管道的施工质量，相关人员应做好施工现场的质量监管，对于管道施工的各个环节的作业实际进行合理规范，确保施工人员能够严格落实施工方案内容。例如，在开展管道施工时，应首先对管道内的油渍和污渍进行全面清除，并且合理添加垫片，确保各管道之间的有效衔接。在管道安装的特定部位，采用固定元件，做好管网的固定工作，以免给排水管道应用时，受到外力影响产生松动问题，造成渗漏现象。

2.3施工人员专业素养的提升

在工程施工过程中，施工人员专业水平，对工程质量产生直接影响。所以，需提高对施工人员的管理，定期对其进行培训。通过专业的技能培训，提升操作人员专业水平，并提高施工人员的整体素质，提升综合能力。另外，还可以通过招聘的形式，向社会招聘专业人才。在考核时，需对应聘人员专业素养、综合能力等方面进行综合考查，以提升工程的整体质量。

结语

总而言之，通过这篇文章我们可以知道，在给水排水工程中防渗透技术的应用非常重要。防渗透工作的质量决定给水排水工程的质量和人们使用该工程的感受。施工团队应该致力于解决防渗透技术中的问题，努力提高工程团队乃至整个建筑行业的防渗透技术。总结给水排水工程中出现渗漏的主要原因，分析给水排水工程中防渗漏预防措施，做好施工前的防护措施和施工过程中质量的控制以及后期在使用过程中的养护。

参考文献

[1]沈幼娟.建筑给排水工程的常见渗漏问题分析及防治措施[J].江西建材，2014（9）：95-96.

[2]张博涵.建筑给排水管道渗漏的原因及解决措施[J].科学中国人，2016（12）.

[3]原峰.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].建材与装饰，2018（49）：50-51.

[4]常枭珏.建筑给排水管道防渗漏施工技术要点研究[J].建材与装饰，2018（50）：9-10.

论文作者: 宋志华

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29db1ee2d76efc4a2063590b.html