# 浅谈卫星遥感影像在国土资源管理与调查中的应用论文_李世伦,杨国忠

摘要：我国幅员辽阔，国土资源管理一直是国家比较重视的问题。土地是我国最重要的自然资源之一，随着我国经济的高速发展、人口的持续增长、城市化进程逐步加快，使得我国土地资源愈发短缺，此外，在全球环境破坏严重的情况下，自然灾害发生频率增加，使得土地资源发生很大的变化，如何进行国土资源的有效管理和精准调查是我国土地科学管理面临的难题。而卫星遥感影像的应用将成为解决这一难题的有效途径。本文将围绕卫星遥感影像在国土资源管理与调查中的应用进行阐述，通过介绍卫星遥感技术的发展情况及其特点，挖掘出卫星遥感技术对国土资源管理与调查的重要意义，并提出针对性的建议，以供借鉴。

关键词：卫星遥感影像；国土资源；管理；调查；应用???

引言

国土资源调查是一项关系到国计民生的重大地理普查项目。近年来，先进的地理信息技术被不断应用于国土资源调查中，其中遥感技术以充足的优势成为了国土资源调查中最重要的手段之一。遥感技术在历次全国土地调查工作中都发挥了重要作用，尤其在第3次全国土地调查工作中，遥感技术应用使快速实现信息采集、进行大规模的数据分析研究成为可能，大大加快了调查工作的整体进程。

1遥感技术概述

所谓遥感广义即遥远的感知,是指一切无接触的远距离的探测技术，是基于外层空间以及高空等范围内的信息平台，借以不同类型的传感器，获取地表相关的各种数据信息，通过传以及变换和相应的处理加工后，从中提出有利用机制的信息数据，对地物空间具体的位置以及形态和其性质及其和周围环境的具体关系进行研究的一门重要的学科。该技术获得的相关地物信息其真实性特征非常明显，而且非常可观，获取信息全面、动态性、周期性的特点，且获取信息数据及时，分辨率高，在国土资源调查中发挥着巨大的作用。遥感技术以精准，工作效率高，全面综合，实时动态的优势特点，在国土资源调查中发挥着强大的作用，成为此项工作不可或缺的重要手段。

2卫星遥感影像的特点

卫星遥感影像是卫星地面接收站通过接收反射到地球表面的电磁波信息，经过大量的信息处理以及光学处理，最后形成的反映地球表面形态及方位内容的影像，它是地球表面信息的一个重要载体，准确识别其中蕴含的数据信息，需要通过卫星遥感的三个关键参数，即空间分辨率、时间分辨率以及光谱分辨率，通过这些关键参数，能够进行肉眼识别不出的影响分辨，除了这三个关键参数，还有一种能够综合表现出地球物体在影像中的各种性质的图像标志，解释标志是遥感影像在各专业领域应用上的基础内容。另外，卫星遥感影像在亮度和色调上和我们平时看到的影响图片有较大差异，它是地球上的物体反射太阳能状况后所投射在卫星接收器上的直接映像，一般来说，地球上的物体，颜色越浅越光滑致密，湿度越低，其反射值就越高，亮度就越低，颜色也较浅；相反，如果地球物体是颜色深且粗糙松弛湿度大的，那么其反射值就会较低，所形成的影像亮度低，色调深。而地球上除了一些自然景物大多数物体都是介于二者之间的，突出变现为灰色和过渡色。除此之外，卫星遥感影像还具有图像反差的特点，这种反差是指图像中相邻区域内亮度和色彩的差值。在卫星遥感影像中，这种图像反差值越大，其中相邻的地面物体就越容易被识别出，在现实生活中，图像反差值最大的物体就是水体和冰体，水体能够很大程度的吸收辐射能，而冰雪则可以较大的反射辐射能。这种图片反差能够利于辨别卫星影像中的物体，例如居民点和水体是有较大反差值的，因此能够较准确的识别出居民点的位置。

3遥感影像在国土资源管理与调查中的应用

3.1矿产资源调查与开发中的遥感技术

高光谱遥感主要在航空、航天平台中搭载成像光谱仪的方式，对不同类型的地物光谱特性进行检测，从而获得图谱合一数据，因此也在矿产资源调查和开发等一系列监测活动中得到应用，使该技术的应用与发展空间更为广阔。同时，近年来AIS-1在国土资源管理中得到应用，地质工作中遥感技术的应用也从原来的多光谱定性描述转变为高光谱定量物质组成鉴别。所以，我国高光谱矿物填图技术的应用领域也开始向地表岩石与矿物识别等范围迈进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆20世纪末国土资源部通过遥感技术展开矿产资源的开发、监测工作，掌握了监测区域内不同类型的矿种开采位置以及废弃物分布情况，为执法活动的开展提供参考。通过长期以来的实践，开发了不同类型的矿产资源开发遥感技术，这对于矿产资源开发的可持续发展有重要作用。

3.2在土地利用总体规划中的应用

在国家土地利用总体规划管理中遥感技术的应用发挥着巨大的作用，可以有效提升规划设计的真实性，有效的服务此项工作，通过进行遥感正摄像图制作，能够在总体规划新一轮土地利用中，进行基础图件修编，大大提升了过去规划编制过程中运用小比例尺以及现势差的底图缺点，可以为此项工作的开展提供更加精准的数据支持。

3.3自然灾害监测

我国幅员辽阔，地形地域状况复杂多样，其中也存在不少地质灾害频发的地区，因此，地质灾害预测的准确性和及时性非常的重要，随着信息技术的快速发展，卫星遥感技术也成为了监测地质灾害的重要手段，是灾害应急体系中的重要部分。

3.4在土地变更调查中的应用

要感觉似乎在土地变更调查中的作用也非常大，可以通过遥感技术，及时的了解和掌握土地不同时相以及不同年份土地变更情况，制作相应的遥感影像图。动态的监测土地的变更情况，将影像图进行不同时相进行结合，能够对土地的利用情况进行充分的了解。通过遥感影像图就能及时的发现土地变更情况，避免土地变更的不合理性，确保地籍现势性。这些优点优势在土地变更调查中发挥了巨大的作用。

4遥感技术在国土资源调查方面的前景展望

4.1逐步实现国土资源调查的实时动态监测

遥感技术总体上正朝着实时化的方向快速发展，未来遥感数据的获取方式将更加多元，依靠各种遥感平台和先进的传感器，遥感数据的分辨率也将不断提高，大面积高分辨率的实时同步观测成为可能。今后，利用遥感技术进行国土资源调查将更趋向于利用多平台、高分辨率、多光谱的遥感数据对土地资源进行全天候、多时空尺度、多要素过程观测，实时反映国土资源利用变化情况，为土地资源的动态监测和管理提供科学支撑，并为可能出现的风险提供预警。

4.2遥感技术与GIS、GPS技术联系更加紧密

遥感技术与GIS、GPS技术紧密结合成为一个整体，越来越广泛的应用于国土资源调查中。3S技术三者之间的结合应用形成了一个综合有效的系统，可以对国土资源进行更快速准确的分析和研究。3S技术的一体化应用能够极大地提高数据的处理效率，其应用已遍及国土资源调查、地质灾害预警、农业规划等各个领域。3S集成应用也将为国土资源调查、规划、管理和合理利用的快速发展贡献力量。

结语

随着信息技术的发展，卫星遥感影像技术在土地资源管理与调查中的应用越来越深化，大大强化了土地资源合理合法使用程度，为我国土地资源规范化做出了贡献。我国卫星遥感影像技术虽然正处于快速发展和提高中，但与世界顶尖水平相比还需要进一步的完善和建设，目前我国国土资源管理和调查上还需要很多方面的技术来进行数据支撑，目前还缺乏技术准确又较为稳定的数据保障，因此，我国应当进一步加强对于卫星遥感影像技术的发展支持，建设和完善基础设施，这都将对我国国土资源的有效配置和规划调查起重要作用。

参考文献

[1]秦远彬.浅谈卫星遥感影像在国土资源管理与调查中的应用[J].神州，2017（8）：275.

[2]邓国亮.浅析卫星遥感影像在土地利用现状变更调查中的应用[J].菏泽学院学报，2013（s2）：160-162.

[3]马聪丽，李力.卫星遥感影像在国土资源管理与调查中的应用[J].测绘标准化，2004（3）：15-20.

论文作者:李世伦,杨国忠

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a0692088ba5a539842040aa.html