# 智能电网模式下220kV变电二次设计的新要求探讨论文_邵俊清

（中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 河北石家庄 050031）

摘要：在新技术以及新工艺的支持之下，很多变电系统慢慢实现了智能电网模式的建设发展，显然这对加快我国电力行业发展脚步有着积极的意义。基于这种背景之下，对我国供电220KV变电系统做好二次优化设计工作，能够起到节约资金的作用，并具有促进效应。鉴于此，本文从智能变电站基本概述、智能电网模式下220KV变电二次设计的新要求这几个方面进行探讨，旨在全面加快智能电网建设的脚步。

关键词：智能电网； 智能变电站； 220KV二次设计； 新要求

引言

基于智能电网模式之下的智能变电站属于一个创新性的产物，我国电网对于智能变电站提出了与之相匹配的要求以及技术文件。而这些要求以及相关技术文件均属于我国电网准则指引下衍生出来的，但是由于制定单位不同，因此各个要求针对智能变电站的实现形式也存在较大的区别，在技术方面做的诠释也是天壤之别的。鉴于此，本文从以下几个方面进行探讨，笔者结合自身经验提出相关见解。

1智能变电站基本概述

随着我国科学技术的日益完善，我国变电系统开始逐渐朝着智能化、专业化的方向发展，变电系统中的相关技术手段以及电子设备已经实现了智能方向的革新，显然这是我国对于智能变电系统提出的新型要求。所以随着时间的流逝，我国电网在充分结合以下两方面的基础上制定出了与之相匹配的技术规范以及相关文件：一是变电系统；二是变电站。但从客观的立场出发来讲，因为各地区电力系统建设以及对于电能的需求会存在一定的差异性，所以也使得这些文件的制定处于不相同的状态，基于各种技术要求的背景之下，我国电网加大了智能电网试点的推广力度，经过一段时间以后智能变电站的试运行不管是在系统运作还是资源分配方面均呈现出大幅度上升的状态，显然这对于加快变电系统建设脚步来说大有裨益。

2智能电网模式下220kV变电二次设计的新技术以及新要求

2.1加强对电气设备的整合测控和安全防护

相关人员在对220KV变电系统展开二次设计的过程中，第一件事情就是要采取针对性的手段对变电系统做好相应的防护工作，其中使用次数比较频繁的技术主要包含以下几种：一种是单套测控技术；另一种是双套防护技术，显然这属于变电系统工程建设的新型要求，在具体施工期间两者能够实现互相渗透的目的。不只是这样，在系统的有关流程当中可设置与之相匹配的监控系统，同时该系统尽可能以双数据接头的方式为主，这样做的目的是为了促使数据之间达到科学转换的效果，以便可以从根本上保障相关人员的人身安全。然而站在经济成本的立场出发来讲，这种手段并无法起到节约资金的作用。结合相关调查分析可以发现，110KV的变电系统里面主要使用以下两种技术：一种是单套测控技术；另一种是单套防护技术，无论针对哪种技术来说都无法满足既定要求，所以基于这种背景之下，现阶段只能采取以下几种技术的运行装置：一种是双套测控技术；另一种是双套防护技术。

2.2采用测控系统实现低压、低周减裁功能

针对监控系统来说，相关人员应当采取针对性的手段充分发挥出以下几种功能：一是低压减裁功能；二是低周减裁功能，显然这从理论的角度出发尽管存在一定的可行性，然而在具体工作期间依然会衍生出各种各样的问题，像在促使减裁功能得以发挥的过程中，会对监控系统提出诸多的要求，但是不少变电站因为缺乏资金扶持并没有购买与之相匹配的设备，这样在数据采集期间很容易衍生出各种问题，不能实现及时响应。站在客观的立场出发来讲，尽管中低压测控装置存在着明显的减裁功能，然而在具体试用期间依然不能迎相关标准。倘若想要处理上述问题，那么就要对已有的测控系统进行充分利用，只有 这样才能迎合既定标准。但是话又说回来，倘若已有的测测控系统能够迎合既定标准，那么这个时候可以省去应用监控系统这一环节，之所以这样说是因为功能太多，反而会对资源的合理运用产生不利影响，同时也会对变电站的顺利运作产生一定的干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3关于变电系统中监控网络的自切功能

从当前的发展形势来看，无论是针对自动化技术还是通信网络技术来说，均得到了进一步的完善，这样也使得变电站自动化得以顺利运作，同时存在着与之相匹配的数据采集功能以及最为适宜的自投功能，然而与减裁功能较为相同，之所以这样说是由于监控系统需要在以下几个方面约束条件：一是采集数据方面；二是计算机硬件方面，同时不能以最快的速度响应速度，所以网络应当具备最为适合的自切功能。基于这种背景之下，尽管监控系统能够充分发挥出自切功能，但笔者结合自身经验在这里建议尽量不要应用。

2.4在变电站的监控系统中实现微机五防功能

原来的微机防锁功能有很多缺点，如用途并不显著、机能过于单一化等，而监控机能不单单存在着独一无二的防锁功能，还存在着某些以往防锁功能无法媲美的优势。打个比方来说，监控机能可以在第一时间得到与之相匹配的数据信息，还能快速消除防缩系统以及自身之间的通信，以便可以将存在的安全隐患消灭在萌芽之中，令防锁功能发挥出最大的价值。无论是针对五防功能来说，还是就监控系统而言，均要使用相同的数据库，这样可以省去诸多环节，继而根本上促进工作水平的全面提升。不只是这样，监控系统在实际维修起来也不会花费较多的时间和精力，不会衍生出其与常见之间管理合作问题，继而在无形当中起到了节约资金的作用。这里值得注意的是，五防要处于单独状态，之所以这样说是由于独立就安全而言存在着十分重要的意义，所以这就要求监控系统的安全以及相关设计均要得到进一步的完善与优化。这一步骤需要有专门的人员去探索、去发现，显然这有益于五防功能的顺利实现。

2.5智能变电系统中多功能合一装置的实现

灵活运用多功能合一装置，能够在无形当中借助于现存采样数据来早日实现小投资以及简化设备，然而该装置保护的范围不清晰，保护主体也无法得以确定，久而久之下去必然会致使装置功能之间有干扰，而国内研制出来的低压保护制度、测控等相关方面均能够用于合一装置的实现。

2.6变电系统二次设备环境的改善

站在客观的立场出发来讲，二次设备的环境很容易受温度、太阳辐射等自然因素的干扰。结合相关调查可以发现，对变电站产生影响最大的两个因素主要包含以下几点：一是温度；二是湿度。从当前的发展趋势来看，虽然二次设备运作环境早已降低门槛，然而却始终无法迎合既定标准，而此时需要借助于有继电保护技术的大力支持。而就安装在室外的二次设备而言，相关人员应当将二次设计装置设置到指定的地方，这样做的目的是为了减少锈蚀情况出现的概率。但是话又说回来，这种方案实际上就二次设备的高热量的满足还存在一定的困难性，所以这就要求相关人员要在不断实践当中才能够发现其是否迎合既定标准。

结语

基于智能电网形式下220kV变电二次设计能够起到节省资金的作用，在现阶段的变电站中比较适用，相信在未来的发展中一定会得到大力推广。随着我国国民经济水平的不断提高，在全面了解二次变电站设计新要求的基础上，对自身存在的不足之处以及优势进行了深度剖析，同时也将更多的时间投入到了对关键技术的研究当中，这样有益于现阶段变电站二次设计的发展，针对变电站本身而言也存在着较强的效应。

参考文献

[1] 安源媛. 智能电网模式下220kV变电二次设计的新要求[J]. 环球市场,2017,(2):168.

[2] 欧阳亮,邢智. 智能电网模式下220kV变电二次设计要点探析[J]. 通讯世界,2017,(14):214-215.

[3] 廖建辉. 220 kV变电站电气二次设计应注意的问题[J]. 电力系统装备,2018,(10):71-72.

[4] 沙建鹏.智能电网模式下220kV变电二次设计的新要求[J]. 黑龙江科技信息. 2016(16)

论文作者:邵俊清

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a0c18cd1864b93d7b9e4ad7.html