# 论滩涂围垦工程软基施工中存在问题与应对措施论文_方笑笑

温州市瓯飞经济开发投资有限公司 325000

摘要：随着国家人口数量的日益增加、经济的飞快发展，土地资源问题越来越引起人们的关注与重视，致使越来越多的沿海城市加大了对沿海滩涂围垦开发利用的力度，促进了国家的经济建设，推动了社会发展。在滩涂围垦工程施工过程中最常涉及的就是软基处理，文章主要分析了在软基施工处理过程中存在的问题并且提出了常见的解决措施。

关键词：滩涂围垦工程；软基施工；措施

1 引 言

现阶段，城市化建设越来越受到国家的重视，城市的不断扩建和城市的人口和土地之间的矛盾逐渐显现出来。在这种情况下，为了解决这一矛盾，我国很多沿海城市开始日益关注滩涂围垦工程，并且进行了滩涂围垦工程实践活动。。滩涂围垦工程是缓解区域土地资源紧张状况，提高资源利用效率，促进区域经济发展的重要施工实践活动。底层的基础决定上层的建筑。从滩涂围垦工程施工范围上看，主要集中于我国沿海地区，在沿海滩涂围垦软基施工过程中，软基处理就是下层基础，重中之重，如果软基处理不当，很容易引起各种问题。在滩涂围垦工程施工过程中，由于受到沿海地区特殊地理环境的制约，滩涂围垦工程施工无法避免的会涉及到软基处理施工项目，因此分析滩涂围垦工程软基施工过程中的常见问题并且提出应对措施是非常重要的。

2 滩涂围垦工程软基处理存在的问题

2.1 软土地基处理方法介绍

由于沿海城市海滩的质地比较特殊，并且软土地基一般是比较厚的，所以就导致滩涂围垦工程的施工难度加。为了实现滩涂围垦工程软基施工处理的效果，就要对软土地基进行相应的处理。施工人员可以对浅埋的薄层软土需要进行挖除处理；而当软土厚度比较大不能够挖除或者进行挖出处理不够经济时，可以采用砂井排水固结、塑料排水板排水固结、爆破挤淤法、抛石挤淤法、垫层法、加筋土工织物铺垫法、置换法、水泥土搅拌桩法、振冲碎石桩法等方式进行处理，除此之外，还可以采用多种方法结合的方式进行处理。

2.2 软基处理效果

滩涂围垦工程的主要实施目的是围海造地，它的重点和难点是修建有防汛功能的围海大堤的。因此，施工技术和各个问题的处理方法在工程的安全方面具有至关重要的意义。那么在滩涂围垦工程中使用软基施工处理就需要施工人员考虑到各个方面可能存在的问题，与此同时，还用不同的实际情况选择适合的处理方法。

滩涂围垦工程进行软基处理，可以达到以下效果：①提升地基的动力特性②使地基的透水性得到改善③改善具有不良特性的特殊土④提高地基的抗剪强度，也是为了使地基的承载能力得到提高⑤降低地基的压缩性。

2.3 滩涂围垦工程软基施工中存在的问题

滩涂围垦工程在软基处理施工过程中会受到施工资金和施工人员技术水平等各种影响因素的制约，并且在具体的施工过程中的工程勘探也是有一定难度的。在滩涂围垦工程中滩涂面测量以及勘查方面要是存在精度及准度的问题，那么施工质量就会受到很大的影响。滩涂围垦工程软基处理施工中，主要存在以下问题：第一，滩涂围垦工程的实施项目主要是以保护海堤安全的前提，并且保证工程项目的防汛属性功能可以得到正常的发挥，但是在设计软土地基处理方案时，由于受到技术水平和各种人为因素的制约，滩涂围垦工程软基施工处理方式不能够使海堤的安全性得到有效的保障。第二，因为软土地基的承载力是有限的，但是滩涂围垦工程又需要在海滩等部位建造挡水坝等防水设施，而防水设施的自重又会进一步增大堤坝的受力荷载，最终可能会引发滩涂围垦工程的不均匀导致沉降。在设计相应的软土地基施工方案时，往往会因为施工技术人员不能够全面分析各种影响因素的制约，最后导致滩涂围垦工程软基处理施工在规范性上存在不足。第三，沿海地区经常会有海潮、汛期等，所以滩涂围垦工程施工需要避开沿海地区较为复杂的气候环境。同时滩涂围垦工程施工时对周期的要求也是比较严格的，在滩涂围垦软基处理施工过程中，一旦对地基处理措施的操作不够规范，针对性不强，就会导致接下来的的施工作业周期延长，可能在汛期到来之前不能完成相应的施工作业，那么滩涂围垦工程在外部应力的作用下，就会出现严重侵害工程地基，致使施工项目的质量无法达到预期的标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 滩涂围垦工程软基处理方法

在对滩涂围垦工程进行软基施工处理时需要考虑到沿海区域海滩部位软土地基过厚及地质状况复杂等影响因素，并且对滩涂围垦施工过程中的重点和难点进行深入的分析，然后结合软土地基部位相关工程建筑物的荷载力大小及稳定性要求等，制定滩涂围垦工程软基处理的技术方案。一般情况下，在对滩涂围垦工程软土地基及地质薄弱层进行处理时，可以使用的技术方案有很多种，比如土工织物加筋铺垫、软土置换、碎石振冲桩、水泥搅拌桩、挤淤法、排水固结法、垫层法等。文章重点分析以下几种滩涂围垦工程中软基施工处理的方式：

3.1 注浆加固及振冲搅拌桩处理方法

对于滩涂围垦工程海堤部位的软土地基采用水泥砂浆等高性能的浆液进行相应的加固施工时采用的就是注浆加固的方法。因为注浆加固能够使海堤软土地基荷载应力表现及模量压缩提高的同时，还能够重组滩涂围垦工程的软土地基力学结构。在滩涂围垦工程软基施工处理中使用振冲搅拌桩施工方法不仅耗费大量的施工成本，而且此方式加固的对象主要是针对滩涂围垦工程地基较浅的部位。

3.2 塑料排水板排水固结法

滩涂围垦工程软土地基处理中塑料排水板排水固结法通常是施工过程中常用的方法，并且施工效果也是最为突出的。塑料排水板排水固结法的技术要点：把塑料排水板根据的具体的排列要求插入到施工的软土层中，然后通过塑料排水板，把工程软土层的排水路径缩短，使海堤沉降量缩减，提高固结速率。塑料排水板排水固结方法成本小，而且排水板的小断面、均匀结构等特点，不会对滩涂围垦工程海堤及地基造成较大的应力作用，能够提高滩涂围垦工程软土地基处理的质量。

3.3 软土地基置换法

软土地基置换法是使用力学性好，含水量及密实度佳的土体来进行置换换填。这种软土地基处理方法主要是挖除力学性能表现较差的软土土层。软土地基置换法需要采用软土的大量置换，导致滩涂围垦工程淤泥面较大，所以施工难度较大，并且成本高。

3.4 真空预压法

真空预压法就是把不透气的薄膜铺设在需要加固的软基表面的砂垫层上，然后通过射流泵和埋设在垫层中的管道，把膜下土体间的空气抽出，形成真空状态，使孔隙水逐渐深入到井中从而实现加固软基的目的。真空预压法使的实质是在总应力基本不变的条件下，使孔隙的水压力降低，使有效应力增强，同时还可以塑料排水板的排水速度加快，从而到达加固效果，加快施工速度。

3.5 垫层法

滩涂围垦工程软基处理技术中的垫层法，主要采用镇压层的设置，强化滩涂围垦工程的促淤坝和海堤的稳定性，从而对到达处理、改良软土地基的目的。通常情况下，垫层法更多的使用在具备较浅淤泥层的滩涂围垦工程中，但是由于地基的淤泥厚度过大，海堤在滩涂围垦工程施工前后会发生沉降变化，导致垫层法施工的安全性和稳定性很难得到有效的控制。

4 结束语

滩涂围垦工程是对土地资源进行不断扩大的一项有效措施。由于滩涂围垦工程难度较大，综合性较强，并且各个项目现场条件和施工区域不同，所以在施工过程中要对施工的重点和难点进行了解、分析，然后对施工过程中出现的问题提出相应的解决措施，逐步实现滩涂围垦工程中的各个施工目标。滩涂围垦工程软土地基处理质量水平直接影响到滩涂围垦工程的整体质量效益。对于滩涂围垦工程软基施工处理的方式有很多种，为了保证滩涂围垦工程的整体质量，施工人员需，要结合各种工程的具体情况和自身的知识理论来选择最适合的处理方式，合理利用土地资源，争取使用最小的投入获得最大化的质量效益，提高滩涂围垦工程软土地基处理质量。

参考文献：

[1]朱晓钟，沈红.滩涂围垦工程施工重点技术初探[J].江苏水利，2013（03）：19-22.

[2]关锦荣.青屿门围垦工程深港软基处理及施工论述[J].水科学与工程技术，2010（01）：77-78.

[3]潘耀辉.大规模滩涂围垦对河口海湾水质环境影响及其景观机理的研究[D].浙江：浙江大学，2007：1-107

[4]贾延权.连云港市临港滩涂围垦及垦区经营管理[D].江苏：南京农业大学，2007：1-84.

[5]张全威.胶州海湾围海堤道路施工过程稳定性数值模拟分析[D].湖南：长沙理工大学，2012：1-70.

论文作者:方笑笑

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a3ebb13ac9fbe551e183201.html