# 分析绿色建筑电气设计论文_袁弘倩

中国建筑西南设计研究院有限公司 四川省成都市 610000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，人们对建筑的要求也越来越高。不仅是要关注建筑的美观和安全性，舒适度等，更加注重建筑的生态环保的设计。因此，本文重点探讨了绿色建筑的电气设计。希望通过本文的探讨，能够为相关方面的研究提供理论性的参考。

关键词：绿色建筑；电气设计

社会的发展，人民生活水平的提高，城市的扩建，直接推进了我国建筑行业的发展，而电气设备在建筑设计中起着不可忽视的重要的作用。只有保证合理的建筑电气设计，才能促进经济的整体发展和整个市场运营的正常运行。要想确保建筑事业能够良好的发展，电力设备的有效改进和管理是十分有必要的，进而确保电力设备的稳定，促进经济结构转型和人们生活水平的提高。

一、绿色建筑的特征分析

绿色建筑的最主要的特征就是确保居住者的健康。换句话说，就是建筑的本身不能够对人类的健康造成危害。例如：建筑的采光好能够有利于杀菌灭毒。建筑的通风好能够促进室内的空气的流通，进而确保室内的空气的质量。建筑的材料的辐射不能够超标，确保居住者的健康。另外，绿色建筑的本身要做到对于能源的消耗要少，尽量的减少粉尘以及污染物的排放等，进而降低对环境的破坏。绿色建筑的另外一个特征就是追求高效。也就是说建筑在使用的过程中能够提高资源的利用率，同时采用可再生能源，尽量做到成本低，污染小，从而获得最大的经济效益和社会效益。

二、绿色建筑电气设计的原则

电气节能设计既不能以牺牲建筑功能、损害使用需求为代价，也不能盲目增加投资、为节能而节能。因此，电气节能设计应遵循以下原则：

（1）适用性。就是基于满足在建筑物内创造良好人工环境提供必要的能源，为建筑设备运行提供必需的动力，按照用电设备对于负荷容量、电能质量与供电可靠性等方面的要求，来优化供配电设计，促进电能合理利用。

（2）实际性。要充分考虑实际经济效益，合理选用节能设备及材料，使节能增加的投资能在较短的时间内用节能减少下来的运行费用收回。

（3）节能性。应考虑采取措施减少或消除与发挥建筑物功能无关的消耗，比如电气设备自身的电能消耗，传输线路上的电能消耗等等，这应该是节能的着眼点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三.绿色建筑电气设计分析

1.供电配电系统

我们对绿色建筑的供电配电系统的设计主要是以下几个方面。一，供电配电系统应该尽最大可能的简单和安全。同一个电压的配电级数不能够超过2级，要尽量的避免变电级数太多而导致的电能的消损。变电配电所应该尽量的接近负荷的重心，对供电网络进行合理的分布。尽可能的降低线路电压所产生的损耗，进而增强供电网络的供电的质量，从而提高供配电系统的经济效益。二，应该选择合适的变压器的容量和级别。对于变压器负载率方面，较为适合的0.7到0.85左右。在这个范围内能够适应负荷的变化，并且能够让变压器能够处于一个较为优秀的运行状态。另外，我们还应该选择节能型的变压器，从而降低变压器的空载的消耗以及空载电流。在同等传输的情况下，如果电压越高，那么损耗也会越少。因此，在实际的设计中需要平衡变压器在不相同的负荷下的铁损以及铜损，进而合理的选择电压。

2.照明设计

1）选用优质的电光源。科学选用电光源是照明节能的首要工作。节能的电光源发光效率高，每瓦电能发出更多光通量。

2）选择节电的照明电器配件。各种电光源中均需要有电器配件，其中镇流器就是一个高耗能器件。《建筑照明设计标准》（GB500M-2004）3.3.5节对照明设计的镇流器选择原则做出了明确的规定。电子镇流器或节能型电感镇流器的能效优于普通电感镇流器，电子镇流器对提高照明系统能效和质量有明显优势，是国际推荐应用的产品，也是未来发展的趋势。

3）选择控制开关以充分利用自然光。自然光是免费的光源。充分利用自然光，就是要结合射人室内的自然光情况，合理地设置照明开关，使照明控制灵活、方便、合理。充分利用室内受光面的反射性，也能有效地提高光的利用率，起到节电的作用。

4）合理地选择照明方式。在满足照度标准的条件下，为节约电能。应选用一般照明、局部照明和混合照明相结合的照明方式。

3.电机

在动力系统中，电动机是主体，电机是典型的感性负载，会产生滞后的无功电流，从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端，增加了线路和变压器的功率损耗。设计中，需要提高供配电系统的功率因素，通过在供配电系统增加电容器柜进行集中无功补偿或者在运行过程中对设备端进行就地补偿。由电机运行特性可以知道，运行效率随负载大小波动而变化，电动机在额定运行时效率最高，功率因数最高，轻载运行时效率降低、电机的电能浪费较大，空载时功率因数甚至降到0.3以下。因此，合理选择电机容量也是节能重要方面。

4.电磁干扰抑制设计

5.由于在生活中，使用的大量非线性设备而导致谐波污染和电磁的干扰，不仅会增加系统的电耗，而且还会引发用电系统发生火灾的风险。我们通过对电路的合理设计、采用滤波器以及进行合理的接地能够抑制导电性电磁的干扰。辐射性电磁的干扰主要是通过空气中的电磁场进行传播。我们通常在设计电子设备的外壳和箱体的时候，选择合理的屏蔽材料和合理布置设备的线路，接地线，并且采用科学的接地技术能够减少辐射性电磁的干扰。对电磁屏蔽是最为常用的电磁干扰抑制的技术，阻止交变电和磁场的相互影响。在使用传统屏蔽方法的同时，我们可以考虑使用新型的屏蔽材料，像屏蔽混凝土和屏蔽涂料等。进行屏蔽的时候我们应该注意电缆的连接，屏蔽电缆的屏蔽层一定要将芯线完整的覆盖，电缆两端的连接器外壳应该与电缆安装的屏蔽机箱作360°搭接。

结语

随着中国的社会发展及城镇化水平的提高，建筑量的发展迅速，建筑能源消耗急剧上升。我们更加要秉承：保护环境，爱护环境，减少污染这个宗旨，需加快建设节约型社会，大力推进能源节约。尤其是在实施绿色建筑设计过程中，绿色建筑规范应与：健康、节能、环保、绿色而贯彻落实，这也是实现绿色建筑的关键所在。

参考文献：

[1]（美）查尔斯・G・伍德.绿色建筑设计方法与实例[M].中国电力出版社，2005，9.

[2] 邹汉谦.谈供配电系统节电技术措施[J].深圳土木与建筑，2008，（12）.

论文作者:袁弘倩

论文发表刊物:《基层建设》2016年21期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a41d735542ea55cc7fef41c.html