# 现浇综合管廊变形缝位置防止不均匀沉降施工技术探讨论文_张卜涛1,赵国庆2,张铎严3,上梦阳4

中建五局第三建设有限公司 陕西西安 710000

摘要：随着城市基础设施项目兴起，综合管廊在城市基础设施建设中充当着排头兵。然而，研究如何防止城市地下综合管廊变形缝因地基不均匀沉降引起的变形缝错台意义重大。本文以阿房一路地下综合管廊项目为工程背景，介绍阿房一路项目明挖段综合管廊在防止地基不均匀沉降引起的变形缝错台问题的施工措施，为后续同类工程建设提供借鉴。

关键词：综合管廊；变形缝；不均匀沉降；枕梁；

0 项目概况

阿房一路地下综合管廊西起西三环西侧，东至阿房路十字，全长1614米。沿线穿越西三环、皂河、阿房一路互通立交。主要施工方法分为顶管、明挖两种。其中明挖段全长460米，顶管段全长1154米。明挖断面采用（2.2+1.2）*2.85米，顶管断面为内径3.5米。现浇结构标准断面见图2。

图2管廊明挖标准断面

1 管廊明挖段变形缝位置设计设计分析

阿房一路管廊项目采用钢筋混凝土结构，基坑支护采用微型桩+内支撑形式。明挖段全段采用单侧支模施工工艺。管廊明挖段基地为黄土状粉土，地基处理采用60cm素土换填，压实系数≥0.97。变形缝位置设置300×6-30钢边橡胶止水带，变形缝位置预留3cm宽变形量。根据《阿房一路项目岩土工程勘察报告》管廊底部黄土状粉土具有轻微湿陷性。

图3变形缝位置做法大样

2施工重难点分析

（1）管廊受立交影响，设计线位唯一，南侧紧邻汽车4s店，北侧为现状道路，上部存在10kv高压架空线。施工场地受限大，如何在狭窄场地内做好施工部署及安全管理，保证节点工期，是施工的重点。

（2）管廊受地下管线影响，且需要衔接顶管工作井，明挖基坑深度最深达到13米，如何做好基坑支护安全及材料运输是难点。

（3）根据设计图纸，管廊上部后续为市政道路，且管廊所处地层具有轻微湿陷性，如何降低管廊产生不均匀沉降是难点。

（4）管廊设计使用100年，如何防止地基不均匀沉降引起的渗漏是施工难点。

3管廊变形缝位置防止不均匀沉降施工措施

在管廊变形缝位置居中设置钢筋混凝土枕梁，枕梁宽度1米，厚度0.3米，宽度超出管廊宽度每侧0.3米。枕梁采用双层双向直径14钢筋，混凝土采用C30混凝土。具体如图4。

图4变形缝位置枕梁做法大样

3.1施工流程

基坑土方开挖→变形缝测量放线→变形缝土方开挖→基坑换填→枕梁钢筋绑扎→枕梁混凝土浇筑→垫层混凝土浇筑→防水施工→保护层施工→结构底板施工。

4 控制措施

4.1质量控制措施

（1）机械土方开挖应严格控制标高，预留30cm采用人工进行开挖。

（2）枕梁土方开挖应准确放样，保证枕梁位置位于变形缝中间位置。

（3）应严格控制每层土方换填厚度，每层换填完成后及时进行压实度检查，检查合格后方可进入下道工序。

（4）雨天应对基坑进行覆盖，做好基坑防排水措施。

4.2进度控制措施

由于阿房一路地下综合管廊为西安市“四改两拆”线网落地项目，项目部成立计划部，负责考核节点，制定各个区段月控制计划、周控制计划，并设置相应的奖惩措施，确保节点顺利完成。

4.3安全控制措施

由于项目位于城市西郊主干道，施工现场狭小，且施工场地上方存在10KV高压线等因素，项目施工现场分区段配备专职安全员，制定专门高压线下吊装施工方案，每日进行基坑变形监测，配备专门交通疏导员，确保通道位置施工安全。

5结束语

本文介绍了阿房一路地下综合管廊设计情况，重点说明了明挖现浇管廊在变形缝位置不均匀沉降防治措施、施工工序及施工控制措施，极大程度上降低了明挖现浇管廊因地质及施工问题引起的管廊变形缝位置的不均匀沉降，保证了管廊防水效果及避免后期市政道路沉降，为同类工程变形缝不均匀沉降防治提供借鉴参考。

论文作者:张卜涛1,赵国庆2,张铎严3,上梦阳4

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a4c3f1fe55e442000c63260.html