# 风电场海上测风塔设计与施工经验的总结和思考论文_蔡创彬

蔡创彬

（华润电力投资有限公司深圳分公司 深圳市 518000）

摘要：随着科学技术的发展及人们对自然资源需求量的加大，我国开始进行海上风电的开发。由于我国海上风电属于开发初期，海上风电场的设计还属于萌芽阶段，存在着很多不足。要开发海上风电，建立风电场，首先获得相关的风资源数据，这就需要要建立海上测风塔，对拟建的风电场的资源进行参数的测量。本文结合海上测风塔设计和施工经验，分析了测风塔设计的各种问题和情况，对建设中需要注意的事项作了相关的总结。

关键词：风电场； 海上测风塔； 设计与施工； 经验总结

前言：

对于自然资源日益减少的今日，海上风电的开发有着极为重要的意义。风电是没有污染的可再生能源，对于资源缺乏的国家有着很重要的作用。海上风能资源是最为丰富的，且较为稳定，它的风况相较于陆地更为优越，且受到的各种干扰较少，也不会涉及到土地征用的问题，因此海上风能资源的开发越来越受到国家的重视。我国的近海风能资源可以开发的有8亿KW左右，具有很大的发展前景。目前已经有很多国家建成了较大的海上风电场，在相关的设计和建设上有了一定的经验和技术，但我国在海上风电场设计上还处于初期阶段，各方面都不够成熟。

一、海上测风塔的设计

1、地质水文的测量

根据相关的调查资料显示，一般海域的地质分层分别为淤泥层、粉砂层，各土层具有不同的抗压侧阻力和极限阻力。以黄海的某一海域为例，它的地质分层主要分为（从上往下）：（1）最上层为淤泥质的黏土，厚度大约为18米；（2）黏土之下为粉砂质泥土，厚度约为4米；（3）下层为粉砂层泥土，目前还未揭穿，是工程基桩持力层。每个土层的抗压极限测阻力和极限端阻力的标准值都是不同的，各土层的具体标准值如下（图1）：

图2

2、测风塔结构形式的设计

一般来说，测风塔的结构形式分为两种：自立式、拉线式。自立式测风塔的材料用量较大，需要达到很高的要求，塔体下部较宽。拉线式测风塔的可靠性较高，受力合理，塔体也较小，但工艺相对比较复杂，拉线数量多。因此在进行海上测风塔的设计时，要考虑到测风塔对海上船只的影响，很多海域是采用的自立式测风塔。在测风塔的设计中，一般是采用重力式基础和桩基础。桩基础中较为适用的有钻孔灌注桩、钢管桩以及预制混凝土桩等。钻孔灌注桩的施工需要浇筑混凝土，施工时间较长；预制混凝土的施工较难打入，不宜使用钢结构作承台，施工时间同样较长；重力式桩结构简单，施工方便，成本较低，但由于抗压力小，体型较大，在海中容易受到洋流的影响，发生倾斜甚至倒塌。钢管桩的施工相对比较容易，时间也不用很长，但成本较高。总的来说，钢管桩的抗压力较强，海底的洋流对它的影响较小，受力情况也很明确，但施工工艺相对比较复杂，对海上防腐的要求很高。因此，在进行海上测风塔的材料选择时，根据具体情况，大多选择的钢管桩。

三、测风塔的施工

1、桩基的施工

桩基施工需要的设备主要有打桩船、抛锚船及运桩船等。在进行施工时，要选择适合的打桩船设备，如撞锤等，并选择适合的工艺，提高沉桩效率。沉桩时的工序为：（1）起桩；（2）立桩；（3）插桩；（4）锤击沉桩；（5）停锤，移位；（6）完成，开始下一根桩。在打桩时，沉桩大约需要20分钟（每一根），打桩时需要选用合适的施工设备和施工工艺，要有准确的资料。

在海上施工时，由于风浪较大，施工期间可能会发生很多船只与桩基的碰撞，对过往船舶造成很大的危害。因此在施工时要制定详细的安全控制措施和计划。打桩船先要运至施工点，再采用八字形式进行抛锚，并在每个锚上设置浮漂。在海上由于风浪的影响，自航驳与打桩船的间距要保持在五百米左右，设立四根锚缆。

四、结束语

在海上测风塔的设计与施工中，由于受到海上风浪的影响较大，测风塔的施工具有很大的难度。在设计测风塔时，要根据具体的地质情况和特点，选择适合的施工工艺和设备，避免出现不必要的麻烦。

参考文献

[1]邢占清,杨锋,赵卫全等.响水风电场海上测风塔设计与施工[J].水利水电技术,2009,40(9):81-84,87.

[2]郑杰.黄海海域某海上测风塔工程设计[J].中国高新技术企业,2014,(17):9-11,12.

[3]吴继亮,刘超.海上测风塔塔架设计的关键点分析[J].钢结构，2013,28(3):47-50,47.

[4]李近元,张吉,王淼等.南日岛海域海上自立型测风塔设计施工技术探讨[J].海洋科学,2013,(2):95-100.

论文作者:蔡创彬

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a6ccf5897470b0ea2e34696.html