# 防洪堤除险加固施工方案研究论文_李伟

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 昆明 650033

摘要：防洪堤是人类生产发展过程中成就起来的产物，它具有抵御洪涝灾害、管控河流的功能特性。防洪工程不仅能够减少洪涝灾害造成的经济和社会损失，还能够改善人们生活环境，对促进社会经济的稳定健康发展有着非常重要的积极意义。因此，论文就防洪堤的特点、影响其稳定性的主要因素进行简要的阐述，同时深入探究防洪堤除险加固的施工方法。

关键词：防洪堤；除险加固；施工

1 前言

随着我国经济建设的飞速发展，我国大量建设水利工程，尤其是防洪堤工程的建设，这不但给社会生产力发展和人民正常生活带来了良好的社会效益，还给我国经济建设的持续性、发展性创造了良好的经济效益。防洪堤在长期的河流冲击浸泡、雨水冲刷过程中发生渗漏等现象的可能性逐年增高，因此，在防洪堤除险加固过程中要及时发现存在的问题及产生原因，明确病险类型和危害程度，设计出具有科学性、针对性、适用性的除险加固技术方案。为了增强防洪堤的质量，要提升其除险加固施工技术，严格遵循施工技术要求和规范，认真管控施工环节和施工工序，从而确保施工质量的增强和施工过程的有效进行。

2 对防洪堤的特点和主要影响因素进行分析

2.1分析防洪堤的特点

第一，因为防洪堤是随着河流流向来进行施工建设，其施工量比较大，施工规模较为广泛，接触的范围也比较宽，堤坡的高度、坡面的垂直高度和水平宽度的比会常常发生变化。第二，防洪堤与河流变化情况有着十分密切的联系，河流的走势和流水的速度对其冲刷情况有着较大的影响。第三，一般情况下，防洪堤的边坡往往是紧挨河流的那一面堤坡。第四，由于防洪堤在河流冲击浸泡、雨水冲刷的情况下会出现渗流现象，所以会产生渗透力与浮托力。第五，防洪堤的力学性质和物理性质会随着河流等水体的自由水面离固定基面的高程的变化而变化。第六，堤坡往往会有人为造成的荷载。

2.2影响防洪堤稳定性的主要因素

因为不相同的因素对防洪堤安全性的影响不尽相同，且还存在着较大的影响力度，因此，发现防洪堤稳定性的主要影响因素对保证防洪堤除险加固工作顺利有效进行有着极为重要的促进作用。

2.2.1坡比

坡比是坡面的垂直高度和水平宽度的比，在大部分情况下，防洪堤都兴建在河流的两侧。坡比与环境条件的改变呈线性变化，但是变化的程度通常情况下不会很大，所以在实际状况下会相对选取均匀值。通常来说，防洪堤的稳定性随着坡比的减小而增大。边坡坡比的分类如表2.2.1所示。

2.2.2坡高

坡高是坡面的垂直高度。防洪堤接触的范围比较广泛，坡高往往会因为河流的走势和地势的高低而不相同，一般来说，在坡面的倾斜角度一样的基础上，防洪堤的安全性随着坡高的上升而下降。土质边坡高度的分类如表2.2.2所示。

3 防洪堤除险加固的施工方法

3.1截水墙的施工过程

根据实际施工情况设计趾板混凝土的剖面尺寸以及截水墙的宽度，将截水墙置入一定深度的基岩中，根据施工设计要求进行分缝，采用跳仓法进行混凝土浇筑，待成型后利用标准配件在施工现场进行组装，用标准规格的钢管和为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用的拉筋来实现加固目的，然后进行人工抹面，通过沥青板来对沉降缝进行填补，最后进行洒水来保养维护。

3.2面板的施工过程

在施工前，在混凝土两边进行侧模的安装，安装完成后再进行浇注工作，混凝土面板的施工采用跳仓法进行混凝土浇筑。在开挖边坡的运输道路或平台下方的混凝土面板上设置相应规格的管道，要严格根据施工设计要求和规范来安排设置间距，在施工过程中要采取相应的方法来保证排水管道的正常顺利工作，最后还要利用薄膜来进行保养维护。

3.3梯阶立面的施工过程

梯阶立面，简称为梯步，其是处于防护坡上。在梯阶立面的施工过程中，首先要奠定一定的挡墙基础，再进行混凝土踏步的施工，在施工最后阶段进行砖砌挡墙的作业。

3.4马道的施工过程

马道在水利工程中表示开挖边坡的运输道路或平台，其为混凝土面板的施工提供了运输通道，马道的施工只能在完成面板施工后才可以进行，通过利用有通道中部向上游、下游两个方向同时进行马道施工。通过沥青板来对分缝进行填补，然后进行人工抹面，最后进行洒水来保养维护。

3.5下河通道的施工过程

下河通道的总体施工步骤：先进行两旁的挡墙基础的施工，再进行通道中部的施工，根据从下往上的施工顺序进行。根据施工设计要求进行分缝，然后再进行混凝土浇注工作，将混凝土料运至施工面，然后直接下料再对其均匀平铺，再次进行人工抹面，最后在一定时间内进行洒水来保养维护。在温度较高的情况下，要事先进行水雾保养维护工作，确保混凝土的施工质量，防止其遭受强烈阳光的破坏。

3.6边坡的生态防护的施工过程

在完成防洪堤堤体的修筑后，即可对边坡进行生态防护施工。一般情况下，从马道到防洪堤的顶端位置之间的施工以边坡的生态防护为主，施工过程一般有：修建栏杆基础、浆砌卵石护坡的施工、灰土垫层的施工以及绿化种植土的回填。

3.7防洪堤栏杆的施工过程

通常情况下，防洪堤栏杆的施工就是修建堤体两侧的人行走道的栏杆以及防洪堤顶部的人行走道的栏杆。通过常规模板对栏杆的基础、立柱进行现场组装和固定。完成制作后，利用自卸车将两者运送到堤坝顶部，清洗干净后再进行安装施工，完成安装后，再进行水泥砂浆的注入施工。

4 结语

由于大部分的洪涝灾害给城镇和人民的生命财产安全造成极为严重的危害，为了降低灾害的损失程度，防洪堤的兴建、除险加固工作显得尤为重要，其不仅能够保证现代城市化的健康发展，还给社会生产和经济建设的持续性发展带来一定的推动作用。因此，在进行防洪堤除险加固的施工过程中，要严格遵循相关的施工技术要求和规范，通过认真勘察，及时发现防洪堤存在的工程问题，提出相应的针对性解决方案和处理措施，这样才能确保防洪堤工程的施工质量，增强其稳定性和安全性。

参考文献：

[1]孙百春.浅谈堤防工程防洪抢险技术[J].科技与企业，2013(7):204.

[2]田勇鹏.水利工程堤坝防渗加固技术浅析[J].水利天地，2013（7）：36.

[3]宋玲.堤坝工程的渗透防护与加固[J].科技创新与应用，2013（9）：130.

论文作者:李伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a7bc076f71c2c8b3246bb8e.html