# 水利工程施工的导流问题及应用论文_刘玉辉

摘要：水利工程的建设对于河流河道的生态环境有着一定的影响，河流河道又对水利工程的运行产生影响，二者有较深的联系。因此，要多加注重水利工程的施工技术的应用和相关建设科学合理的规划。水利建设施工建筑会对工程施工质量产生影响，其中导流技术的应用可以对水流起到合理有效的控制与疏导，避免对水利工程产生不利影响，以保证水利工程施工免受影响。本文结合水利工程施工实际情况对导流施工技术进行探讨。

关键词：水利工程；导流施工技术；应用

引言

当前导流施工技术已广泛应用到水利工程施工中，道路施工技术的应用要点对水利工程施工质量有较大影响。因此要对导流施工技术的技术要点加以重视。导流技术的应用涉及到多个方面，其不仅影响水利工程的建设施工，还会对水道环境造成影响，在利用导流施工技术之前要对水流汛期、地势地形、水库蓄水等环境因素进行考虑分析。

1、水利工程中导流施工的具体内容

1.1导流施工技术的基本概念

在实际的水利工程建设施工中，为了将流水与施工区进行隔离，则需要应用导流技术来控制流水方向，将流水及时引开，保证施工顺利开展。导流施工技术作为水利工程施工的重点项目，导流施工技术质量直接关系着工程设计方案与工程施工进度。

1.2导流施工的具体内容

首先，导流施工的选址，选址是导流施工的基础工作，在导流施工设计之前应该充分考虑到坝体的实际位置，并合理勘测施工地形，并考虑到水利工程地质环境、地势地形差异情况、水能指标、施工难度以及工程量等因素，保证选择最佳的坝址。其二，合理设计水利枢纽布置方案。导流施工质量，关系着水电枢纽工程设计方案的整体质量，当确定坝址以后，为了进一步保证工程的合理分布，则应该从导流明渠进行合理布置，并充分考虑到厂房的合理分布情况。其三，编制施工计划。施工技术是水利工程开展的基础与前提，在施工中既要保证施工方案合理，同时应该合理运用导流技术。

1.3导流施工中存在的影响因素

其一，水文因素影响。在水利工程施工方案设计中，应该全面考虑到水利工程的洪水、雨雪、水流量、结冰等因素，一旦缺少这些因素的考虑，将对导流施工方案产生严重的影响。在开展施工中，如果遇到河道宽阔、水流量过大的河流，可以运用导流施工技术进行分段围堰，如果遇到河流变化频率快、不稳定的工程，可以采取基坑淹没方法进行导流。其二，地质因素影响。水利施工过程中，施工地势地形是关键性的影响因素，因此施工设计中应该充分考虑。例如，一旦遇到河道狭窄且存在山石岛屿时，则应该运用隧道导流施工法。

2、影响水利工程导流的主要因素

2.1水文因素

水文因素是影响导流最重要的一项自然因素之一，因为导流施工技术的主要对象就是要将水流进行控制和疏导，直接作用的对象就是水流，因此，自然的水文环境会直接影响着导流施工的发挥。在施工过程中，施工技术人员要具备专业的素质和能力，将水质和深度等水流特征进行精确的判断，这样可以更加有效的发挥导流施工技术，如果忽略了水文因素的影响，会造成严重的损失，甚至会威胁到施工人员的生命安全。

2.2地形地貌因素

地形地貌因素也会影响水利施工中导流施工，因此对于地形地貌的考察也非常关键，在进行导流施工之前要选择理想的施工环境，如果地形地貌不合理，就会大大增加施工的难度。因此在施工之前要考察当地的地形地貌特征，岩石的硬度，河床狭窄以及陡坡度等，将导流技术各种施工要求掌握，选择合适的作业方式可以降低地形地貌的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3地质因素

在水利工程导流技术施工过程中，影响其施工的重要因素中还有一项就是地质因素，地质环境在施工的各个环节中都会存在着影响，并且这种影响会造成导流的方向和大小难以控制，这种影响很难克服，因此在施工之前一定要详细的勘察，将这种地质因素造成的麻烦提前进行研究解决，使其在合理可控的范围内，在发生危害的时候可以及时找到解决的办法。

3、导流施工技术在水利工程建设中的具体应用

导流施工技术中主要有两种施工方式，一是全段围堰法导流，二是分段围堰法导流。对于不同的导流施工方法要采用与之对应的施工技术。在水利工程具体施工过程中要根据实际情况选择合适的导流施工方式，令导流施工技术得到充分利用，以提高水利工程施工效率与工程质量。下面将对两种导流施工方式的应用进行简单阐述。

3.1导流施工技术

分段围堰法的具体应用在水利水电工程进行过程中，有的时候还需要根据环境和地质的不同限制，采用分段围堰的方法进行疏导，主要的办法是底孔导流、坝体缺口导流和明槽导流。（1）底孔导流主要是在土坝中修筑临时的底孔或者是永久的底孔，使得土坝中的水可以及时的倒出，防止水位过高而影响到水利水电工程的质量。在进行孔位布置的时候要进行精确的计算，将孔位的位置和大小进行确定，枯水期的时候可以正常的泄水，一般情况下底孔的很断面可以使圆角矩形或者是矩形，设计在水库水位以下的位置。（2）坝体缺口导流技术指导的是在水流量比较大的时候，一般是在汛期，正常的导流无法满足排水和疏导，这时候可以将缺口导流技术进行应用，还可以将其他的导流技术相辅助，将水流快速的疏导，使得水位可以回到正常的范围内，然后在将缺口重新修筑。（3）明槽导流主要的应用条件时河水比较深或者是河水的覆盖比较厚，这种时候围堰在修筑的时候难度比较大，可以采用这种技术进行修筑，主要分为一期和二期，一期修筑过程可以增加围堰，使得河水可以通过河床下泻。二期修筑完之后可以利用明渠导流将水流进行导出。在分段围堰技术中还要根据实际的情况进行选择。如果水利水电工程的工期比较长，还要满足在施工期间没有水流经过，影响施工的进度，就要在施工全部阶段都要实行导流阶段，以免给工程的质量造成影响。在进行分段围堰技术实施的过程中，可以将导流段分为三个部分，分批进行下泻。第一期可以完成基坑后可以进行导流下泄。第二周期可以分批进行底孔封闭，保证河水可以通过底孔排出。第三期将下泄的水储存在水库中或者是泄水建筑物中，等到完工之后再进行下泄。

3.2导流施工技术

全段围堰法的具体应用通常情况下，对于难以分期导流的工程会选择全段围堰法进行导流。全段围堰法导流是指对水中建筑整体建造围堰，对主河道的水流进行拦截引导。为避免水流在较窄的部分积聚，在河道旁侧需要建设泄水建筑物，对水流流向起到引导的作用。全段围堰法多应用于基坑作业面不大、河床狭窄且水流急深的施工环境中。常用的导流技术有明渠导流技术和隧洞导流技术。当水利施工建筑基坑上游和下游需要设置围堰，而水流量较大时，可以通过渠道引流的方法来减轻主河道的压力，若导流条件不好，可以使用明渠导流技术对水流进行导流。若水利建筑周围有河道，则可以利用已存在的河道作为明渠对水流进行引导，使得河道上游与下游完成对接，在减少施工量的同时节约施工成本。山区河道地势较为复杂，明渠建造施工十分困难。因此，在水利建设施工导流施工中往往采用隧洞导流技术。隧洞导流施工难度高，施工环境恶劣，施工成本较高。因此在实际施工中往往采用淹没基坑的方法或明挖渠道的方法进行施工。

结束语

总之，通过对水利工程导流技术的研究和分析，这项技术对于水利工程能否顺利实施有着重要的影响。导流技术还要不断地创新，使得在不同的环境和不同的技术要求下都可以顺利地进行，从而保证水利工程实施过程中的效率和质量。

参考文献

[1]魏志锋,陈松杰.水利工程中施工导流技术的应用[J].河南水利与南水北调,2019,48(11):53-54.

[2]徐寅.施工导流和围堰在水利工程施工中的运用[J].居舍,2019(32):78.

[3]罗磊.碧湖水利工程左岸导流洞施工涌水模拟研究[J].黑龙江水利科技,2019,47(10):174-176+185.

[4]任志雄.导流施工技术在水利工程施工中的应用探讨[J].中国水运(下半月),2019,19(10):178-179.

论文作者:刘玉辉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a8117c8cae3fc4b6071a7e1.html