# 防水防渗施工技术在建筑施工中的相关研究论文_杨翔

兰坪县住房和城乡建设局

摘要：近几年来，我国的建筑工程的施工数量与施工规模与日俱增。而在建筑施工中，施工质量问题一直受到人们的高度关注。在在众多质量问题中，尤以渗漏问题最为常见。基于此，本文重点围绕建筑施工中的防水防渗施工技术展开了分析，以供参考。

关键词：防水防渗施工技术，建筑工程，施工

如果建筑工程出现渗漏问题，不仅会给居住在其中的人们带来不便，还会降低建筑工程的安全性。而造成建筑工程渗漏问题的根本原因，在于防水防渗施工质量不过关。无论是防水材料不符合施工要求，还是施工人员偷工减料、施工动作不标准，都会使建筑工程出现严重的渗漏问题。要想加强建筑工程渗漏问题的控制，从整体上提升建筑工程的施工质量，就必须要对防水防渗施工技术进行详细的分析，明确建筑工程中最容易出现渗漏问题的部位，然后针对性的提出技术改进措施。

一、防水防渗施工技术在建筑施工中的重要性

在建筑施工中，如果出现渗漏问题的危害十分严重.首先，渗漏问题不仅会降低建筑物的安全性与稳定性，还会缩短建筑物的使用年限，影响建筑物施工功能的发挥。其次，一旦出现渗漏问题，人们的居住体验就会变差，日常生活就会产生很多不便。最后，渗漏问题的出现意味着建筑工程的结构稳定性得不到保证，施工质量出现了问题，整个建筑工程的使用出现了很多安全隐患。

合理的应用防水防渗施工技术，则可以有效提升建筑工程的抗渗能力，延长建筑工程的使用年限，减少各种因为渗漏而出现的安全事故的发生。一般情况下，要想提升建筑工程的防水防渗施工技术效果，主要依靠以下三种方法。第一，针对建筑工程的基层结构，适当的增加防渗施工环节，对建筑工程内部结构存在的质量缺陷进行弥补。第二，在建筑工程施工基本完成之后，对重点区域进行防渗漏修补，尤其是建筑结构中出现的裂缝问题和渗漏问题，要重点进行修整。第三，在建筑施工中，施工单位要不断的提升自身的防水防渗施工技术水平，提升建筑工程的抗渗漏能力。由此可见，在建筑施工中，防水防渗施工技术发挥着十分重要的作用，应当引起施工单位的高度重视[1]。

二、建筑施工中渗漏问题的常见部位以及原因

（一）屋面渗漏

在建筑施工中，屋面渗漏最为常见。对于任何一座建筑物来说，屋面都是最上部的承重围护构建，可以降低外界各种环境因素对建筑物的消极影响。但是，由于施工单位防水防渗施工技术水平的有限，使得屋面成为渗漏问题最严重的部位。之所以屋面会出现渗漏问题，主要与以下两方面因素有关。第一，混凝土自防水结构施工出现问题，例如混凝土振捣不到位使混凝土结构疏松、施工人员在施工过程中随意踩踏负筋等。第二，没有严格按照相关施工规范要求对屋面防水层施工质量进行控制，没有严格按照相关标准对屋面施工中的防水材料质量进行严格的把关，进而屋面施工中的防水厚度不足、找平层没有进行分隔线的设置，使得屋面出现收缩裂缝。

（二）外墙渗漏

在建筑施工中，外墙属于外围护结构，主要发挥着遮风挡雨、保温隔热、防火降噪等作用。如果外墙出现渗水漏水问题，那么外墙的保温、防火等作用就会减弱，建筑工程结构的安全性与稳定性也会受到严重的影响。如果再遇到台风季节或者阴雨天气，那么雨水将会趁机渗入室内，使室内装修材料出现霉变现象，增大后期的维修难度。按照渗漏原因，可以将外墙渗漏问题分为以下三种。第一外墙穿墙管道渗漏问题，主要是由于外墙预留洞没有进行防水套管的埋设，或者安装管道后没有对洞口进行严密的封堵而引起的。第二外墙砌体结构渗漏问题，主要是由于外墙砌体组砌出现问题、灰缝施工的饱满度不符合施工标准、或者顶砖斜砌没有间隔足够的时间而引起的。第三外墙窗边渗漏问题，主要是由于窗体与预留洞口之间存在着较大的间隙、没有严格按照相关规范进行混凝土压顶浇筑或者没有密实塞缝而引起等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）厨卫渗漏

在住宅型建筑中，厨卫出现渗漏问题的频率最高。因为厨卫中分布着非常密集的给排水管线，且用水排水频率较高，所以与其他部位相比，这两个部位对于防水性能的要求更高。造成厨卫渗漏问题的主要原因，主要包含以下两点。第一，管材和阀门质量不合格；第二墙体地面防水处理不达标。例如，有些人在卫生间洗完澡之后，都会有楼下邻居反映有渗水问题。而这就是防水处理步达标引起的。为了防止这一问题的出现，很多人在装修环节都十分重视防水处理。

三、防水防渗施工技术在建筑施工中的应用

（一）屋面防水防渗施工技术

要想有效解决屋面渗漏问题，就必须要加强屋面防水防渗施工技术的应用。首先，加强屋面防渗漏设计质量控制。设计人员在进行屋面防渗漏设计的时候，要重点考虑以下两方面因素：第一当地的气候条件、第二建筑工程的施工特点。只有充分考虑这两大因素，才能够保证防水材料选择的正确性，进而才能够减少屋面渗漏问题的出现，为建筑工程的施工效果提供保证。另外，在施工前期，设计人员还需要结合以下几方面的因素，进行屋面防渗漏设计的优化，通过制定科学合理的屋面施工方案来保证后期屋面施工的施工质量：第一屋面的烟道、第二设备基础、第三排气孔、第四屋面排砖、第五屋面排水等。其次，加强屋面防水防渗漏施工质量控制。第一，在正式开始浇筑屋面板混凝土之前，要先对模板进行湿润。第二，在拼接模板的时候，要保证拼接严密。第三，在混凝土浇筑过程中，注重专业技术人员的旁站指导，确保屋面混凝土结构不存在任何质量问题。第四，严格按照设计图纸和施工方案进行屋面施工，反复核验进场的防水材料。第五，针对防水细部节点，要提前与施工人员做好技术交底。

（二）外墙防水防渗施工技术

常见的外墙渗漏问题主要有三种，所以对于外墙渗漏问题的解决也要提出针对性的方法。

首先，针对外墙穿墙管道渗漏问题的解决，要注意以下几点：第一防水套管的埋设要符合相关技术规范；第二针对防水套管的止水翼环，要保证焊接的饱满度；第三完成管道安装之后，还需要严密的封堵洞口。

其次，针对外墙砌体结构渗漏问题的解决，要注意以下几点。第一严禁干砖上墙；第二针对砌筑过程中出现的假缝、通缝以及瞎缝问题，要进行严格的检查；第三对顶砖斜砌的间隔时间进行严格的控制；第四设置好构造柱和拉结筋。

最后，针对外墙窗边渗漏问题的解决，要注意以下几点。第一通过预设金属副框的方法记性门窗的安装，确保门窗与洞口之间的间隙符合施工要求，加强门窗产品外表面质量的保护；第二针对窗台压顶的浇筑，要保证振捣密实、并深入两侧墙体的施工行为符合技术要求；第三通过防水砂浆进行窗框塞缝，加强窗框塞缝质量的检查，避免出现空鼓疏松的问题[2]。

（三）厨卫上水防渗施工技术

针对厨卫渗漏问题的解决，要注意以下几点。第一，强化关键部位的防水处理，例如马桶与地面的接触部位、卫生间墙体四周、地漏四周等部位。第二，加强防水材料质量的检验，通过专业的技术水平来选择最合适的防水材料和防水防渗施工工艺。第三，严格按照相关标准控制预留孔洞的尺寸。第四，使用特殊材料进行各种管道连接处的密封。

结语：

综上所述，在建筑施工中防水防渗施工技术的应用具有十分重要的作用。屋面、外墙与厨卫部位是最常见的渗漏部位。且每一个部位出现渗漏的原因都不同。在这种情况下，就必须要投入更多的人力、物力以及财力进行建筑渗漏问题的控制，并不断的提升施工单位的防水防渗施工技术水平，从根本上减少建筑施工中渗漏问题的出现。

参考文献：

[1]许文超.防水防渗施工技术在建筑施工中的重要性[J].四川建材，2020，46（01）：101-102.

[2]杨小燕.浅谈建筑施工中防水防渗施工技术的应用[J].四川水泥，2019（12）：245.

论文作者:杨翔

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a9077ab69a3c0be76d4942d.html